# 热轧薄规格钢带折边缺陷分析及控制

### 论文摘要

研究热轧薄规格钢带折边缺陷形成原理,分析了不同钢种、卷取机侧导、卷取机夹送辊、二级模型、带钢板形及镰刀弯对折边缺陷形成的影响。结果表明,折边缺陷主要是钢带边部受卷取机侧导刮蹭发生高温折弯,经夹送辊碾压产生,多发于高温卷取且厚度不大于3.0 mm的低碳及超低碳钢带。通过降低带钢头尾部卷取温度、采用前段集中冷却模式、调整夹送辊辊缝参数、减小侧导夹持力、提升侧导修磨质量及在线管理,可有效降低折边缺陷的发生。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 折边缺陷产生原理

- 3 折边缺陷形成的影响因素

- 3.1 钢种及厚度

- 3.2 卷取机侧导

- 3.3 卷取机夹送辊

- 3.4 二级模型

- 3.5 钢带板形及镰刀弯

- 3.6 轧机操作人员技能

- 4 控制措施

- ⑴带钢头尾部卷取温度及冷却模式优化。

- ⑵卷取机夹送辊参数优化。

- ⑶卷取机侧导参数优化。

- ⑷保证卷取机侧导修磨质量及上线使用管理规范控制。

- ⑸轧机操作人员对带钢板形及对中情况密切关注。

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 韩久彦,罗晓阳,赵小龙,王强

关键词: 折边缺陷,钢带,卷取机侧导,夹送辊

来源: 甘肃冶金 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 酒钢宏兴股份有限公司碳钢薄板厂

分类号: TG335.5

DOI: 10.16042/j.cnki.cn62-1053/tf.2019.03.030

页码: 119-121

总页数: 3

文件大小: 488K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].车门折边处密封胶涂布方式的分析与改进[J]. 汽车实用技术 2020(22)

- [2].汽车门盖零件折边工艺改滚边工艺的研究与应用[J]. 时代汽车 2019(02)

- [3].汽车门盖折边处锈蚀问题的解决[J]. 汽车工艺与材料 2018(06)

- [4].折边过渡锥段的热压成型[J]. 聚氯乙烯 2013(12)

- [5].双幅折边高速提花无梭织机关键技术研究[J]. 绍兴文理学院学报(自然科学) 2013(04)

- [6].北京:年末边打折边探聚客新招[J]. 纺织服装周刊 2009(46)

- [7].塑料编织袋折边装置的设计与工艺研究[J]. 塑料包装 2012(06)

- [8].内置折边扭带圆管内三维流动与传热数值模拟[J]. 山东大学学报(工学版) 2010(02)

- [9].手提纸袋机的折边机构[J]. 科技资讯 2016(04)

- [10].电子式折边装置控制系统研究[J]. 机电工程 2017(04)

- [11].金属保温装饰一体板的尺寸与折边设计[J]. 墙材革新与建筑节能 2019(04)

- [12].热轧板带折边问题的分析与对策[J]. 金属世界 2014(02)

- [13].一种塑编行业实用的喷水平织机纬线折边装置[J]. 烟台职业学院学报 2012(02)

- [14].开关柜柜体双折边零件制造工艺研究[J]. 科技视界 2012(28)

- [15].服用涂层面料折边耐磨性检测及评价方法[J]. 棉纺织技术 2014(09)

- [16].化工容器折边锥壳的半顶角计算[J]. 化工设计 2010(03)

- [17].制鞋操作过程中,鞋帮部件的边缘需要进行折边加工,在此之前有个刷胶的步骤,这个步骤需要注意什么?[J]. 中外鞋业 2019(05)

- [18].怎样用玉米苞皮编制地毯[J]. 致富天地 2010(09)

- [19].高速列车设备舱底板折边气动阻力和底板刚度分析[J]. 计算机辅助工程 2011(02)

- [20].内压无折边锥壳加强设计与应力分析[J]. 石油和化工设备 2016(06)

- [21].基于单片机控制的编织袋折边折角装置设计[J]. 重庆文理学院学报 2015(05)

- [22].气动式无针折边装置在喷气织机上的使用要点[J]. 棉纺织技术 2013(08)

- [23].规整填料生产中冲制折边垂距及其误差研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2015(03)

- [24].某系统中心站304不锈钢壳体折边磁性增强的研究[J]. 水雷战与舰船防护 2012(02)

- [25].TRIZ理论在包装盒输送折边装置优化设计中的应用[J]. 科技创业月刊 2020(04)

- [26].基于UG的双动折边机构运动仿真分析[J]. 重型机械 2015(01)

- [27].鞋博士信箱[J]. 中国皮革 2014(04)

- [28].喷气织机气动折边装置工作原理与使用[J]. 纺织器材 2019(04)

- [29].外压无折边锥壳加强设计与稳定性分析[J]. 压力容器 2016(09)

- [30].烟盒折边模设计[J]. 模具工业 2010(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5e36ad584e011e8607d9fa31.html