# 斯蒂酚酸论文_刘俊伟,张建国,张同来,张丹丹,杨利

导读:本文包含了斯蒂酚酸论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:斯蒂,光谱,二氧化,光催化,硝基,激光,铵盐。

### 斯蒂酚酸论文文献综述

刘俊伟,张建国,张同来,张丹丹,杨利[1]（2009）在《苦味酸和斯蒂酚酸电喷雾电离质谱裂解研究》一文中研究指出为了更好地了解含能化合物分解机理,用电雾电离质谱研究了2,4,6-叁硝基苯酚(苦味酸,PA)和2,4,6-叁硝基间苯二酚(斯蒂芬酸,H2TNR)的裂解途径,分析了裂解机理。两种化合物裂解机理是消去OH自由基的"邻位效应"和C—NO2键的断裂反应,主要有NO2、OH、O、NO、CO、CNO、CNO2等自由基的丢失。发现当分子中—NO2基团的数量一定时,邻位—OH基团的数目越多,"邻位效应"越明显,越容易首先失去OH自由基,而C—NO2键的断裂反应则越难进行,首先丢失NO2自由基的机率越小。(本文来源于《含能材料》期刊2009年05期）

钱苏华[2]（2005）在《TiO_2-SnO_2二元复合催化剂的制备及其光催化降解斯蒂酚酸的研究》一文中研究指出以NH_4HCO_3、SnCl_4·5H_2O及商品TiO_2为原料,通过水解沉淀法制备了TiO_2-SnO_2二元复合催化剂。考察了复合催化剂制备过程中NH_4HCO_3加入速度、Sn~(4+)初始浓度、NH_4HCO_3的浓度、搅拌速度、反应温度等一系列操作参数对催化剂的影响,通过大量实验总结出了复合催化剂的最佳制备操作条件。在最佳操作条件下,制各了TiO_2与SnO_2质量比为4∶1-10∶1的七种复合催化剂,将此七种复合催化剂对斯蒂酚酸进行了降解研究,确立了TiO_2与SnO_2最佳质量配比为9∶1。由XPD及光催化实验确定了复合催化剂最佳烘干温度为600℃。最后,针对9∶1催化剂,研究了催化剂投加量、斯蒂酚酸的初始浓度对光催化反应的影响及催化剂的回收重复使用情况。结果表明:复合催化剂催化降解斯蒂酚酸为一级反应;催化剂投加量最佳值为1.0g/L;斯蒂酚酸初始浓度越小去除率越大;两种催化剂结合牢固,可多次重复利用。(本文来源于《南京理工大学》期刊2005-05-01）

孙秀云,王连军,徐林,于文敦[3]（2003）在《TiO_2悬浆体系光催化降解斯蒂酚酸的研究》一文中研究指出以中压汞灯为光源 ,研究了斯蒂酚酸在纳米 Ti O2 悬浆体系中的光催化降解。考察了Ti O2 投加量、反应时间和 H2 O2 对斯蒂酚酸光降解速率的影响。实验表明 ,反应过程符合表观一级动力学规律 ,在一定条件下 ,催化剂的投加量、反应时间和 H2 O2 的投加量存在最佳值。在实验研究的基础上 ,对影响机理进行了探讨(本文来源于《爆破器材》期刊2003年03期）

孙秀云,王连军,徐林,李健生[4]（2003）在《纳米二氧化钛光催化降解斯蒂酚酸影响因素的研究》一文中研究指出研究了几种阳离子和pH值对纳米二氧化钛光催化降解斯蒂酚酸的影响。结果表明 :在实验条件下 ,Fe3+ 、Cu2 + 、Zn2 + 3种阳离子使光催化的效果增强 ,Mn2 + 对光催化产生一定的抑制作用 ,水体pH值高于或低于二氧化钛等电点时对光催化降解有促进作用。在实验研究的基础上 ,对机理进行了初步探讨(本文来源于《环境工程》期刊2003年03期）

徐林[5]（2002）在《纳米TiO_2光催化降解斯蒂酚酸的研究》一文中研究指出以中压汞灯为光源，研究了斯蒂酚酸在纳米TiO_2悬浆体系中的光催化降解。实验表明在一定条件下，催化剂及H_2O_2的投加量存在着最佳值，反应时间、斯蒂酚酸起始浓度、通气供氧量是光催化氧化的关键。Fe~(3+)、Cu~(2+)、Zn~(2+)及Ag~+四种金属阳离子将会使光催化的效果增强。Mn~(2+)会对光催化降解产生一定的抑制作用。同时，水体pH值的升高或降低对光催化降解有促进作用。又采用流涎法将粘合剂聚偏氟乙烯均匀涂布于基底玻璃纤维布上，通过均匀外撒使纳米TiO_2粘附在表面制成TiO_2催化剂固载膜，膜均一稳定，催化性能良好。该研究为光催化处理起爆药废水打下理论基础。(本文来源于《南京理工大学》期刊2002-12-01）

吕春华,张同来,任陵柏,张志刚,郁开北[6]（1999）在《斯蒂酚酸铵的制备和晶体结构》一文中研究指出目的 用单晶衍射分析方法测定斯蒂酚酸铵单晶结构； 方法 使斯蒂酚酸与２０％ 的氨水反应，生成斯蒂酚酸铵，并采用蒸发法制备单晶； 结果与结论 斯蒂酚酸铵晶体属单斜晶系，空间群为Ｐ２１／ｎ，晶体学数据为ａ＝ ０．８６１ ６（１）ｎｍ ，ｂ＝ １．７９０ １（３）ｎｍ ，ｃ＝１．４１５ ７ ｎｍ ，β＝ １０２．９５（１）°，Ｖ＝ ２．１２８ ０（５）ｎｍ ３，Ｚ＝ ８，Ｄｃ＝ １．７４３ ｍ ｇ·ｍ － ３，μ＝ １６３ ｍ － １，Ｆ（０００）＝ １ １５２；(本文来源于《北京理工大学学报》期刊1999年S1期）

张玉奇,郑泽根,郑怀礼,谢书诚[7]（1998）在《斯蒂酚酸铅制备反应的分子光谱研究》一文中研究指出本文用激光拉曼光谱和红外光谱研究了制备斯蒂酚酸铅的反应过程，从分子结构角度对反应时间、原料配比和产物形式作了测试和分析(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊1998年05期）

张玉奇,郑泽根,严德忠,谢书诚[8]（1998）在《斯蒂酚酸铅制备工艺的红外光谱研究》一文中研究指出本文用红外光谱手段研究了新法制备斯蒂酚酸铅的主要反应过程，从分子结构角度对反应时间、原料配比和产物形式作了测试、分析和确定。(本文来源于《光谱实验室》期刊1998年03期）

沈瑞琪,戴实之,叶迎华[9]（1995）在《Nd~（3＋）：YAG脉冲激光引爆斯蒂酚酸铅的化学反应过程》一文中研究指出用脉冲激光光声技术研究在不同激光能量水平下斯蒂酚酸铅被激光引爆的化学反应过程。激光束能量增大能明显地提高斯蒂醋酸铅的分解反应速率，而且在较高的光能量下，分解反应出现明显的阶段性。(本文来源于《应用激光》期刊1995年02期）

### 斯蒂酚酸论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以NH_4HCO_3、SnCl_4·5H_2O及商品TiO_2为原料,通过水解沉淀法制备了TiO_2-SnO_2二元复合催化剂。考察了复合催化剂制备过程中NH_4HCO_3加入速度、Sn~(4+)初始浓度、NH_4HCO_3的浓度、搅拌速度、反应温度等一系列操作参数对催化剂的影响,通过大量实验总结出了复合催化剂的最佳制备操作条件。在最佳操作条件下,制各了TiO_2与SnO_2质量比为4∶1-10∶1的七种复合催化剂,将此七种复合催化剂对斯蒂酚酸进行了降解研究,确立了TiO_2与SnO_2最佳质量配比为9∶1。由XPD及光催化实验确定了复合催化剂最佳烘干温度为600℃。最后,针对9∶1催化剂,研究了催化剂投加量、斯蒂酚酸的初始浓度对光催化反应的影响及催化剂的回收重复使用情况。结果表明:复合催化剂催化降解斯蒂酚酸为一级反应;催化剂投加量最佳值为1.0g/L;斯蒂酚酸初始浓度越小去除率越大;两种催化剂结合牢固,可多次重复利用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 斯蒂酚酸论文参考文献

[1].刘俊伟,张建国,张同来,张丹丹,杨利.苦味酸和斯蒂酚酸电喷雾电离质谱裂解研究[J].含能材料.2009

[2].钱苏华.TiO_2-SnO_2二元复合催化剂的制备及其光催化降解斯蒂酚酸的研究[D].南京理工大学.2005

[3].孙秀云,王连军,徐林,于文敦.TiO_2悬浆体系光催化降解斯蒂酚酸的研究[J].爆破器材.2003

[4].孙秀云,王连军,徐林,李健生.纳米二氧化钛光催化降解斯蒂酚酸影响因素的研究[J].环境工程.2003

[5].徐林.纳米TiO_2光催化降解斯蒂酚酸的研究[D].南京理工大学.2002

[6].吕春华,张同来,任陵柏,张志刚,郁开北.斯蒂酚酸铵的制备和晶体结构[J].北京理工大学学报.1999

[7].张玉奇,郑泽根,郑怀礼,谢书诚.斯蒂酚酸铅制备反应的分子光谱研究[J].光谱学与光谱分析.1998

[8].张玉奇,郑泽根,严德忠,谢书诚.斯蒂酚酸铅制备工艺的红外光谱研究[J].光谱实验室.1998

[9].沈瑞琪,戴实之,叶迎华.Nd~（3＋）：YAG脉冲激光引爆斯蒂酚酸铅的化学反应过程[J].应用激光.1995

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5e7cbb6f75b91f079508a0a8.html