# 控制松动爆破论文_甄耀祖,李桂英

导读:本文包含了控制松动爆破论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:煤层,透气性,瓦斯,围堰,工作面,药量,裂隙。

### 控制松动爆破论文文献综述

甄耀祖,李桂英[1]（2019）在《深孔预裂控制松动爆破在围堰水下拆除施工中的应用》一文中研究指出对于水利导流工程而言,挡水围堰的拆除效果、爆破安全性至关重要,一般情况下,挡水围堰为达到良好的拆除效果,需要在保证自身结构稳定的前提下,尽量减小后期经济岩坎的体型,这就需要对挡水围堰水下部分进行瘦身减薄施工。围堰瘦身减薄施工条件较为复杂,对于工程本身后续施工尤为重要,综合考虑的因素较多。采用深孔预裂控制松动爆破是一种贴合现场实际的施工方法,通过选取合适的抵抗线方向,控制一次用药量和最大单响药量,采取合适的防护措施的保护下,能够有效降低对堰体本身和周边建筑物的振动影响,减少爆破伤害,达到理想效果。(本文来源于《四川水利》期刊2019年05期）

张亚洲,王彦虎[2]（2015）在《控制松动爆破在芦山强震道路抢通中的应用》一文中研究指出强震后应急救援的首要任务是打通前往灾区的震损道路,而打通道路的关键是处理因地震诱发山体滑坡、崩塌造成道路中断的大孤石.以"4·20"芦山强震损毁道路抢通为例,针对宝盛乡桥面特大孤石排障外围环境复杂、时间要求紧迫、目标保护要求高的特点,灵活应用减振孔、孔底柔性垫层、定向控制飞石等措施,采用"控制松动爆破"处置方案,爆破实施快速,为抢险救援赢得了宝贵时间,取得了较好的处置效果,为今后应急抢险提供参考.(本文来源于《宁夏工程技术》期刊2015年04期）

周富强,张凯,余燕[3]（2012）在《带有控制孔的深孔松动爆破技术在过断层中的应用研究》一文中研究指出采煤机直接破碎坚硬岩石断层的效率较低。通过设计带有控制孔的深孔松动爆破技术预先使岩石破裂,可以提高采煤机破碎岩石的效率。实践表明,带有控制孔的深孔松动爆破为综采工作面过坚硬断层提供了一条解决问题的途径。(本文来源于《煤矿爆破》期刊2012年03期）

徐向宇[4]（2011）在《鹤壁八矿煤巷掘进控制预裂松动爆破防突技术参数研究》一文中研究指出论文在爆破学和断裂力学等多门学科理论基础上,利用ANSYS/LS-DYNA计算机模拟软件,结合现场试验验证,对鹤壁八矿煤巷掘进期间采取控制预裂爆破防突技术进行研究,得出以下有益研究成果:(1)根据经典爆破与断裂力学理论,分析了冲击波、应力波和爆生气体准静态应力场在成裂过程中的作用机理,得出爆破裂纹的起裂、分岔和止裂条件。(2)利用计算机有限元模拟软件ANSYS/LS-DYNA,模拟出不同装药量、不同爆破孔间距、不同爆破孔与控制孔间距条件下爆破应力波传播规律和裂纹扩展情况,找出最优爆破参数。同时在最合理爆破参数条件下,模拟出不同断面,爆破裂纹扩展情况,及煤层顶底板损伤情况。(3)根据数值模拟结果,对控制预裂爆破基本参数进行优化,并对其防突效果在鹤壁八矿3101北切眼掘进工作面进行了现场考察,结果表明,在煤巷掘进过程中实施控制预裂爆破防突措施,能够有效的增加煤层透气性系数,提高巷帮抽放钻场的抽放效率,降低掘进工作面前方煤体瓦斯含量,使应力集中带向煤层转移,延长卸压带的长度,实现突出煤层快速掘进的目的。(4)通过现场验证,计算机模拟结果与现场试验结果基本一致,充分证明了采用计算机数值模拟可以对预裂爆破防突技术进行的现场指导。(本文来源于《河南理工大学》期刊2011-04-01）

庞骏杰,王宝海,刘贤锋[5]（2004）在《高台阶水平孔控制松动爆破》一文中研究指出在一公路扩建工程中,遇有山坡岩体需爆破开挖。该工程为在原有的公路一侧切方,将原有公路取直、加宽。公路里侧为需开挖岩体,与公路相连形成半壁路堑;公路外侧为一河流。工程要求施工时不能堵塞交通,爆破崩落岩石也不能落入河中堵塞河流。为了满足工程需要,选择了定向松坍爆破。本文叙述了爆破方案及施工方法。(本文来源于《第八次全国岩石力学与工程学术大会论文集》期刊2004-10-01）

方昌才[6]（2004）在《突出煤层深孔预裂控制松动爆破防突技术研究》一文中研究指出低透气性高瓦斯突出危险一直是影响矿井煤巷安全快速掘进的重耍因素,传统的防治方法往往严重影响掘进面的生产效率,为此提出的采用深孔预裂控制松动爆破方法,较好地解决了低透气性煤层煤巷掘进过程中防治瓦斯与生产的矛盾,实现了煤巷的安全快速掘进,收到了较好的经济效益。(本文来源于《矿业安全与环保》期刊2004年02期）

石必明,俞启香[7]（2002）在《低透气性煤层深孔预裂控制松动爆破防突作用分析》一文中研究指出运用岩石断裂力学和爆炸力学理论分析了在高瓦斯低透气性有突出危险的煤层中进行深孔预裂控制松动爆破时 ,煤与瓦斯耦合作用爆生裂隙形成机理 ,得出了爆破过程中煤体贯通裂隙形成的条件及爆破孔与控制孔孔间距确定的依据。最后分析了深孔预裂控制松动爆破在防止煤与瓦斯突出中的作用。(本文来源于《建井技术》期刊2002年05期）

陈大庆[8]（2000）在《采用分段控制松动爆破拆除旧涵》一文中研究指出为了清除地道桥顶进方向上的旧涵,采用了分段控制松动爆破方法,安全顺利地完成爆破拆除的任务(本文来源于《铁道建筑》期刊2000年04期）

许英威,杜子健[9]（1997）在《用长钻孔控制松动爆破防治综采工作面煤与瓦斯突出》一文中研究指出介绍了长钻孔控制松动爆破防治机采工作面煤与瓦斯突出技术在阳泉一矿的研究试验情况。研究结果表明：实施控制松动爆破后，降低了应力，排放了煤体瓦斯，达到了防突和加快工作面推进度的目的。(本文来源于《煤炭工程师》期刊1997年05期）

### 控制松动爆破论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

强震后应急救援的首要任务是打通前往灾区的震损道路,而打通道路的关键是处理因地震诱发山体滑坡、崩塌造成道路中断的大孤石.以"4·20"芦山强震损毁道路抢通为例,针对宝盛乡桥面特大孤石排障外围环境复杂、时间要求紧迫、目标保护要求高的特点,灵活应用减振孔、孔底柔性垫层、定向控制飞石等措施,采用"控制松动爆破"处置方案,爆破实施快速,为抢险救援赢得了宝贵时间,取得了较好的处置效果,为今后应急抢险提供参考.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 控制松动爆破论文参考文献

[1].甄耀祖,李桂英.深孔预裂控制松动爆破在围堰水下拆除施工中的应用[J].四川水利.2019

[2].张亚洲,王彦虎.控制松动爆破在芦山强震道路抢通中的应用[J].宁夏工程技术.2015

[3].周富强,张凯,余燕.带有控制孔的深孔松动爆破技术在过断层中的应用研究[J].煤矿爆破.2012

[4].徐向宇.鹤壁八矿煤巷掘进控制预裂松动爆破防突技术参数研究[D].河南理工大学.2011

[5].庞骏杰,王宝海,刘贤锋.高台阶水平孔控制松动爆破[C].第八次全国岩石力学与工程学术大会论文集.2004

[6].方昌才.突出煤层深孔预裂控制松动爆破防突技术研究[J].矿业安全与环保.2004

[7].石必明,俞启香.低透气性煤层深孔预裂控制松动爆破防突作用分析[J].建井技术.2002

[8].陈大庆.采用分段控制松动爆破拆除旧涵[J].铁道建筑.2000

[9].许英威,杜子健.用长钻孔控制松动爆破防治综采工作面煤与瓦斯突出[J].煤炭工程师.1997

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5f447f925b87b4920f096c62.html