# 浅谈循环流化床锅炉节能降耗王海瑜

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司内蒙古鄂尔多斯017209

摘要：近年来，循环流化床锅炉的节能降耗问题得到了业内的广泛关注，研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述，分析了循环硫化床锅炉节能降耗的重要价值，并结合相关实践经验，分别从多个角度与方面就节能降耗技术在循环硫化床锅炉运行中的应用展开了研究，阐述了个人对此的几点看法与认识，望有助于相关工作的实践。

关键词：循环流化床；锅炉；节能；降耗

1概述

随着社会经济和科学技术的不断发展，极大的促进了电力企业的发展，同时在电力市场也出现了上网竞价等市场竞争问题，这就需要电力企业从自身的管理和成本控制入手，从而提高市场竞争力。由于循环硫化床锅炉节能降耗技术起步比较晚，和很多发达国家相比还存在很大差距，企业的经济效益和成本控制作为目前新时代电力企业发展的重要组成部分，对电力企业的发展和运行有着至关重要的作用。文章通过在循环硫化床锅炉部门多年的工作经验和相关文献的参考，就循环硫化床锅炉的节能降耗技术进行浅要分析，希望通过循环硫化床锅炉的节能降耗降低企业的生产成本，从而促进健康快速发展。

随着我国社会经济的发展，人民生活水平得到了质得提升，出现了很多大型的生产加工企业，使得我国能源储存量急剧下降，同时对生态环境也造成了很大的损害，尤其是循环硫化床锅炉需要的能源非常大，再加上循环硫化床锅炉对能源的利用率比较低，到目前为止我国自然资源尤其是煤炭、石油、天然气面临的枯竭的局面，对很多依靠资源生产的企业造成很大影响。在这样的基础上提出节能降耗方针有就显得非常重要，在我国能源逐渐枯竭的形势下，循环硫化床锅炉必须实行节能降耗的方针才能在提高能源的利用率，建设不必要的损失，缓解我国能源枯竭的问题。

2循环硫化床锅炉节能降耗的重要价值

2.1锅炉控制水平低下

目前，在我国部分循环硫化床锅炉的运行过程中，锅炉的控制水平不高，配备的检测仪表也相对较少，监控手段不完善，而且燃烧效率难以控制，导致相关工作人员无法全面了解锅炉的运行状况，加上运行人员缺乏经验，无法准确地对锅炉的运行状况作出判断和调整，导致锅炉无法处于最佳运行状况。

2.2循环硫化床锅炉在运行中消耗能源

发电是为了提供给所在地区的所有用电用户电力资源，工程量巨大，电厂的锅炉机器大，且数量较多。这就造成循环硫化床锅炉运行的过程中，会消耗大量的能源。而且用户用电的时间和不同时期不同的电力价格，对电厂的锅炉运行成本也有很大的影响。锅炉的热损失在整体电厂设备中所占有的比例非常大，因此，可以看到，循环硫化床锅炉的热损失消耗了过多的能源和电能。

3循环流化床锅炉在运行控制中的常见问题

3.1排烟温度偏高

化验锅炉煤颗粒度度（R88）达到了标准。吹灰状况为工作者对炉膛每个受热面吹灰采用班次制度，可以高效处理高温烟雾和结焦炉膛等状况。炉膛出口表层盘氧量计都是维持在0.05左右，每次风率达到0.33。在运作过程中炉膛出口烟温度大多在210℃左右，温度差在35℃左右的缘由研究：①就空预器入口风温而言，如果空预器入口风温较高，会造成减少了空预器的传导温度差，减少烟雾排热量，进而提升排烟温度。②空预器进风。若空预器进风指数大，表面进入烟雾中的空气比重大。

3.2给煤机不稳定

诸多企业锅炉提供煤利用的是螺旋给煤机，螺旋给煤机选择振动给料机，经过螺旋弹簧座式装备在支撑架上，具备外齿的推力球轴承的外圈与支撑架相连，轴承的内圈与底座相连。持续不断运作时，产生不供应煤的状况，炉膛温度和承受压力突然减小。

3.3冷渣机故障

当前对于35吨锅炉而言，选用滚筒式的冷渣机，当冷渣机面对浸入冷水、出口温度差异缩小的情况时，锅炉料层都处于高处，发生堵塞的状况。状况缘由：①机械内抗磨物质膨胀受到约束以至于发生变化；②排渣管累积了大量灰尘，导致渣滓不能顺利排出。

4环流化床锅炉运行控制的改进措施

4.1排烟温度高的改进措施

①减少入风口温度。减少入风口温度通常经过调整入风口挡风板来完成。排放烟温会减少3℃左右。②观察燃烧状况按时吹灰，缩小受热面积灰渣和减少烟道堵塞灰渣。③完成管控燃料颗粒度，伴随燃料性质转变立即调节燃烧风，维持给煤机正常运转。④顺应锅炉燃烧要求的状况下尽可能控制再次进风的量，使得低炉膛出口温度降低。

4.2给煤机不稳定的改进措施

①本文依照煤的特征是实际操作，设定干煤设备，对煤开展科学配置，高效削减煤中的粉尘含量和水含量，避免贴煤状况的发生，依照煤的现实状况，锅炉仓库应当安装松动器件。②煤入口较窄，燃料难以成功送达炉膛，本文与器材部门有关责任者商议，提出改进：增大煤入口的角度到60°，提高效率。③强化燃料的管控和效率监控，避免难碎的杂质混入给煤机内。注重耐火器材的维护，避免锅炉内部材料掉落；需要工作者强化对锅炉运作系数的管控，高效地限制锅炉内部结焦，以便疏导出口，工作者在发生堵渣状况立即处理问题。

4.3冷渣机故障的改进措施

①清除设定系数差误，保障排出口内部抗磨物质浇筑效率，使排出口保持光滑。②笔者在运作冷渣器前必须清扫排放口，在耐火器材的维护时期注重耐火物质的维护，避免锅炉部门材料掉落；需要工作者对锅炉运作系数的管控，高效地处理炉膛结焦状况，有助于疏导排出口工作者在发生堵渣状况立即处理问题。

5节能降耗技术在循环硫化床锅炉运行中的应用

5.1辅机节能技术的应用

在循环硫化床锅炉的实际运行过程中，为了较好的提升其节能效果，必须要重点从辅机工作效率方面进行优化，切实提升辅机的工作效率，也就能够对于整个锅炉运行能源的消耗起到较为理想的控制效果，这一点也是以往循环硫化床锅炉设计运行中容易被忽视的一个方面，往往循环硫化床锅炉设计人员总是把精力集中在主体的设计上，探究如何才能够有效降低循环硫化床锅炉主体的能源消耗，进而也就忽视了对于辅机的关注。相关研究表明，循环硫化床锅炉运行中辅机所产生的能耗同样是极为突出的，因此，循环硫化床锅炉设计人员也就应该重点针对辅机进行优化设计，从所用材料以及辅机结构等各个方面进行具体的优化，切实提升辅机的工作效率。

5.2应用照明设备技术

在进行电厂设计时，要按照实际情况来进行设计，保证能符合自身的实际情况，能够让电厂的锅炉正常运行，并且得到更好的工作效果。而在电厂的实际工作过程中，照明也是很重要的一个环节。照明工作不仅能够给电厂的工作人员提供人身安全上的保证，还能够保证设备的正常运行，提高电厂的锅炉工作效率。通常情况下，电厂的工作照明方式是直接照明。这种照明的方式虽然能够让电厂在夜间工作时很方便，但是并没有真正的做到节能降耗。想要转变这种情况，既能够保证电厂的正常运行，又能够做到真正的节能降耗，电厂在对照明设施进行设计时一定要合理，在保证正常工作的情况下，还能够减少對能源的消耗。

5.3余热回收利用技术

电厂的锅炉排污率都很高，锅炉排污系统采用单级排污系统，锅炉连续排污经连续排污膨胀器扩容后回收少量的二次蒸汽热量，排污热水直接排放，锅炉定期排污经定期膨胀器扩容降压后直接排放，锅炉连续排污和定期排污均存在余热资源损失和水资源损失，并造成热污染及水质污染。因此，排污热水应该被充分利用。通常采用热力系统的连续排污扩容器来回收部分热量，达到提高热经济性，节约能源和保护环境的目的。如果在此基础上再加装一个排污冷却器，扩容后的污水仍然可以被进一步充分利用，便可最大限度提高热力系统的热经济性。

5.4提高燃料燃烧率

（1）重视管理燃料，应有高素质的燃料供应监督小组，对燃料的采购至使用中存在的弊端与隐患进行全面排查，应使用高燃烧率的燃料，以确保锅炉燃料燃烧得更充分，有效降低燃料燃烧不充分导致的能源损耗；（2）应以循环硫化床锅炉实际结构为基础，科学、合理地优化锅炉系统，可在锅炉中配备一些辅助设备，来促进炉膛内燃料实际燃烧率的提高，如鼓风调速器、锅炉温度传感器等。

锅炉是发电厂的核心设备之一，检修质量的控制、持续性的改进、较高的操作控制技术水平以及提高其使用效率与使用质量是锅炉运行、维护的重点，简单从几个方面介绍了检修及改造对提高锅炉效率的影响，以此在锅炉燃烧技术日新月异的今天给已服役多年老锅炉管理者以启示。

6循环流化床锅炉风系统优化措施

循环流化床的燃料高效燃烧效率和清洁性能是由复杂的循环流化床内部系统配合实现的，尤其是流化床风机的配置十分复杂，对于风量压头等参数的要求也比较高，这也导致在实际工作中使用循环流化床锅炉技术的电厂的整体用电率远远高于其他使用普通锅炉的电厂，一定程度上也制约了电厂的经济效益的提高。为了更好的发挥循环流化床锅炉技术的优势，降低电厂用电率需要重点加强对循环流化床锅炉风系统优化措施的研究，研究制定更加合理的风系统优化方案。

（1）改变调节方式。采用变速调节的方式来对风机进行调节，有效降低调节过程中产生的电力损耗。一种方式是利用液力耦合器进行调节，但是这种方式不能避免在系统启动过程中电机对电力系统的局部电网造成的冲击。还有一种技术方式是变频调速，能够有效降低设备启动过程对整个系统的冲击。随着大频率变频技术的发展，这种方式在循环流化床锅炉的风系统中逐渐得到广泛使用。

（2）一次风控制系统优化。在循环流化床系统中一般是在左右个放置一台风机并联运行。在系统运行过程中经常会出现风量偏差，两侧风量不同影响锅炉运转的情况。为了实现左右两侧一次风量的平衡，需要对风量控制系统进行调整。以右侧风机风量作为一次风量的标准，调节左侧风机风量，这样就不会出现风量不同影响锅炉运转的情况。另外在循环流化床锅炉的风系统中会有布风板的设计来控制一次风压，实际使用中一般需要对左右挡板进行调节从而对风压进行调节以配合系统运行。但是挡板的开度一般只能在一半以内才能正常使用，一旦超过一半就会引起其他的系统故障。所以在优化改进过程中要取消布风板入口调节的系统，优化调节参数，同时要根据具体情况改变调节一次风量的基准值。

（3）二次配风优化。二次风控制系统主要包括风压、风量以及氧量控制三个部分。一般在运行过程中，二次风都是采用分上下两级配风的方式进行风量供应。根据实际使用情况将上二次风和下二次风风量的比例调整为60%和40%，从而有效较低内风的吹出，降低能量损耗。

（4）修正二次风的氧量校正逻辑。二次风的风量供应指令受到氧量的影响，氧量校正系数计算逻辑出现问题就会使的最终二次风的风量供应指令与实际风量需求存在误差，对锅炉燃烧造成干扰。通过修正二次风的氧量校正逻辑，根据风量的百分比调节二次风的风量，从而实现对氧量需求的实时跟踪，有效降低在二次风供应的过程中对锅炉燃烧的扰动。

7结束语

综上所述，加强对循环流化床锅炉节能降耗问题的研究分析，对于其良好实践效果的取得有着十分重要的意义，因此在今后的循环流化床锅炉节能降耗过程中，应该加强对其关键环节与重点要素的重视程度，并注重其具体实施措施与方法的科学性。

参考文献

[1]陈增奎.循环硫化床锅炉燃烧调整[J].科技致富向导.2016（10）：60-62.

[2]高川.循环硫化床锅炉的燃烧控制探讨[J].城市建设理论研究（电子版）.2017（01）：115-116.

[3]陈增奎.循环硫化床锅炉常见故障及预防措施[J].科技致富向导.2016（09）：88-89.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/60e3b68c677eadccdc12cc84.html