# 四辊卷板预弯过程中工作辊的受力研究

### 论文摘要

为改进四辊卷板机的预弯工艺,充分了解预弯过程中的力学行为,根据对四辊卷板预弯过程中工作辊的受力分析,建立了四辊卷板预弯过程的数学模型。通过ANSYS/LS-DYNA有限元数值模拟计算,研究板材和辊子的尺寸参数、板材屈服强度、预弯速度、侧辊进给角和两侧辊进给方向线交点到上辊中心的距离对预弯过程中各工作辊受力的影响。研究结果表明:四辊卷板预弯过程中,作用在各辊上的最大力与板厚和板材屈服强度呈正相关,与板宽成正比,作用在侧辊上的最大力随着预弯半径、侧辊进给角和两侧辊进给方向线交点到上辊中心的距离的减小而增大,整体上随着上辊半径和预弯速度的增大而增大。

### 论文目录

- 引言

- 1 四辊卷板预弯过程的数学模型

- 2 有限元模型

- 2.1 单元类型的选择

- 2.2 材料的选择

- 2.3 几何模型的建立

- 2.4 网格划分

- 2.5 定义接触

- 2.6 添加约束与载荷

- 3 仿真计算结果及分析

- 3.1 板厚对预弯过程中各辊受力的影响

- 3.2 卷板宽度对预弯过程中各辊受力的影响

- 3.3 板材屈服强度对预弯过程各辊受力的影响

- 3.4 预弯速度对预弯过程中各辊受力的影响

- 3.5 侧辊进给角对预弯过程中各辊受力的影响

- 3.6 上辊半径对预弯过程中各辊受力的影响

- 3.7 侧辊半径对预弯过程中各辊受力的影响

- 3.8 下辊半径对预弯过程中各辊受力的影响

- 3.9 A值对预弯过程中各辊受力的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨许冬,刘艳妍,岳明英

关键词: 四辊卷板,预弯,有限元数值模拟,工作辊,受力分析

来源: 塑性工程学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 兰州交通大学机电工程学院,兰州兰石能源装备工程研究院有限公司

基金: 国家自然科学基金资助项目(51265022)

分类号: TG333.24

页码: 280-287

总页数: 8

文件大小: 2551K

下载量: 51

### 相关论文文献

- [1].立式钢质卷板翻转装置的设计与应用[J]. 港口装卸 2013(06)

- [2].面向卷板产品的人机工程学应用分析[J]. 锻压装备与制造技术 2016(03)

- [3].关于执行“船用卷板(钢带)及开卷加工的工厂认可，检验要求”的通函[J]. 中国船检 2008(01)

- [4].基于机器视觉的卷板数控系统研究与开发[J]. 机械与电子 2008(05)

- [5].四辊卷板成形过程理论分析与数值仿真[J]. 锻压技术 2017(01)

- [6].宝钢股份批量稳定生产单面复合卷板[J]. 轧钢 2017(05)

- [7].叉车专用卷材卷板类物件运输吊具的研制[J]. 工程机械 2013(06)

- [8].冷轧卷板开平剪切生产线的特点及其生产工艺[J]. 科技创新与应用 2016(30)

- [9].浅谈铝卷板自动线的着色氧化[J]. 表面工程资讯 2013(02)

- [10].水平下调式三辊卷板机卷板工艺的数学建模[J]. 机电设备 2008(03)

- [11].冷轧卷板装卸工属具的研制[J]. 港口科技 2012(06)

- [12].我国大型卷板机研究现状和发展趋势[J]. 锻压装备与制造技术 2020(05)

- [13].螺旋埋弧焊管生产过程卷板消耗定额编制方法及应用[J]. 焊管 2009(05)

- [14].四辊卷板机侧辊位移计算模型研究[J]. 一重技术 2017(04)

- [15].板厚对三维曲面柔性卷板成形过程影响的数值模拟研究[J]. 锻压技术 2010(04)

- [16].1250热卷板生产线设备分析[J]. 河北冶金 2012(05)

- [17].四辊卷板成形过程中宽度效应的影响规律[J]. 锻压技术 2019(11)

- [18].304不锈钢卷板表面变色失效分析[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [19].卷板机辊筒的优化分析[J]. 锻压技术 2017(03)

- [20].三维曲面卷板柔性辊设计与成形工艺分析[J]. 农业机械学报 2010(04)

- [21].冷轧退火卷板表面“白斑”缺陷研究[J]. 河北冶金 2017(02)

- [22].摩根(MORGAN)型集卷板的国产化改进[J]. 山西科技 2012(05)

- [23].用普通病理载玻片代替冷冻切片机防卷板的方法[J]. 诊断病理学杂志 2012(03)

- [24].一种卷板填充分层递归排样的优化算法[J]. 计算机应用 2008(06)

- [25].POSCO在越南新建不锈钢卷板中心并希望收购Thainox不锈钢公司剩余股份[J]. 世界钢铁 2010(01)

- [26].镀锌卷板白锈成因分析及预防措施[J]. 新疆钢铁 2016(04)

- [27].卷板机卷板过程的动态模拟研究[J]. 中国重型装备 2010(02)

- [28].高强度耐候钢卷板Q415NHE的生产实践[J]. 特钢技术 2020(02)

- [29].304/Q235B热轧复合卷板的组织性能研究[J]. 新技术新工艺 2017(05)

- [30].不锈钢卷板开平性能的研究[J]. 化工机械 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/61c72c1c92eebb6b53e0d340.html