# 房屋建筑工程防渗漏施工技术要点分析何广楠

中铁十二局集团建筑安装工程有限公司山西太原030000

摘要：随着我国经济的发展和城市化进程的推进，我国的房屋建筑工程取得了突飞猛进的进展。人们对房屋建筑工程质量的要求越来越高，而房屋的防渗漏施工水平直接关系着房屋居住的舒适性，具有较高的研究价值。本文通过对房屋建筑工程中容易产生渗漏的位置和施工中避免渗漏的技术要点进行分析，希望度提高房屋建筑工程防渗漏施工水平提供一些借鉴。

关键词：房屋建筑工程；防渗漏；施工技术；要点

引言

我国的国民经济水平不断提高，人们对于居住条件的要求不断提升。但是在现实工程项目中，不少建筑项目中的防渗漏施工存在着不少问题，房屋渗漏成为了较常见的房屋建筑质量问题之一，影响着人们的居住舒适性。为了提升房屋建筑工程项目的水平，建筑施工方及相关技术管理人员中应积针对房屋建设过程中容易渗漏的难点问题进行分析和研究，找出造成渗漏的原因，并有针对性的在施工中解决渗漏的技术问题，从而提升房屋的质量水平，提升房屋的使用效果。

1房屋建筑工程渗漏的危害及常见渗漏位置

1.1房屋建筑工程渗漏的危害

房屋建筑是我们日常工作、学习、居住及各种商业活动的主要场所，房屋建筑的质量问题直接影响着人们的工作和生活，严重时甚至给人们生命财产安全带来威胁，在众多的房屋质量问题中，房屋的渗漏问题是较为常见的质量问题之一，影响了人们居住生活的舒适性。

1.2经常出现渗漏的位置

在房屋建筑工程中常见的渗漏位置有外墙、屋面、门窗和厨卫，出现渗漏的原因如下：（1）外墙渗漏。外墙渗漏是由于施工中墙体结构处存在缝隙，另外质量不达标墙体结构也会出现裂缝，如果防渗漏施工不到位，遇到降雨时就会通过连接缝渗透到屋内；（2）屋面渗漏。屋面渗漏主要是由于屋面板建造过程中，质量不达标，导致板面出现裂缝，从而出现渗漏；（3）门窗渗漏。门窗渗漏主要是其与墙体连接如果胶结不牢固就会出现缝隙；另外，一些住户不按照使用规范私自开凿孔洞导致建筑防水性能受损；（4）厨卫渗漏。厨卫渗漏是建筑内部频发渗水问题的两个空间，而且墙体内部涉及到进排水管道，一旦管道材料出现问题，防水涂层氧化都会导致渗漏问题出现。

2出现房屋建筑工程渗漏的主要原因

2.1建筑房屋的工程设计存在问题

房屋建筑工程的设计是后期工程项目施工的基础，工程设计方案的水平直接影响着后期施工是否顺畅和工程项目的整体质量。在现实的工程项目中，由于房屋建筑工程的设计人员的水平问题或者受成本控制等原因，在进行工程设计时，房屋的防渗漏问题没有得到充分的关注。设计人员对房屋的渗漏问题没有深入的研究，忽略了房屋建筑的实际自然环境和施工环境的影响，给后期的工程施工带来了阻碍，同时影响了房屋交付使用的寿命和使用效果。另外，在有些工程项目中，为了节省施工成本等原因，在没有通过严格的审核和论证的情况下，工程的设计方案被不规范的更改，造成后期的质量验收不合格，无法达到工程交付标准。这些问题的存在给工程项目的安全带来了影响，给建筑工程带来了负面的社会效应。

2.2缺乏规范性的工作标准

我国的房屋建筑行业发展较快，也取得了不小的进步，但是在快速发展的过程中，施工人员的专业素质还有待提高，相应的监督和管理机制并没有完善起来，导致工程质量问题不断出现。在实际的工程项目中，现场施工中很多人员缺少安全和质量控制意识，不能按照工程项目的要求进行操作和施工，还有一些施工操作人员对施工标准存在理解上的误差，错误施工，这些都是导致工程质量问题的重要原因。

2.3工程选材环节中缺乏科学性

在工程施工中，工程材料的选择对工程质量有着很大的影响，决定着房屋建筑的使用寿命和安全。在一些施工企业中，工程项目施工材料采购人员过多的注重了成本的控制和节约，对施工材料的质量把关不严格，导致施工材料不符合工程项目的要求标准。另外，由于相关采购人员的专业素质存在差异，对工程材料了解不足，错误的改变了材料的使用级别，从而增加了房屋渗漏的隐患和风险，影响了整个工程项目的质量。

3不同位置上防渗漏施工技术的技术要点

在房屋建筑工程项目中，我们要认真对待造成房屋建筑渗漏的原因，根据常见的不同渗漏位置做出合理的技术分析和控制，从而提高房屋建设的防渗漏水平。

3.1外墙防渗施工技术

解决房屋建筑外墙渗漏问题，首先要从施工前的准备工作做起。在进行施工前，要对施工现场进行细致的考察，然后结合工程项目的用途、使用标准来设计外墙防渗漏施工方案，对施工中的细节问题制定详细的施工措施，减少后期施工中由于防渗漏施工方案的不合理而影响工程的正常进行。另外，外墙的防渗漏方案要与房屋建筑的整体风格相一致，在物料选择上达到美观并实用的效果。在实际施工过程中，外墙材料一般会选用综合性较好的实体砖，这种材料配合防水措施能够有效的预防渗漏问题的出现，但如果使用的是空心砖或多孔砖等材料，则要将砖体表面完整的一侧朝外；同时，如果外墙需要设置钢丝网、分格缝，可以在施工中利用混凝土浇筑形成表面凹凸不平的外墙，从而避免出现返水问题，但是必须保障滴水槽的宽度与深度都超过1cm；此外，如果外墙施工时已完成施工部分出现了墙体损坏的情况，要及时进行修补处理，避免遗留质量隐患。

3.2屋面防渗施工技术

屋面渗漏的主要原因是屋面出现裂缝造成的，这种情况主要与屋面的施工材料有关。目前我国房屋建筑的屋面主要采用钢筋混凝土结构，这种结构施工难度低，结构强度大，但是施工不当很容易出现屋面裂缝导致渗漏。混凝土中水泥是主要的材料，由于水泥本身的物理特性，在凝固过程中会产生大量的热量，这种热量造成混凝土的内部结构和外部结构出现较大的温差，从而导致屋面结构裂缝的产生，还会产生钢筋收缩的情况发生。为了避免这一问题，在进行屋面施工时，混凝土的浇筑要连续，并及时的做好后期的保养工作，控制好温差问题。另外，在施工中要加强屋面的施工质量监督和控制，及时的跟踪屋面施工的检验工作，避免裂缝的出现，而且必须在屋面板表面设置防渗材料，在安装后需要进行收水压实实验；此外，如果屋面涉及到排气缝的设置，要针对排气缝进行保温与防水处理。

3.3门窗防渗施工技术

房屋建筑的门窗施工对房屋建筑的整体效果有着重要作用，因此在施工选材时，要综合考虑门窗的美观和防渗性能，以达到最佳效果。首先，要选择具有质量优良的门窗材质，保证工程项目中的门窗材料的达标；其次，在门窗安装完成后要对门窗进行修整，对与建筑墙体之间的缝隙要及时的进行填充，并保持其平整；再次，注重门窗配件的选择和施工，保证门窗的整体质量。

3.4厨卫防渗施工技术

房屋建筑中，厨房和卫生间的水管道较多，也是最容易出现渗漏的位置，在施工中要更加重视防渗漏作业。具体的施工要点包括以下几点：①需要对墙面以及地面做好防水，通过防水测验检测屋面与地面的防水性能，并检测管道预留位置的修补工作，避免管道缝隙造成渗漏问题。②在卫生间安装马桶等大便器时，要做好地漏防渗施工，其下水管道穿过楼板时必须进行封堵，而且检测封堵后的防水性能，结构以及封管位置都没有任何渗水现象后才能进行马桶的安装[5]。③严格进行各项设备与管线的安装，保障位置正确，不能随意进行打孔；并做好地面交接位置处的防水处理。此外，还要重视施工现场的技术管理以及材料的质量管理。

结语

房屋的防渗漏问题是需要我们不断研究的问题，我们要加强对房屋建筑工程项目的防渗漏施工的技术要点研究，积极的探索先进的施工技术，提升房屋建筑水平，提升人们的居住的舒适性、安全性，保证建筑行业的稳定发展。

参考文献:

[1]李青伟.浅析建筑工程防渗漏施工技术[J].建筑工程技术

[2]王庆龙.房建施工中防渗漏施工技术要点与注意事项研究[J].信息记录材料，2018，28（7）：26~27.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/64c11a6a3dabe629c9f9b82c.html