# A~2/RPIR工艺用于生活污水处理厂提标改造

### 论文摘要

盐城市某生活污水处理厂原处理规模3万m3/d,一期、二期工程各1.5万m3/d,均采用A2/O工艺,出水水质需由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准提高至一级A标准。由于用地紧张,本提标改造工程采用RPIR技术进行原位改造,将原A2/O工艺改造成A2/RPIR工艺,并在末端新增滤布滤池。改造完成后出水水质稳定达到一级A标准。本工程为可用地面积有限的污水处理厂的提标改造提供了新思路。

### 论文目录

- 1 工程背景

- 2 设计水量水质

- 2.1 设计水量

- 2.2 设计水质

- 3 提标改造工程技术方案分析

- 3.1 原工艺流程

- 3.2 运行现状及存在问题

- 3.3 提标改造思路

- 3.3.1 提标改造工艺

- 3.3.2 提标改造技术路线

- 3.4 提标改造后工艺流程

- 3.5 提标改造工艺设计

- 4 提标改造工程运行后出水效果

- 5 技术经济指标分析

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张其殿,李辉,孔树伟,段美娟

关键词: 提标改造,一级

来源: 广东化工 2019年19期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 深圳市清研环境科技有限公司设计部

基金: 深圳市科技研发资金(CYZZ20160912111432414)

分类号: X799.3

页码: 236-238+240

总页数: 4

文件大小: 885K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].环保新形势下的污水处理提标改造方案分析[J]. 资源节约与环保 2020(06)

- [2].综合工业园区废水准Ⅳ类标准提标前后能耗物耗对比分析[J]. 广东化工 2020(11)

- [3].某污水处理厂提标改造工程存在的问题及对策分析[J]. 节能与环保 2020(07)

- [4].青浦区召开中小锅炉提标改造会议[J]. 上海节能 2020(08)

- [5].上海市某污水处理厂提标改造效果研究[J]. 城市道桥与防洪 2020(09)

- [6].污水处理厂提标改造工程经济性分析[J]. 工程建设与设计 2020(18)

- [7].金山区经委组织召开中小锅炉提标改造工作推进会议[J]. 上海节能 2019(10)

- [8].新形势下印染废水提标改造现状与趋势[J]. 资源节约与环保 2016(09)

- [9].山西省汾河流域城镇污水处理厂现状及提标改造措施研究[J]. 环境保护与循环经济 2019(12)

- [10].城市污水处理厂提标改造与优化调控案例分析[J]. 门窗 2019(22)

- [11].城镇污水处理厂准Ⅳ类提标改造工艺探讨[J]. 四川建材 2020(05)

- [12].环保新形势下的污水处理提标改造方案分析[J]. 环境与发展 2020(03)

- [13].福建某城镇污水处理厂提标改造工程设计及运行效果分析[J]. 科学技术创新 2020(16)

- [14].浅谈村镇生活污水处理提标技改[J]. 技术与市场 2020(08)

- [15].萍乡市污水处理厂提标工程设计案例[J]. 净水技术 2020(S1)

- [16].污水处理厂提标改造工艺研究[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].台安县台安镇污水处理厂提标改造工程的分析研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(21)

- [18].无锡市城镇污水处理厂提标改造措施及效果[J]. 中国给水排水 2010(02)

- [19].长春市西部污水处理厂提标改造设计及运行效果分析[J]. 辽宁化工 2020(02)

- [20].山西省污水处理厂提标改造工艺探究[J]. 山西化工 2020(02)

- [21].东莞市某小型城镇污水处理厂提标改造工程设计案例[J]. 净水技术 2020(09)

- [22].大力推进锅炉提标改造 全面开展减硝行动 上海市能效中心召开“锅炉提标改造培训会”[J]. 上海节能 2019(03)

- [23].苏州相城某污水处理厂提标改造设计[J]. 中国给水排水 2016(10)

- [24].印染废水工程提标改造技术探讨[J]. 广东化工 2015(15)

- [25].上栗污水厂提标改造工程设计[J]. 净水技术 2019(12)

- [26].太原市城南污水处理厂提标改造设计及运行效果分析[J]. 山西建筑 2020(18)

- [27].特许经营污水厂提标扩建项目经济评价方法探讨[J]. 工程建设与设计 2020(16)

- [28].化工园区污水厂一级A提标改造工程设计及调试[J]. 中国水运(下半月) 2020(09)

- [29].重庆市某污水处理厂一级A提标改造运行效果分析[J]. 中国给水排水 2020(18)

- [30].高效沉淀+精密过滤在中小城市污水处理厂提标改造中的应用[J]. 施工技术 2020(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/65f0f990a4b55aedf6719510.html