# 屋面防水施工技术问题分析及防治措施廖志雄

关键词：防治措施；屋面防水；施工技术

引言

众所知周，房屋建筑工程的屋面工程是重要的分部分项工程，尤其是屋面防水施工，对建筑的适用性和耐久性起到重要影响。悬而未解的是一旦屋面的渗水、漏水会给使用者带来不便，造成生产和生活经济损失，甚至造成安全隐患和安全事故。所以房屋建筑的屋面防水施工是关键性的建筑分项工程。

1、建筑屋面防水技术

屋面是建筑物上起防护作用的重要部分，它能为建筑物“遮风挡雨”，为用户提供良好的居住生活环境。屋面通常依据排水坡度的差别，分成平屋面和坡屋面两种，但是无论哪种屋面都需要应用合适的防水技术来进行防水处理，这样才能保证建筑物具有良好的防水性能。

屋面防水通常包括屋面卷材防水、涂膜防水、刚性防水、接缝密封防水等方式。其中卷材防水，主要通过将防水卷材铺贴在屋顶表面来进行防水，这种防水方式出现时间较早，因此使用范围比较广泛。涂膜防水，通常是在建筑屋面的找平层刷涂拥有防水功能的液态涂料，而且为了加强其防水的功能，通常会在涂膜上继续刷涂无溶剂型防水涂料，这种无溶剂型防水涂层材料具有非常好的延伸性能，即使屋面基层结构出现损害时，涂膜也能发挥一定的防水作用。刚性防水就是将混凝土以及水泥砂浆等建筑材料与防水剂混合之后形成防水混凝土，用这种混凝土进行屋顶的建造施工，使得屋顶在建设完成之后就具备了防水功能，无须进行防水层的再次施工，可以减少工程施工量。

2、施工技术问题

由于施工技术人员的操作水平有限，并没有做好岗前培训，有部分即使培训了也未做到考核合格的要求。工人在施工中并没有防水施工要求和相关质量标准执行，引起渗漏水。施工工艺水平的高低也是引起屋面渗漏水的重要原因，剖析这些引起渗漏水的施工技术因素，可以精细化的把握屋面防水施工关键技术要点。针对这些影响因素，找出施工技术关键要点具有重要意义，从而准确的加强屋面防水施工质量控制。

2.1找平层及隔离层施工技术

隔离层分为保温隔离层和保护层，处于结构基层和防水层之间。一定程度上减少防水层挤压损坏。因此，隔离层施工技术对建筑屋面的防水层耐久性起到重要的作用。常见施工中，隔离层施工具有多个内容，一方面施工是卷材隔离层，铺设细砂层，对建筑防水层保护，亦可以保证屋面结构产生支护隔离空气作用，保证隔离层的干燥，规避长期积水造成对防水层破坏。

2.2卷材防水层及刚性防水层施工技术

刚性防水层是利用钢筋混凝土膨胀收缩性能，进行防水的施工技术。依靠钢筋预应力的作用，控制混凝土膨胀性能，从而提高屋面的防渗防漏功能。屋面防水重要部位是交汇处，也是防水施工技术的质量控制节点。因此，一般建筑将转角处设置刚性防水层，可以有效解决这一问题。在屋面的转角处应用于刚性屋面防水施工技术，不仅能够有效降低屋面裂缝产生，还能够保持建筑物的整体稳定性。由于刚性防水层能够弥补混凝土的温度收缩，因而可以加强了混凝土的密实性，从而提高了屋面防水效果。卷材防水层铺设在屋面结构的迎水面上。其搭接宽度应符合下表要求。接缝错开1/3～1/2宽幅，上下两层不得垂直铺贴。

3、提高建筑屋面防水质量的具体措施

3.1选用合适的防水材料

我国以往在进行屋面防水施工时，通常选用沥青做防水材料，这种材料不仅不环保而且施工难度较高，因此已经逐渐被当前防水材料市场上出现的各种新型防水材料所替代，包括高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子卷材、合成高分子密封膏等，这些新型防水材料不仅防水性能更好，而且比较环保，施工难度也比较低，受到了施工单位以及用户的欢迎。国家对各种防水材料都有明确的技术性能要求，因此，施工单位应当选用技术性能符合国家规定的防水材料，这样才能保证建筑屋面具有良好的防水效果。

3.2设计科学合理的防水方案

施工人员需要根据防水方案才能进行相应的屋面防水施工，因此科学合理的防水方案，是保证建筑屋面防水效果的一个重要方面。在进行防水方案设计时，设计人员需要对屋面的实际情况进行现场勘察，了解屋顶基层的具体状况以及屋顶的各项附属设施分布情况，包括天窗、烟囱、阴阳角等。调查完成后综合考虑建筑物的防水等级、排水系统等情况进行防水方案的设计，设计时要特别注意排水系统的合理性。科学合理的排水系统能够保证屋面排水顺畅，不会造成雨水留存的情况，也就避免了建筑屋面长期受到雨水浸泡侵蚀，有利于延长屋面材料的使用寿命，从而保证屋面防水施工的质量。

3.3加强施工监管

施工监管是保证整个建筑屋面防水施工质量的一种重要方式，施工监管包括对施工材料的监管以及对施工过程的监管。在施工材料监管方面，应当对进场前的施工材料进行核查，保证进场材料的质量符合施工需要。具体核查方式包括检查材料合格证、质量保证书等文件资料，随机抽样检验等，在核查完成后确定材料合格才能准其进场。

3.4加强维护保养

防水施工完成之后，应当由相关负责人员进行定期的维护保养，这样才能确保屋面防水不出现问题。维护保养措施包括定期巡查，用以确保屋面防水层不存在破损问题；检查屋面排水系统是否存在堵塞情况，以此来确保屋面排水顺畅不会出现雨水留存现象。另外，还应当在每年夏季雨水来临之前以及冬季大雪来临之前对屋面防水进行及时的修复加固处理，保证其在雨雪较大的情况下不会出现问题。

3.5选用合适的防水施工技术

建筑屋面结构比较复杂，主要包括砼现浇楼面、水泥砂浆找平层、保温隔热层、防水层、水泥砂浆保护层以及面层等。因此，在进行建筑屋面防水施工时应当选用合适的防水施工技术，这样才能保证防水施工的质量。

建筑屋面防水施工之前，首先要对屋面的基层进行检查和清理，如果发现基层存在问题，需要对其进行修复，确保基层达到防水施工条件后才能开始进行防水施工。另外，施工时应当保证基层表面干燥，这样在铺设防水卷材时才能确保铺设效果良好。具体的干燥度检查方法是，将卷材平铺在基层平面上，经过三至四个小时后查看卷材背面是否有水迹，如果没有则证明干燥度合适，可以进行防水卷材铺设。在防水施工时还要选取收缩性较好的水泥材料，尤其在混凝土选择时，除了要关注水泥材料的收缩性外，还要保证混凝土中其他材料也能符合行业规定，这样才能为防水施工的最终质量奠定良好的基础。另外，在气候温度较高时进行施工，应当通过喷水的方法来降低混凝土的温度，这样在其入模时才能符合相关的温度要求，从而获得较好的施工效果。

4、结束语

本文结合工作的实践经验，发现的屋面防水工程中具体问题，并探讨分析了引起屋面渗水、漏水的原因，找到了有效的施工防水措施及关键主控要点。本文主要阐述目前在房屋建筑施工中有效的屋面防水施工技术及其施工措施。

参考文献：

[1]张小伟。土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].建材与装饰，2018（43）：31-32.

[2]伍帅。房屋建筑工程屋面防水施工技术监理质量控制探究[J].绿色环保建材，2018（10）：135-136.

[3]姜君怡.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].科技经济市场，2018（09）：7-8.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/65fc1ed230ff811c660599f2.html