# 高速推进系统选型方法的研究

### 论文摘要

针对国内外高速船舶如何根据船舶本身的结构、运行特点、航速要求等因素选择最合理的推进系统,始终缺乏一套可靠的原则和方法的问题,通过汇总多类高速推进系统的相关资料,剖析各类推进系统的工作原理和结构特点,总结出一套关于高速船舶通过航速范围来进行高速推进系统快速选型的经验方法。该方法归纳了每种高速推进系统的优劣势、适用航速范围和适配船型,能够快速地为高速船舶匹配最合理的推进系统,最大限度地发挥高速推进系统的效率,达到最佳的船机桨匹配,从而减少高速推进器运行中主机的燃油损耗和降低废气排放,最终使搭载选配高速推进系统的船舶获得最合理的经济效益和环保效益。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 新型高速定距推进器系统

- 1.1 新型定距推进系统的结构特点

- 1.2 新型定距推进系统的优缺点

- 1.3 适配航速范围

- 2 高速可调推进系统

- 2.1 高速调距推进系统简介

- 2.2 高速可调推进系统结构特点

- 2.3 高速调距推进系统的优缺点

- 2.4 高速调距推进系统适配航速段

- 3 喷水式推进系统

- 3.1 喷水推进系统原理和结构特点

- 3.2 喷水推进系的统优缺点

- 3.3 喷水推进系统适配航速段和船型

- 4 半浸式推进系统

- 4.1 半浸式推进系统原理和结构特点

- 4.2 半浸式推进系统优势

- 4.3 半浸式推进系统适配航速段和船型

- 5 经验选型方法

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗晓园,刘张超,刘亮清

关键词: 高速船,推进系统,结构特点,选型方法

来源: 江苏船舶 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 船舶工业

单位: 中国船舶重工集团公司第七一一研究所,船舶与海洋工程动力系统国家工程实验室

基金: 工信部高技术船舶科研项目——船用混合动力系统工程化应用研究

分类号: U664.3

DOI: 10.19646/j.cnki.32-1230.2019.06.005

页码: 16-18+26

总页数: 4

文件大小: 1231K

下载量: 75

### 相关论文文献

- [1].零航速减摇鳍节能型液压系统研究[J]. 机电设备 2020(03)

- [2].运河航速限制情景下的班轮燃油补给决策与航速优化[J]. 大连海事大学学报 2019(01)

- [3].利用改进遗传算法进行零航速减摇鳍控制器优化设计[J]. 舰船科学技术 2017(04)

- [4].跨临界航速船舶水压场数值模拟研究[J]. 船舶力学 2020(11)

- [5].基于船舶能效提升的航速优化研究现状及展望[J]. 中国航海 2019(03)

- [6].考虑航速的集装箱轴辐式航运网络设计研究[J]. 中国水运(下半月) 2017(12)

- [7].快速估算航速的方法及软件实现[J]. 船舶设计通讯 2016(02)

- [8].远洋干线班轮航速与航线配船优化模型与算法[J]. 中国航海 2017(02)

- [9].船舶进出港最优排放航速研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2016(01)

- [10].船舶试航航速修正方法对比分析[J]. 广东造船 2019(02)

- [11].船用智能航速优化计算机系统的研究与仿真[J]. 舰船科学技术 2016(20)

- [12].零航速减摇鳍水动力特性分析[J]. 船舶工程 2017(09)

- [13].风浪影响下的集装箱班轮航速优化[J]. 交通运输系统工程与信息 2016(03)

- [14].气垫船破冰机理分析及临界航速估计[J]. 船舶力学 2014(08)

- [15].全航速减摇鳍鳍型优化设计[J]. 中国造船 2013(02)

- [16].零航速减摇鳍升力模型分析及系统仿真研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2008(05)

- [17].低速水面目标航速精度分析及精确解算[J]. 舰船科学技术 2018(13)

- [18].基于航速调整的班轮燃油补给优化[J]. 交通运输系统工程与信息 2017(01)

- [19].全航速三维线性波浪载荷时域内数值计算研究[J]. 船舶工程 2009(05)

- [20].哪种航速能提供最佳经济效益?[J]. 船舶工程 2008(04)

- [21].基于航速与实时能效综合目标的船舶主机转速优化[J]. 大连海事大学学报 2020(03)

- [22].对引航艇船舶经济航行的思考[J]. 中国水运(下半月) 2019(05)

- [23].基于航速保持的舵减摇控制方法[J]. 中国舰船研究 2017(01)

- [24].船舶零航速减摇鳍系统建模与仿真[J]. 系统仿真学报 2009(14)

- [25].浅水低速舰船通过雷区危险航速的预报模型[J]. 舰船科学技术 2008(05)

- [26].限制航速不能背离减排的初衷[J]. 中国远洋海运 2019(09)

- [27].不同实船航速修正方法的实例对比[J]. 中国造船 2018(01)

- [28].不同市场环境下的班轮航线配船与航速优化[J]. 中国航海 2015(04)

- [29].最大盈利航速在船舶上的实际应用[J]. 天津航海 2014(02)

- [30].高频多普勒计程仪航速补偿研究[J]. 上海船舶运输科学研究所学报 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/669aaa1344799e224cf952c9.html