# 冷态实验论文_杨洋,史永征,郭萧宇,刘蓉,王浩

导读:本文包含了冷态实验论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:燃烧室,颗粒,双循环,实验研究,气溶胶,特性,压力。

### 冷态实验论文文献综述

杨洋,史永征,郭萧宇,刘蓉,王浩[1]（2019）在《浸没燃烧室压力波动冷态实验与数学模型建立》一文中研究指出对浸没燃烧建立冷态实验系统,用空气代替烟气、空气管压力代替燃烧室压力,研究了浸没燃烧室相对压力波动极限幅度与浸没深度、空气流量、鼓泡孔直径、鼓泡孔分布之间的关系。利用SPSS软件拟合出燃烧室相对压力波动极限幅度的数学模型,并在热态实验工况下对模型的准确度进行了验证。冷态实验表明,不同浸没深度下的空气管相对压力波动极限幅度随空气流量的变化趋势基本一致,最大极限幅度随空气流量的增大而变大,最小极限幅度(负值)随空气流量的增大而减小。在相同空气流量下,空气管相对压力波动极限幅度随浸没深度的变化趋势基本一致,最大极限幅度随浸没深度的增加明显降低,最小极限幅度随浸没深度的增加明显变大。浸没深度一定时,最大极限幅度随鼓泡管直径的增加而变大,最小极限幅度随鼓泡管直径的增加而减小。在相同的空气流量下,最大极限幅度随鼓泡充满度的增加而减小,最小极限幅度随鼓泡充满度的增加而变大。建立的燃烧室相对压力波动极限幅度的数学模型准确度高,可反映相对压力波动极限幅度与各相关变量的关系。(本文来源于《煤气与热力》期刊2019年06期）

王君宇[2]（2019）在《碳酸氢盐/硅酸盐冷态气溶胶防治低阶煤自燃基础实验研究》一文中研究指出我国作为煤炭资源丰富的国家,随着大规模工业化开采,矿井火灾问题也越来越严峻。火灾的发生不仅会造成资源的浪费,而且会给煤矿的安全生产带来巨大的威胁。目前煤矿采空区防灭火技术主要是通过向火区注入液体或惰性气体等介质,研究重点大多侧重新材料的开发与防灭火工艺的改进。本文结合冷态气溶胶灭火技术和阻化剂防灭火技术的优点,尝试提供一种防治煤矿采空区煤自燃的新途径,即将两种可以相互反应的阻化剂溶液经雾化扩散沉积之后浸润煤样,并在表面生成沉淀物,同时实现物理和化学阻化作用。实验选取云南昭通褐煤作为研究对象,通过气溶胶阻化装置对煤样进行气溶胶阻化实验,并根据程序升温、热重/差热、傅里叶红外光谱实验结果对比分析不同冷态气溶胶阻化剂组合对煤样的阻化效果,得到了以下结论:(1)论文中选取的四种阻化剂组合在超声波雾化处理扩散反应之后可以有效增加在煤样表面的固体残留物,沉淀产生物可占煤样质量的1%-5%,增重效果明显。该固体残留物可以覆盖或者进入煤样裂隙中,阻碍煤与氧气接触,实现物理阻化效果。(2)对原煤以及冷态气溶胶阻化实验处理煤样进行程序升温实验,对比分析四组处理煤样与原煤在消耗和生成气体的宏观参数。实验发现,原煤和处理煤样在整个升温阶段都保持着相似的氧化特性。在缓慢氧化阶段,处理煤样的氧气消耗量和CO生成量虽小于原煤,但差距较小;进入100℃之后的快速氧化阶段,处理煤样的氧气消耗量和CO生成量明显降低,并且气体发生变化的拐点温度也出现不同程度的滞后,说明冷态气溶胶阻化剂可以有效抑制煤样自燃。(3)通过TG/DSC技术分析煤样在升温氧化过程中的热特性变化。发现处理煤样与原煤相比,冷态气溶胶对煤样的影响主要在煤样进入快速分解阶段之后。对比各个样品的特征温度点的变化,发现处理煤样的最大失重速率点和最大热释放速率点均都向高温阶段偏移100℃左右,并且在DSC曲线中可以看出处理煤样的放热峰面积有所减少,说明冷态气溶胶阻化剂提高了煤样在高温阶段的热稳定性。(4)傅里叶红外光谱表明,云南昭通褐煤所含官能团中羟基(-OH)占有较大比重,此外还有大量的醇酚醚类以及羧基含氧官能团。分析不同样品的红外光谱图,可以看出冷态气溶胶阻化剂对煤样的化学阻化效果主要体现在-OH、脂肪烃和羰基、羧基等含氧官能团,冷态气溶胶阻化剂的氯盐成分对上述官能团具有很强的消耗能力,从而降低煤与氧气发生氧化反应的活性。(本文来源于《太原理工大学》期刊2019-05-01）

程秀东,张忠孝,张晓旭,白昊,张健[3]（2019）在《高炉煤气燃烧器稳燃旋流流场的冷态优化实验研究》一文中研究指出针对高炉煤气热值低,不易点燃、燃烧稳定性差等问题,设计了一种旋流燃烧器,通过冷态实验,研究该旋流燃烧器煤气侧旋流叶片角度分别在30°、45°、60°时出口气流对冷态流场的影响。结果表明:随着旋流叶片角度的增加,回流区明显增加,旋流强度逐渐增强,旋流叶片角度为60°时,得到最佳的回流区,回流区长1.98 d_(eq)、宽1.85 d_(eq)。(本文来源于《能源工程》期刊2019年02期）

丘加友[4]（2018）在《适合高碱煤的液态排渣卧式旋风燃烧器冷态实验研究》一文中研究指出卧式旋风燃烧液态排渣锅炉技术是使大部分灰在旋风燃烧器内形成液态渣膜并从锅炉底部排出的一种锅炉技术,在解决准东高碱煤强沾污结渣问题方面具有一定的优势。采用冷态实验与数值模拟计算相结合的研究方法,分析了旋风燃烧器内的流场结构特性,并对旋风燃烧器结构参数及运行工况进行了优化。研究结果表明:旋风燃烧器中心处速度较小,在距中心线1/3半径处速度达到最大,旋风燃烧器缩口处存在明显的回流现象;二次风喷口离旋风燃烧器出口较远时有利于流场的稳定,缩口尺寸增大时回流区域变大且旋风燃烧器内风速趋于均匀。(本文来源于《锅炉技术》期刊2018年04期）

闫一莹[5]（2018）在《基于冷态实验的浸没燃烧压力波动特性研究》一文中研究指出浸没燃烧的技术已经出现60多年,但是在国内仍然没有系统的研究所以没有得到广泛的应用,目前国内的LNG气化站所用的浸没燃烧气化器还是依赖进口公司。浸没燃烧是燃烧的烟气与液体两相换热,燃烧室内的烟气经过鼓泡管分配至液体中进行扰动换热,燃烧室内受到的被压大,点火难度高,而且烟气在穿透液体层引起扰动时会对燃烧室内的压力产生扰动,引起燃烧的不稳定,易发生脱火、爆鸣等现象。为了对浸没燃烧式气化器的设计制造进行理论研究,本文设计并搭建了浸没燃烧的冷态模拟实验系统,主要分析浸没式燃烧装置的鼓泡管结构对燃烧稳定性的影响,通过建立科学有效的浸没式燃烧装置的冷态模拟实验系统,对不同的鼓泡管结构在不同运行工况下空气管内的相对压力波动进行实验,来研究对浸没燃烧式装置的燃烧室内压力变化的影响因素,并使用数理分析方法对影响浸没燃烧压力波动的各种因素进行回归分析,得到最佳的数学模型。为浸没式燃烧器的结构设计提供优化的科学依据。(本文来源于《北京建筑大学》期刊2018-06-01）

靳任杰,陈卫强,常海,安邦[6]（2018）在《300t转炉底吹冷态模型实验研究》一文中研究指出以某炼钢厂300t转炉为原型,根据相似理论,通过相似比1:7的物理模型实验,研究了吹炼过程中底吹供气强度和不同底吹布置方式等对转炉内钢液搅拌状况的影响。研究结果表明,不同底吹布置方式对熔池混匀时间影响显着。在实验方案中各底吹喷嘴布置的条件下,一般是越靠近炉壁混匀时间越长。另外在底吹喷嘴混匀时间较优和较差方案中都是在较大流量下混匀时间有所减少,但A3的底吹布置方案用较小气体流量就可以达到较好的混匀效果。(本文来源于《2018年（第二十届）全国炼钢学术会议大会报告及论文摘要集》期刊2018-05-17）

陈鸿伟,杨新,梁占伟,许文良,孙超[7]（2018）在《双循环流化床颗粒循环流率的冷态实验研究与预测》一文中研究指出在自行搭建的双循环流化床冷态实验系统上研究了鼓泡床静床层高度、颗粒平均粒径、鼓泡床流化风速、快速床总流化风速及一次风量比例等控制参数对颗粒循环流率的影响,提出了基于上述控制参数的颗粒循环流率计算关联式。结果表明:随着鼓泡床流化风速的增加,颗粒循环流率变化不明显;随着快速床中一次风量比例和总流化风速的增加,颗粒循环流率均增大,当一次风量比例和总流化风速达到一定值后,颗粒循环流率的增幅逐渐变缓;颗粒循环流率随着静床层高度的增加而增大,随颗粒平均粒径的增大而减小,且颗粒平均粒径的影响程度较大;所提出的关联式能够较好地预测颗粒循环流率。(本文来源于《动力工程学报》期刊2018年05期）

陈帅甫,王建军,金有海,韩兆玉,丁健[8]（2018）在《烟气轮机动叶表面颗粒冷态沉积实验》一文中研究指出烟气轮机作为催化裂化装置能量回收系统的核心设备,为保证其长周期安全运行,需解决动叶上催化剂颗粒沉积结垢问题。本文设计加工了模型烟气轮机,研究了入口风量、入口加料浓度以及入口颗粒粒度等因素对动叶表面上颗粒沉积的影响规律。结果表明,沉积质量随着风量的增加而不断减小,颗粒粒径越小,沉积质量减小的速度越快;沉积质量随加料浓度的变化曲线呈"厂"字形分布,浓度较低时,沉积质量随浓度的增加逐渐增大,当浓度增加到一定程度(实验条件下为10g/m3)时,沉积质量随浓度的变化不大。在浓度、风量等工况相同时,入口颗粒粒度越小,沉积质量越大;小于40μm的颗粒较容易发生沉积,大于40μm的颗粒很难在模型烟气轮机动叶的表面发生沉积。实验结果为控制颗粒沉积结垢提供了可靠依据。(本文来源于《化工进展》期刊2018年07期）

刘毅,张千,陈鸿伟,杨新,许文良[9]（2017）在《基于冷态模型提高省煤器出口飞灰捕集效率的实验研究》一文中研究指出为探究省煤器出口加装导流挡板及不同形式导流折挡板对灰斗捕集飞灰颗粒效率的影响与变化规律,搭建省煤器出口尾部烟道冷态实验模型。以原始、扩容两种灰斗模型为研究对象,对0.075~1.0 mm的细颗粒灰和1.0~3.35 mm、3.35~6.7 mm、>6.7 mm的大颗粒灰展开捕集实验研究。实验结果表明:加装挡板对细颗粒灰的分离捕集是有利的,随挡板长度的增大和布置角度的减小,灰斗对细颗粒的捕集能力逐渐增强;加装挡板并不能有效地提高灰斗对大颗粒灰的分离捕集能力,反而在一定程度上起到了负面的作用,采用较短长度、较大角度的挡板布置方式能减轻挡板对大颗粒捕集的不利影响。堵塞SCR系统催化剂的积灰以0.075~1.0 mm的细颗粒灰为主,实验条件下选择12.0 cm~15.6 cm、30°的布置方式会较为合适。(本文来源于《华北电力大学学报(自然科学版)》期刊2017年04期）

王西法[10]（2017）在《气缸式过滤器冷态实验研究及流场数值模拟》一文中研究指出本文通过冷态实验模拟油浆过滤工况,着重研究了操作参数对气缸式过滤器过滤性能和反洗性能的影响;利用FLUENT软件对该过滤器叁维流场进行了数值模拟,得到该过滤器整体过滤效率不高的微观原因,并对该过滤器进行初步结构优化。通过冷态过滤实验研究发现:料浆粘度为1.11cp时,提高料浆处理量和料浆浓度均会提高气缸式过滤器的过滤效率,在处理量为1000L/h、料浆浓度为7g/L时,过滤效率最高但仅为77.71%,而料浆粘度增大至1.58cp时,过滤效率降至56.36%,说明粘度对该过滤器过滤性能影响显着;料浆粘度为1.11cp时,加入硅藻土3可改善气缸式过滤器的过滤效率,当加入比例为7%时,过滤效率提高至84.81%,而料浆粘度增至1.58cp后,助滤效果变差,过滤效率降至63.13%。通过反洗实验研究发现:气缸压力越大,活塞运动速度越快,对滤饼层的轴向剪切作用越强,清洗效果越好;活塞冲程数越大,在一定反洗周内,清洗活塞可对滤饼层进行多次刮除,有利于改善反洗效果;反洗周期过短会影响过滤效率,反之粘性物料则与滤芯作用时间过长,越难刮除,降低了反洗效果,不利于约翰逊网的再生。在实验基础上,通过FLUENT数值模拟研究发现:气缸式过滤器内速度场和压力场基本呈对称分布,不会导致局部渗透率过大,这一点对过滤是有利的;清洗活塞对内部流场分布的影响具有两面性,一方面该构件的整流作用有利于过滤,而连续相流经该构件后,在活塞下边界尾流区的涡旋不利于固体颗粒的附着架桥,降低了约翰逊网的有效过滤面积,导致气缸式过滤器整体过滤效率不高;在自清洗工况下,活塞的轴向运动会扰乱固有的过滤流场,生成大量涡旋,带动流体冲刷滤芯,增强反洗效果,而且活塞速度越大,这种附加效应越显着;经数值模拟发现“椭圆封头+筒形挡板”这种结构有利于优化流场分布。鉴于以上研究,虽然气缸式过滤器整体过滤效率不是很高,但是考虑到该过滤器在线自清洗的优势,可将其作为多级油浆净化工艺中的初级过滤器,以降低后续处理工艺中油浆固含量以及胶质沥青质含量,防止下级过滤器因堵塞而频繁更换滤芯,以便降低生产成本,提高生产效率。(本文来源于《中国石油大学(华东)》期刊2017-06-01）

### 冷态实验论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

我国作为煤炭资源丰富的国家,随着大规模工业化开采,矿井火灾问题也越来越严峻。火灾的发生不仅会造成资源的浪费,而且会给煤矿的安全生产带来巨大的威胁。目前煤矿采空区防灭火技术主要是通过向火区注入液体或惰性气体等介质,研究重点大多侧重新材料的开发与防灭火工艺的改进。本文结合冷态气溶胶灭火技术和阻化剂防灭火技术的优点,尝试提供一种防治煤矿采空区煤自燃的新途径,即将两种可以相互反应的阻化剂溶液经雾化扩散沉积之后浸润煤样,并在表面生成沉淀物,同时实现物理和化学阻化作用。实验选取云南昭通褐煤作为研究对象,通过气溶胶阻化装置对煤样进行气溶胶阻化实验,并根据程序升温、热重/差热、傅里叶红外光谱实验结果对比分析不同冷态气溶胶阻化剂组合对煤样的阻化效果,得到了以下结论:(1)论文中选取的四种阻化剂组合在超声波雾化处理扩散反应之后可以有效增加在煤样表面的固体残留物,沉淀产生物可占煤样质量的1%-5%,增重效果明显。该固体残留物可以覆盖或者进入煤样裂隙中,阻碍煤与氧气接触,实现物理阻化效果。(2)对原煤以及冷态气溶胶阻化实验处理煤样进行程序升温实验,对比分析四组处理煤样与原煤在消耗和生成气体的宏观参数。实验发现,原煤和处理煤样在整个升温阶段都保持着相似的氧化特性。在缓慢氧化阶段,处理煤样的氧气消耗量和CO生成量虽小于原煤,但差距较小;进入100℃之后的快速氧化阶段,处理煤样的氧气消耗量和CO生成量明显降低,并且气体发生变化的拐点温度也出现不同程度的滞后,说明冷态气溶胶阻化剂可以有效抑制煤样自燃。(3)通过TG/DSC技术分析煤样在升温氧化过程中的热特性变化。发现处理煤样与原煤相比,冷态气溶胶对煤样的影响主要在煤样进入快速分解阶段之后。对比各个样品的特征温度点的变化,发现处理煤样的最大失重速率点和最大热释放速率点均都向高温阶段偏移100℃左右,并且在DSC曲线中可以看出处理煤样的放热峰面积有所减少,说明冷态气溶胶阻化剂提高了煤样在高温阶段的热稳定性。(4)傅里叶红外光谱表明,云南昭通褐煤所含官能团中羟基(-OH)占有较大比重,此外还有大量的醇酚醚类以及羧基含氧官能团。分析不同样品的红外光谱图,可以看出冷态气溶胶阻化剂对煤样的化学阻化效果主要体现在-OH、脂肪烃和羰基、羧基等含氧官能团,冷态气溶胶阻化剂的氯盐成分对上述官能团具有很强的消耗能力,从而降低煤与氧气发生氧化反应的活性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冷态实验论文参考文献

[1].杨洋,史永征,郭萧宇,刘蓉,王浩.浸没燃烧室压力波动冷态实验与数学模型建立[J].煤气与热力.2019

[2].王君宇.碳酸氢盐/硅酸盐冷态气溶胶防治低阶煤自燃基础实验研究[D].太原理工大学.2019

[3].程秀东,张忠孝,张晓旭,白昊,张健.高炉煤气燃烧器稳燃旋流流场的冷态优化实验研究[J].能源工程.2019

[4].丘加友.适合高碱煤的液态排渣卧式旋风燃烧器冷态实验研究[J].锅炉技术.2018

[5].闫一莹.基于冷态实验的浸没燃烧压力波动特性研究[D].北京建筑大学.2018

[6].靳任杰,陈卫强,常海,安邦.300t转炉底吹冷态模型实验研究[C].2018年（第二十届）全国炼钢学术会议大会报告及论文摘要集.2018

[7].陈鸿伟,杨新,梁占伟,许文良,孙超.双循环流化床颗粒循环流率的冷态实验研究与预测[J].动力工程学报.2018

[8].陈帅甫,王建军,金有海,韩兆玉,丁健.烟气轮机动叶表面颗粒冷态沉积实验[J].化工进展.2018

[9].刘毅,张千,陈鸿伟,杨新,许文良.基于冷态模型提高省煤器出口飞灰捕集效率的实验研究[J].华北电力大学学报(自然科学版).2017

[10].王西法.气缸式过滤器冷态实验研究及流场数值模拟[D].中国石油大学(华东).2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/67c013025ac86fe0bbd8a8bb.html