# 混凝土裂缝产生的原因及处理蒋伟

长兴山鹰顺达建材

摘要：混凝土裂缝会造成建筑工程的渗漏现象，加速暴露钢筋的氧化速度，缩短建筑工程的使用时间，有些裂缝甚至是建筑工程的主体结构出现损坏的先兆。施工单位在进行混凝土施工的时候要对裂缝的产生原因进行细致分析，做好预防措施，对于已经出现混凝土裂缝的问题采取科学合理的方法进行补救，保证整体结构的安全质量。

关键词：混凝土裂缝；产生原因；预防措施；治理措施

混凝土裂缝是混凝土工程中比较普遍也是比较难治理的问题。混凝土裂缝会造成建筑工程的渗漏现象，加速暴露钢筋的氧化速度，缩短建筑工程的使用时间，有些裂缝甚至是建筑工程的主体结构出现损坏的先兆。所以，建筑部门要对混凝土裂缝的问题引起高度的重视，采取适当的治理措施，确保建筑项目整体的质量。本文将对混凝土裂缝产生的原因进行阐述，对混凝土裂缝的预防和治理措施进行分析，希望为提高建筑工程的质量提供帮助。

一、混凝土裂缝的产生原因

混凝土裂缝产生的原因比较复杂，这是由于裂缝的产生既涉及到建筑工程中微观机理的复杂性，又涉及到宏观层面的材料变化。预防和处理混凝土裂缝一直是工程技术人员需要深入研究的课题。而对混凝土裂缝产生的原因进行分析，对于裂缝预防和处理工作具有重要意义。具体来说，混凝土裂缝产生的原因包括施工材料的原因、配合比例失调的原因、温度变化的原因以及施工过程中处置不当的原因。

1.施工材料造成混凝土产生裂缝

混凝土的施工材料没有达到相关要求是混凝土产生裂缝一个常见的原因。混凝土施工材料对碱性离子有一定的要求，如果碱性离子较多，超过了规定的比例，那么碱性离子会吸收材料中的水分而变大，从而出现混凝土裂缝的产生【1】。

2.配合比例失调造成混凝土产生裂缝

混凝土在拌制过程中，如果配合比例出现问题也会造成混凝土裂缝的产生。在施工现场，技术人员应该根据现场的实际情况，通过对工程部件截面、现场的施工水平等进行具体分析，从而制定出合理的混凝土配合比。混凝土配合比错误的表现为：工程结构的强度较大；配比比例中的水灰投放较多；水泥的型号不符合工程的实际要求；膨胀剂投放的数量不对。

3.温度变化造成的混凝土产生裂缝

温度变化对混凝土的影响也是一个重要因素，在实际工作中，技术人员要对温度变化造成的混凝土裂缝引起警惕。混凝土建筑工程一般体积都比较大，在混凝土内部会产生一定的热量。由于外部环境的变化，混凝土内部的热量会相应上升，且热量很难向外进行传导，而混凝土外部由于表面面积较大，所以热量很容易挥发，从而温度和内部相比较低，如果内外温差较大，会造成拉应力的产生，一旦超过混凝土的承受极限，就会产生混凝土裂缝。

4.施工过程中处置不当造成混凝土产生裂缝

施工过程中处置不当也是造成混凝土裂缝的常见原因。相对于上面的三种原因来说，施工过程中的人为原因更加繁琐和复杂。可能造成混凝土裂缝的具体原因包括：在进行混凝土浇筑工作的时候，振捣工作出现疏漏；拌制时混凝土没有经过充分的搅拌；在搅拌后搁置一段较长的时间才进行浇筑；进行高空作业的时候，没有注意天气原因的影响，例如风力较大或者太阳的直接照射时间过长；进行现场施工时，施工人员对于混凝土的温度处理不够仔细，造成了混凝土内外部出现较大的温差；在完成混凝土浇筑后，后期的维护工作不到位等。

二、混凝土裂缝的预防措施

（一）施工时注意材料的选择

为了预防混凝土裂缝的产生，在进行施工作业的时候，要注意施工材料的选择。施工材料要符合设计要求，具体来说：混凝土的强度等级要符合建筑结构要求，技术人员在选择水泥的时候要对水泥的型号、质量进行核对，注意选择质地较好且没有碱性的砂石。在实际施工的时候，也可以用掺合料来改善混凝土质量。

（二）施工时注意混凝土配合比

合适的混凝土配合比对于预防混凝土裂缝的产生具有非常重要的作用。首先，混凝土的配合比要严格按照设计规程中的要求进行配比。其次，技术人员要对实际情况进行分析，结合建筑项目要求的强度、防渗、耐久性等方面的需求以及干缩率、水泥多少、水和胶的比例等指标，通过探讨最终制定出混凝土的配合比。同时，技术人员还要多进行现场考察，根据实际情况变化，不断改善混凝土的配合比。

（三）注意维护和保养

混凝土的维护和保养工作相对琐碎，但如果不注意，就很有可能造成混凝土裂缝的产生，所以施工单位在进行混凝土施工的时候要对相关工作引起重视。具体来说，施工单位要做好以下措施：在进行振捣工作的时候要注意漏振和超振现象，振捣频率要严格按照施工要求进行；如果混凝土构件的体积较大，要注意内外温差的控制，确保内外温差符合正常要求，从而预防张拉力造成的裂缝；如果遇到雨雪天气要避免进行露天施工作业；模板和支架的选择要符合相关的硬度要求；注意拆模的时机，拆模时要确保混凝土的强度要求，具体情形如表1所示；在进行养护的时候要根据天气变化的不同采取有效的措施，例如在天气较热、空气中湿度较低的时候，可以进行洒水保养，如果实际情况不允许进行洒水工作，也可以通过覆盖材料来达到相关要求【2】。

表1拆模前混凝土的强度要求

为了有效防止混凝土裂缝的产生，施工企业不仅要在技术方面进行有效管理，同时在内部管理方面也要采取有效措施。总体来说，管理部门要安排技术部门制定科学的施工标准，各个施工环节要合理安排，对于施工中的技术要求严格控制，确保施工工作高效合理的进行。在施工过程中和施工后，都要进行严格有效的监督评价工作，如果发现问题，要及时采取相应的措施进行整改，如果施工后发现有产生裂缝的迹象，要及时采取补救措施，例如采用灌浆法或者封闭法进行对应处理。

三、混凝土裂缝的治理措施

如果发现了混凝土裂缝产生或者具有产生的迹象，施工企业要及时采取科学有效的措施，对相关问题进行处理。

（一）实施表面处理的方法

如果混凝土裂缝对于建筑项目承载力方面没有影响，同时裂缝较小，只会产生渗漏后果，此时施工企业可以采用表面处理的方法来修补裂缝。具体进行涂抹的材料可以为水泥砂浆、环氧胶泥、油漆沥青等。

（二）材料填充法和灌浆法

这两种方法是目前比较常用的两种方法，前者在裂缝处充填修补材料，比较适合于裂缝较大的情况。后者则对裂缝进行灌浆处理，使用范围较广。两者的共同优点都是施工比较简单，施工成本较低。

（三）仿生愈合法

仿生愈合法是一种新式的处理方法，顾名思义，它的处理原理是通过在混凝土中加入特殊材料，例如液芯纤维或者胶囊从而使混凝土具有仿生物般自我愈合的能力。这种方法由于费用和技术等原因，现在还不普及。

（四）结构增强法

混凝土裂缝如果对建筑结构产生影响的时候，要引起高度重视，施工单位可以通过钢板、钢筋等进行加固处理。可以将钢板粘合在混凝土构件的表面，再用锚杆固定，或者在原混凝土表面再浇筑钢筋混凝土，从而达到提高建筑稳固性的方法【3】。

（五）置换混凝土方法

混凝土置换主要是将产生裂缝部分的混凝土进行剔除，然后通过浇筑水泥、聚合物或者砂浆等方式进行混凝土的重新置换，从而解决混凝土裂缝问题。

结束语

混凝土裂缝是施工质量问题中比较普遍的一种，它的产生会对建筑项目的抗腐蚀、防渗透、降低耐久性等产生影响。施工单位在进行混凝土施工的时候要对裂缝的产生原因进行细致分析，做好预防措施，对于已经出现混凝土裂缝的问题采取科学合理的方法进行补救，保证整体结构的安全质量。

参考文献：

[1]张瑞霞.浅谈混凝土裂缝产生的原因及预防措施[J].内蒙古石油化工，2014，23：69-70.

[2]刘涛.浅述高性能混凝土裂缝产生的原因及控制措施[J].江西建材，2015，04：139-140.

[3]郑锦聪.浅谈混凝土裂缝产生的原因与预防措施[J].四川建筑，2015，02：215-216.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/68a18544b4c35a67979f7636.html