# 球罐首次全面检验与裂纹成因分析及处理

### 论文摘要

某石化公司中间罐区10台2000m3丙烯球罐首次全面检验,针对球罐制造安装过程的材质、组装、焊接应力等方面,结合相关法规标准确定了检验方案,根据检验方案中的项目开展首次全面检验,在检验中10台球罐都出现不同程度的裂纹,对裂纹产生的原因进行分析,根据有关规程要求,对球罐的裂纹提出合理的处理方案。

### 论文目录

- 1 球罐概况

- 2 球罐全面检验前的准备工作

- 3 球罐全面检验的项目

- 4 检验情况

- 5 裂纹形成原因分析

- 6 裂纹处理

- 7结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郑金航

关键词: 球罐,首次全面检验,裂纹,成因及处理

来源: 石油和化工设备 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 福建省锅炉压力容器检验研究院

分类号: TQ221.212

页码: 71-73

总页数: 3

文件大小: 996K

下载量: 49

### 相关论文文献

- [1].球罐的焊接技术研讨[J]. 现代焊接 2008(10)

- [2].我国负50℃丙烯球罐用钢实现国产化[J]. 涟钢科技与管理 2011(03)

- [3].2000m~3液氨球罐设计方案确定的浅析[J]. 化工管理 2020(08)

- [4].大型球罐设计要点分析[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [5].液化气球罐裂纹缺陷分析和修复[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [6].丁烯球罐泄漏事故后果定量模拟分析[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [7].含缺陷球罐的应力评价及容限分析[J]. 石油和化工设备 2020(08)

- [8].液化气球罐运行中的风险因素及防范措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(14)

- [9].石油化工球罐基础设计浅析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(15)

- [10].新检测技术在含缺陷球罐安全评价中的应用[J]. 机电技术 2020(05)

- [11].丙烯球罐组储存设计论述[J]. 山东化工 2016(23)

- [12].大型球罐整体调运移位的施工措施[J]. 中国石油石化 2017(01)

- [13].液化烃球罐泄漏温度场及材料适应性研究[J]. 安全、健康和环境 2017(03)

- [14].浅析基于风险评估及无损检测技术在球罐检验中的应用[J]. 科技与创新 2017(12)

- [15].大型球罐基础不均匀沉降纠正处理方案[J]. 中国石油石化 2017(08)

- [16].球罐群[J]. 油气田地面工程 2017(06)

- [17].氮气、氨气置换液氨球罐的可行性分析[J]. 内燃机与配件 2017(12)

- [18].1000m~3液氨球罐的检测及裂纹修复[J]. 氮肥与合成气 2017(07)

- [19].大型液氨球罐内部检验工艺处理方法的探讨[J]. 化肥设计 2017(05)

- [20].石大石化有限公司“7·16”着火爆炸事故[J]. 现代班组 2017(09)

- [21].丙烯罐区3000m~3低温球罐的选用[J]. 广州化工 2016(05)

- [22].大型球罐群施工管理[J]. 科技创新导报 2014(32)

- [23].某型燃机发电机组排气对石油终端厂球罐区域的影响[J]. 化学工程与装备 2014(11)

- [24].混合式球罐球壳板结构尺寸及表面积的计算[J]. 中国特种设备安全 2010(04)

- [25].2000m~3丙烯球罐在制时的焊接裂纹分析及修复[J]. 压力容器 2015(01)

- [26].高炉粗煤气系统球罐施工技术要点[J]. 安装 2020(09)

- [27].液化烃球罐自动脱水技术的分析与应用[J]. 化工管理 2020(31)

- [28].X射线衍射法在球形储罐残余应力测量中的应用[J]. 中国特种设备安全 2020(05)

- [29].大型球罐整体移位吊装技术[J]. 石油化工建设 2019(04)

- [30].大型球罐组装施工方法的探讨[J]. 当代化工研究 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6a6313ac28e1f5d39a4c6761.html