# 晶粒间交互作用对铁电薄膜畴结构和翻转性能的影响

### 论文摘要

非易失性铁电存储器由于具备一系列优良的特性被视为最具有潜力的存储器之一.实验上制备出的铁电材料多为多晶材料,并且晶粒取向、晶粒大小分布不均匀,而这些因素都会影响材料的铁电性能.前人在关于多晶铁电材料的研究上做出了很多贡献,但晶粒间相互影响的内在机理还不明晰.该文建立了多晶铁电薄膜的相场模型,研究了某一晶粒取向的改变对其他晶粒以及整个薄膜材料畴结构和畴翻转性能的影响,进一步探讨了晶粒间的交互作用.结果表明,随着晶粒取向的改变,晶粒内部畴结构会发生相应的旋转,并且其左右相邻的晶粒畴结构会随之发生旋转.另外,由于长程电交互作用的影响,在外加周期电场情况下,左右相邻的晶粒边界处极化方向会趋于一致.而当其他晶粒取向为0°,薄膜右下角晶粒取向从0°不断增大至90°时,薄膜的剩余极化和矫顽场不断增大,特别是晶粒取向差异较大时会导致顽固的印记失效现象,并且无法通过增强外加电场消除,因此,在实验上应该避免大的取向差异,同时保留一定的取向差异以获得更大的剩余极化.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 理论模型

- 1.1晶粒

- （1） 量自由能密度泛函

- （2） 本构方程

- 1.2 晶界

- （1） 自由能密度函数

- （2） 本构方程

- 2 模拟结果及分析

- 3 总结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘炫伶,蒋丽梅,周益春

关键词: 多晶,铁电薄膜,晶粒取向,晶粒密度,相场理论

来源: 湘潭大学学报(自然科学版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 材料科学,工业通用技术及设备,计算机硬件技术

单位: 湘潭大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金青年项目(11502224)

分类号: TB383.2;TP333

DOI: 10.13715/j.cnki.nsjxu.2019.04.003

页码: 10-21

总页数: 12

文件大小: 11624K

下载量: 66

### 相关论文文献

- [1].柔性无机铁电薄膜的制备及其应用[J]. 物理学报 2020(21)

- [2].多场耦合下铁电薄膜非线性行为的畴变模型[J]. 真空科学与技术学报 2018(04)

- [3].硅基反铁电薄膜微悬臂梁力学仿真分析[J]. 测试技术学报 2010(05)

- [4].有机铁电薄膜的研究进展[J]. 材料导报 2010(21)

- [5].金属有机化学气相沉积制备铁电薄膜材料研究进展[J]. 真空 2008(06)

- [6].脉冲激光沉积制备铁电薄膜材料研究进展[J]. 激光杂志 2008(04)

- [7].外延铁电薄膜相变温度的尺寸效应[J]. 物理学报 2010(09)

- [8].锆钛酸钡钙铁电薄膜的制备及性能研究[J]. 贵州科学 2017(02)

- [9].温度梯度铁电薄膜中的量子起伏效应研究[J]. 沈阳化工大学学报 2013(02)

- [10].温度梯度铁电薄膜的极化偏移特性研究[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2012(03)

- [11].组分梯度铁电薄膜的研究进展[J]. 功能材料 2012(20)

- [12].梯度铁电薄膜性质研究[J]. 北华大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [13].铁电薄膜光生伏特效应的研究与应用进展[J]. 应用化工 2018(04)

- [14].铁电薄膜材料的物理特性及其应用[J]. 物理教师 2012(08)

- [15].自由边界条件下的温度梯度铁电薄膜的极化性质研究[J]. 沈阳化工大学学报 2010(03)

- [16].开路和短路电学边界外延铁电薄膜的畴结构及铁电性能[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [17].最新书讯[J]. 电子元件与材料 2010(03)

- [18].组成对锆钛酸铅铁电薄膜电性能影响的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2013(07)

- [19].单畴外延铁电薄膜的相结构与稳定性[J]. 固体力学学报 2012(03)

- [20].高储能密度铁电薄膜电容器研究进展[J]. 现代技术陶瓷 2019(04)

- [21].最新书讯[J]. 电子元件与材料 2010(07)

- [22].钛表面外延生长弛豫铁电薄膜水热工艺研究[J]. 科技风 2009(12)

- [23].稀土掺杂钛酸铋系铁电薄膜的制备及研究进展[J]. 黑龙江科学 2014(09)

- [24].单晶PMnN-PZT铁电薄膜制备与表征[J]. 功能材料 2012(11)

- [25].两步法快速退火对PSTT5铁电薄膜性能的影响[J]. 压电与声光 2009(05)

- [26].PZT铁电薄膜底电极制备工艺的研究[J]. 分析测试技术与仪器 2010(02)

- [27].Bi_2VO_(5.5)铁电薄膜的制备及电学性质研究[J]. 红外与毫米波学报 2010(04)

- [28].PZT铁电薄膜的制备与性能[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S1)

- [29].Bi_4Ti_3O_(12)铁电薄膜的制备及研究进展[J]. 电工材料 2008(03)

- [30].稀土掺杂Bi_4Ti_3O_(12)铁电薄膜取向生长回线动力学研究[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6aa16cf61832671c246975b9.html