# 杨木纤维/镍铁氧体复合中空微管的制备及吸波性能

### 论文摘要

采用化学离析法制备杨木纤维,高温烧结形成杨木纤维碳材;Sol-gel法制备杨木纤维/镍铁氧体复合中空微管和镍铁氧体纳米粉料。利用XRD,SEM和矢量网络分析仪对3种样品的结构、形貌和吸波性能进行表征。结果表明:复合微管长度约为100μm,直径约为5μm,包覆的镍铁氧体层厚度约为1.5μm;复合微管的吸波性能远高于纳米粉料和杨木纤维碳材料,其在（2～18）GHz内的最大反射损耗达-30.4 dB（10.6 GHz）,反射损失低于-10 dB的频率为（5.8～13.6）GHz。与已有研究结果比较,复合微管材料具有较低的质量分数和更宽的吸波频带。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 杨木纤维的准备

- 1.2 镍铁氧体溶胶的制备

- 1.3 杨木纤维/镍铁氧体复合中空微管的制备

- 2 结果与讨论

- 2.1 杨木纤维/镍铁氧体复合中空微管形貌分析

- 2.2 复合微管、镍铁氧体粉料及杨木纤维的物相分析

- 2.3 复合微管的吸波性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李锐,钱良存,刘家菊,穆殊慧

关键词: 杨木纤维,镍铁氧体,复合微管,吸波

来源: 兵器材料科学与工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学

单位: 安徽农业大学理学院

基金: 安徽省教育厅自然科学重点项目(KJ2017A135,KJ2016A230),安徽农业大学稳定与引进人才项目(WD2018-06)

分类号: TB34

DOI: 10.14024/j.cnki.1004-244x.20181121.001

页码: 17-20

总页数: 4

文件大小: 1192K

下载量: 155

### 相关论文文献

- [1].聚吡咯包覆镍铁氧体复合材料的研究进展[J]. 科技经济导刊 2016(01)

- [2].聚吡咯包覆镍铁氧体复合材料的研究进展[J]. 科技经济导刊 2016(13)

- [3].铜钴镍铁氧体/聚苯胺复合物的制备及其性能研究[J]. 现代化工 2019(01)

- [4].纳米钴、镍铁氧体的制备与吸波性能[J]. 磁性材料及器件 2009(05)

- [5].锌锰镍铁氧体纳米粉体的制备与磁性[J]. 中国有色金属学报 2008(06)

- [6].水热法制备尖晶石型镍铁氧体[J]. 辽宁化工 2015(04)

- [7].镝掺杂W型钡镍铁氧体的制备及电磁性能研究[J]. 稀有金属 2010(02)

- [8].镍铁氧体-碳微纳异质结构的水热法制备及其性能研究进展[J]. 化工新型材料 2018(06)

- [9].石墨烯/铜镍铁氧体复合材料的制备及性能研究[J]. 红外与激光工程 2018(09)

- [10].改进Pechini法制备镍铁氧体纳米颗粒及其表征[J]. 机械工程材料 2012(02)

- [11].镍铁氧体/聚苯胺复合材料的制备及其性能[J]. 中国有色金属学报 2011(04)

- [12].多孔碳化硅陶瓷上镍铁氧体涂层的制备与性能[J]. 过程工程学报 2008(04)

- [13].镍铁氧体与聚苯胺的原位复合及电性能研究[J]. 沈阳理工大学学报 2011(01)

- [14].空心微珠表面镍铁氧体包覆层的制备及微波吸收性能[J]. 沈阳理工大学学报 2008(05)

- [15].煅烧温度与柠檬酸用量对镍铁氧体结构与吸波性能的影响[J]. 磁性材料及器件 2013(03)

- [16].镍铁氧体/粉煤灰空心微珠复合粉体的制备及电磁性能[J]. 硅酸盐学报 2015(02)

- [17].镍铁氧体催化过硫酸氢钾对奥卡西平的降解研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [18].包覆镍铁氧体涂层的多孔陶瓷复合材料的制备与电磁性能[J]. 复合材料学报 2008(04)

- [19].碳纳米管/镍铁氧体涂层的吸波性能及吸波机理[J]. 化工新型材料 2016(02)

- [20].镍铁氧体/碳纳米管复合材料的制备及其对染料废水的吸附性能[J]. 无机化学学报 2014(02)

- [21].镍铁氧体/聚苯乙烯复合材料的制备与性能[J]. 功能材料 2009(03)

- [22].占空比和羰基铁含量对镍铁氧体@羰基铁核壳粉体吸波性能的影响[J]. 电子元件与材料 2013(02)

- [23].国内工业陶瓷文献题录及文摘(六十二)[J]. 现代技术陶瓷 2015(03)

- [24].复合多铁材料NiFe_2O_4/BaTiO_3的制备及性能[J]. 高等学校化学学报 2013(02)

- [25].海绵状NiFe_2O_4团簇的合成与表征[J]. 材料导报 2011(16)

- [26].用水热法合成掺杂Pr~(3+)的NiPr_xFe_(2-x)O_4纳米颗粒及其表征[J]. 物理实验 2014(02)

- [27].水热法掺杂的Yb~(3+)对NiYb_xFe_(2-x)O_4铁氧体磁性和形貌的影响[J]. 物理与工程 2014(06)

- [28].铁氧体-锰基磁性材料的特性研究[J]. 福建师大福清分校学报 2009(S1)

- [29].玻璃微珠表面镍铁氧体包覆层的制备和性能[J]. 硅酸盐学报 2008(12)

- [30].镍铁氧体插层膨胀石墨水泥基材料的电磁屏蔽性能[J]. 功能材料 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6ac7fb3195506cc77e465aa0.html