# 精梳机顶梳工艺参数对梳理效果的影响

### 论文摘要

文章探讨了精梳机顶梳齿密及插入棉丛深度对梳理效果的影响,设计了26、28、30、32齿/cm共4种规格的顶梳齿密度,顶梳插入棉丛的深度采用"-0.5""0""+0.5"3种工艺,进行交互纺纱试验。结果表明:在顶梳插入棉丛的深度较小时,增大顶梳的齿密度有利于排除精梳条中的短绒及棉结,对成纱质量没有显著影响;增大顶梳的插入深度会使成纱千米棉结数减少、精梳落棉率增加;在顶梳插入深度由"-0.5"向"0"增大时,有利于改善成纱的IPI值,但成纱强力降低;在纺细绒棉产品时,顶梳的齿密度为26针/cm时成纱的综合质量为最优。

### 论文目录

- 1 试验部分

- 1.1 试验方法

- 1.2 试验条件

- 1.2.1 精梳小卷质量

- 1.2.2 纺纱工艺流程

- 1.2.3 精梳工艺参数及梳理专件

- 1.2.4 并条、粗纱及细纱主要工艺参数 （表2、表3）

- 1.2.5 测试仪器

- 2 试验结果及分析

- 2.1 顶梳齿密及插入深度对精梳质量的影响

- 2.1.1 顶梳齿密及插入深度对棉结数量的影响

- 2.1.2 顶梳齿密及插入深度对短绒率的影响

- 2.1.3 顶梳齿密及插入深度对精梳条其他指标的影响

- 2.2 顶梳齿密及插入深度对成纱质量的影响

- 2.2.1 顶梳齿密及插入棉丛深度对成纱条干的影响

- 2.2.2 顶梳齿密及插入深度对成纱棉结的影响

- 2.2.3 顶梳齿密及插入深度对纱线IPI值的影响

- 2.2.4 顶梳齿密及插入深度对纱线断裂强度的影响

- 3结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 薛庆,朱文硕,巫鳌飞,任家智

关键词: 精梳机,顶梳齿密,插入棉丛深度,成纱质量

来源: 纺织导报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 金轮针布(江苏)有限公司,中原工学院

分类号: TS103.225

DOI: 10.16481/j.cnki.ctl.2019.05.019

页码: 80-83

总页数: 4

文件大小: 2092K

下载量: 84

### 相关论文文献

- [1].中低速精梳机采用重定量工艺的实践探讨[J]. 棉纺织技术 2020(02)

- [2].国产精梳机的技术近况与发展趋势[J]. 棉纺织技术 2019(07)

- [3].高效能精梳机梳理工艺分析[J]. 棉纺织技术 2016(01)

- [4].棉精梳机牵伸区自动清洁系统的设计[J]. 国际纺织导报 2015(04)

- [5].棉精梳机钳板开闭口时间的研究[J]. 纺织学报 2015(07)

- [6].江苏凯宫:高速精梳机能耗低、更稳定[J]. 纺织机械 2015(06)

- [7].精梳控制系统的改进设计[J]. 河北纺织 2013(01)

- [8].精梳工序控制棉结的实践[J]. 棉纺织技术 2019(01)

- [9].不同精梳准备工艺流程下的双精梳工艺配置[J]. 棉纺织技术 2018(03)

- [10].棉精梳机整体锡林总齿数的确定方法[J]. 现代制造技术与装备 2017(07)

- [11].精梳机棉网破边原因及解决办法[J]. 纺织科技进展 2016(10)

- [12].昊昌精梳挂牌新三板:凝聚人才 规范发展 打造百年品牌[J]. 市场观察 2018(06)

- [13].棉精梳机棉网破边的原因分析[J]. 纺织导报 2014(05)

- [14].棉精梳机棉网破边原因分析[J]. 国际纺织导报 2014(05)

- [15].一种新型回转梳理式精梳机工艺原理分析[J]. 纺织导报 2013(02)

- [16].棉纺精梳机的发展和展望[J]. 纺织导报 2013(04)

- [17].新型精梳机不同给棉方式的探讨[J]. 无线互联科技 2013(06)

- [18].精梳机连杆结构的改进[J]. 纺织器材 2013(04)

- [19].精梳机钳板新型高效加工方法[J]. 纺织器材 2013(04)

- [20].新型精梳机在不断创新中发展[J]. 棉纺织技术 2012(01)

- [21].改进精梳机设备对提高棉纺质量的探究[J]. 东方企业文化 2011(02)

- [22].精梳机钳板加压组合件的设计改进[J]. 棉纺织技术 2011(10)

- [23].国内首台毛纺高速精梳机研制成功[J]. 纺织服装周刊 2011(41)

- [24].棉精梳机选型优化设计方法探讨[J]. 现代纺织技术 2010(01)

- [25].国产精梳机的设计制造和生产应用[J]. 纺织导报 2010(11)

- [26].精梳机钛合金钳板制造技术研究[J]. 纺织机械 2010(04)

- [27].新型高产精梳机的使用[J]. 纺织导报 2009(02)

- [28].高速精梳机的技术特征和发展趋势[J]. 纺织导报 2009(02)

- [29].立达在中国市场推出性价比极强的新型精梳机E611[J]. 棉纺织技术 2009(01)

- [30].精梳机的梳理度与精梳制品棉结含量的关系[J]. 上海纺织科技 2009(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6b11a068e79ecaaf65313246.html