# 嵩县金矿上向进路充填采矿法采场结构参数优化及应用

### 论文摘要

针对嵩县金矿深部矿体及围岩赋存在破碎蚀度带内的特点,开展了上向进路充填采矿法试验研究。为保证安全高效开采,借助ANSYS数值模拟软件,模拟研究了一步进路宽3.0 m、3.5 m和4.0 m,二步进路宽3.0 m、3.5 m及分层高3.0 m、4.0 m情况下顶板的位移、应力变化情况。结果显示:最大竖向位移出现在采场上部岩石中,以采场中央沉降最大;各个方案二步进路开挖产生的应力比一步进路的应力明显增大;随进路宽度与分层高度的增大,采场竖向位移与应力呈逐步增大的趋势。根据各方案的各项指标值与生产施工组织的需要,确定采场结构参数为:一步采3.5 m×3.0 m,二步采3.0 m×3.0 m。

### 论文目录

- 引 言

- 1 工程背景

- 2 采场结构参数数值模拟

- 2.1 岩体物理力学参数

- 2.2 模型建立

- 2.3 计算结果及分析

- 2.3.1 竖向位移

- 1) 方案2和方案4一步进路开采的竖向位移变化对比见图3。

- 2) 方案2和方案4二步进路开采竖向位移变化对比见图4。

- 2.3.2 应 力

- 2.4 最优采场结构参数

- 3 工程应用

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 唐振江,王文茂,李施庆,曲伟勋,宋恩祥

关键词: 深部开采,上向进路,充填采矿法,采场结构,应力

来源: 黄金 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 嵩县山金矿业有限公司

基金: 国家自然科学青年基金项目(51504044)

分类号: TD853.34

页码: 38-42

总页数: 5

文件大小: 3727K

下载量: 108

### 相关论文文献

- [1].穰家垅银矿大规模充填采矿采场结构参数优化研究[J]. 黄金科学技术 2020(04)

- [2].基于3D-σ有限元法的采场结构参数优化[J]. 有色金属(矿山部分) 2019(04)

- [3].高峰矿深地中部矿段采场结构参数仿真优化[J]. 中国矿山工程 2018(05)

- [4].云锡卡房新山矿段采场结构参数优化研究[J]. 能源技术与管理 2017(01)

- [5].某铀矿全面采矿法采场结构参数的数值模拟研究[J]. 铀矿冶 2015(04)

- [6].龙头山矿段采场结构参数及地压控制数值模拟研究[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(04)

- [7].淘锡坑钨矿采场结构参数优化[J]. 有色金属科学与工程 2018(03)

- [8].基于成本分析模型的程潮铁矿崩落法采场结构参数优化[J]. 金属矿山 2016(12)

- [9].露地联采采场结构参数优化研究[J]. 中国矿业 2017(01)

- [10].基于数值模拟的某铜矿深部采场结构参数优化研究[J]. 化工矿物与加工 2016(12)

- [11].某磷矿采场结构参数优化及岩体稳固性模拟[J]. 有色金属(矿山部分) 2017(02)

- [12].点柱上向水平分层充填法采场结构参数优化[J]. 矿业工程研究 2015(01)

- [13].梅山铁矿大采场结构参数的工业试验方案[J]. 采矿技术 2015(02)

- [14].地下矿山采场结构参数数值模拟优化研究[J]. 化工矿物与加工 2015(07)

- [15].阶段空场嗣后充填采场结构参数优化研究[J]. 矿业研究与开发 2020(03)

- [16].基于满意度模型的采场结构参数多目标综合优化研究[J]. 矿冶工程 2018(06)

- [17].内蒙古某铅锌矿采场结构参数优化[J]. 现代矿业 2018(11)

- [18].瓮福磷矿阶段嗣后采场结构参数优化[J]. 中国矿业 2017(S1)

- [19].会理铅锌矿采矿工艺及采场结构参数的改进[J]. 采矿技术 2011(04)

- [20].下行中深孔空场嗣后充填采场结构参数优化研究[J]. 中国矿业 2020(S2)

- [21].复杂破碎缓倾斜矿体采场结构参数优化[J]. 中国金属通报 2018(09)

- [22].基于模糊评价的某金矿采场结构参数优化研究[J]. 矿业研究与开发 2017(12)

- [23].复杂环境下采场结构参数优化与自适应表征分析[J]. 中国矿山工程 2018(05)

- [24].无底柱分段崩落法采场结构参数确定探讨[J]. 价值工程 2013(33)

- [25].房柱交替上升式采场结构参数优化研究[J]. 矿业研究与开发 2012(02)

- [26].充填法两步回采采场结构参数优化[J]. 矿冶工程 2012(04)

- [27].九仗沟金矿上向进路采场结构参数优化[J]. 中国矿业 2019(07)

- [28].红岭铅锌矿采场结构参数数值模拟与优化[J]. 采矿技术 2019(03)

- [29].高应力矿体充填法采场结构参数优化研究[J]. 有色金属(矿山部分) 2018(01)

- [30].分段崩矿阶段空场嗣后充填采矿法采场结构参数的数值模拟研究[J]. 采矿技术 2015(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6b22691fef9b17b6d46cbe9c.html