# 探析配电网规划和前期管理李建军张建涛

（国网新疆电力公司奇台县供电公司新疆奇台县831800）

摘要：近些年随着城市经济的迅速发展，对配电网有了越来越高的要求，配电网作为电网运行中安全可靠的基础，其规划的可行性研究是前期项目顺利开展的关键。近些年虽然相关部门通过一定的技术和管理手段，使其故障发生率得到一定程度降低，但是仍然存在着不同程度的重主网、轻配网的情况，对配电网规划和前期管理造成很大的影响。本文分析了配电网规划的思路和方法，提出了加强配电网规划和前期管理工作的策略，以供参考。

关键词：配电网规划；前期管理；策略

1.配电网规划的思路和方法

1.1配电网规划的基本思路

配电网规划有两种基本思路：从时间角度出发，分阶段规划和从空间角度出发，分区域规划。具体的表现为：

（1）从时间角度分阶段规划

从时间角度出发考虑，城市配电网规划可以分为长期、中期和近期规划。长期规划指的是综合的考虑变电站布点、供电范围、容量构成、线路走廊、网架结构等的内容，并且对上级电网提出相关布局的要求；中期规划指的是把远期规划作为具体的指导，以近期规划为基础，制定出五年到时间的规划；近期规划指的是按照近期的电网现状和对其负荷的预测，把技术原则的规划最为导向，以衔接目标网架为基础，具体的制定近期规划的方案。

（2）从空间角度分区域规划

具体指以行政区域、经济发展现状、现状网络、变电站布点为基础，针对需要规划的区域分区进行供电规划，以其可靠性的保障为基本条件，根据不同的区域特点采取相适应该阶段的方法使配电网建设逐步得到完善，使其供电能力得到提升并且更加规范。

1.2配电网规划的基本方法

（1）电网现状分析

明确配电网供电能力、接线方式、供电设备更新等的可靠性和必要性，以其经济效益的提升为基本前提，合理的制定改造的目标。对电网的现状进行分析是必要的措施，只有对电网的现状进行必要的了解，才能对其实施合理的改造。供电连接的方式很多，主要包括单环网供电、双环网供电、放射性供电、两供一备供电、3-1环网供电等。供电需求不同，采用的供电方式就不同，如在农村负荷密度比较低的地区，可以选用放射性线路进行供电，不仅节约投资，还提升投入和产出的比例；在城区负荷密度较高的地区，应该选择单环网线路进行供电，使供电更加可靠，如果其负荷不断增长，应该使用两供一备环网线路进行供电。

（2）变电站布点和电力需求预测的结果

按照城市经济实际发展情况和用户报装的负荷，对其年电力需求的增长进行预测和规划，综合的考虑建设的容量和变电站的布点。变电站作为汇集和分配电能的主要设施，在规划中其选址和容量的设置的基础作用非常重要。所以应该尽可能把变电站的位置选取在负荷最密集的地方，以便在变电站的出线上节约一定的投资，还能使线路运行中的损耗得到有效的降低。一般应选择2～3台变电站主变，并且设置其容量为40MVA或者50MVA，并且按照年容载的比较规划逐年建设变电站，使电网发展的需求得到合理有效的衔接。

（3）配电网规划的技术原则

以“简单可靠”的理念为基础，按照规划区域理想的网架模式和网架的现状特点等，选择合理的网架结构。一般情况下，理想的网架包括2-1环网、3-1环网、两供一备、三供一备等，这种网架结构不但经济合理，又可靠简单。

（4）配电网的建设项目和估算投资

以技术的规划为基础，根据区域网络的现状和其负荷预测的情况，提出年建设项目方案的具体规划。该方案主要包括规划区域供电能力的有效提升和网架结构的完善，另外还应该在建设中综合考虑其经济性的原则。

2.加强配电网规划和前期管理工作的策略

2.1加强配电网规划的策略

（1）重视配电网规划工作。由于配电网规划是建设项目的时序和投资的依据，为了使实施配电网项目的合理性和科学性得以保障，使电网投资的社会效益和经济效益得到更好的发挥，应该对配电网的规划工作引起充分的重视；（2）根据“十二五”配电网评审规划的具体情况，使企业和各县供电企业配电网实际规划技术指导得以完善，使其技术指导和需要规划的区域的电网适应社会经济发展的具体状况，使其技经原则和取费的标准得以增加，推动配电网规划工作有序规范的进行；（3）配电网电力装备的选型应该随着未来智能电网的具体发展，符合安全可靠运行、简单操作维护、技术先进、经济合理、节约能源和环境保护等需求；（4）结合经济社会发展的实际情况，综合考虑配电网智能电网技术和其自动化的发展趋势，实时的在某些地区建设智能电网试点，并积极总结经验以便应用推广；（5）电网规划专业技术部门应该对各县级供电企业以相关的规划技术指导，并完善供电局计划发展部门相关计算机软件的配置，各县级供电企业应该以供电局为指导，滚动修编本县的配电网规划，使配电网规划的可行性、科学性和合理性得到保障；（6）定期对规划配电网的技术人员进行相关规划方法和原则的技术培训，并定期派相关人员参加相关培训班，学习配电网规划先进的经验和方法，使规划人员的业务素质得到提升，使配电网规划的质量得到提高。

2.2加强可行性研究的策略

（1）对配电网建设项目加强可行性研究的设计，在项目选址、负荷分析、接入系统方案、投资估算等环节做好全面的管理，使其设计质量得打提升；（2）在建设项目可行性研究的设计中，对其中间审查和沟通引起重视，及时处理发现的问题，把设计进度和设计质量控制在合理的范围之内，使其失误失准的情况得以减少；（3）对建设项目的经济性和必要性加强分析，使其必要性和合理性得以提升，使配电网建设的投资效益得到提升；（4）不断充实供电企业规划人员，使各级人员对项目可行性设计研究的重要性得到提高，并且能以认真负责的态度对待；（5）在运行和维护中不断的完善设备的数据，使可行性研究设计顺利的开展；（6）对相关技术人员加强技能和业务的培训，使规划人员的业务素质不断得到提升，电网建设项目中可行性研究的设计质量不断得到提升。

2.3加强和规划区域政府的沟通

（1）电网规划是城市发展规划中重要的组成部分，所以在城市总体规划中应该把电网建设纳入其中，并且形成一种常态的机制。在电网建设改造规划方案的编制过程中，要紧密联系区域发展的现状和当地政府对电网发展的实际需求，使电网建设和政府实现有效的衔接，保障规划的方案具有一定的科学性、合理性和可操作性，使电网建设和城市的经济发展融为一体，使城市规划和电网建设实现同步发展；（2）根据政府部门的总体地区规划，使变电站站址在中心城区控制性详规中得到有效的落实，并在市政建设中建设配套的电缆管网，在产业园区和郊区新城电网线路通道和电站站址的用地，并在风景名胜区编制相应的架空线路的入地规划，并针对迁改中的问题和政府进行合理的协商。

结语

总之，当前我国经济发展的过程中电力工业发挥的作用越来越重要，所以必须对其战略决策和长远发展的规划引起高度的重视，才能推动整个电力系统的发展，使电力企业在进一步发展的过程中得到更加有力的支持，从而使其配电网规划和前期管理工作更加完善。

参考文献：

[1]张春林.银川供电局城市配电网供电可靠性管理[J].宁夏电力，2011（06）：21-29.

[2]赵任.董梦雅.谈加强配电网规划及前期管理[J].城市建设理论研究：电子版，2015（08）：36-41.

[3]孟德文.关福俊.关于配电网规划管理的探析[J].黑龙江科学，2014（02）：69-75.

[4]贾辉.浅谈加强配电网规划及前期管理[J].工会博览：理论研究，2011（05）：56-64.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6d72326afa8dbd247ddd3c29.html