# 外加剂对钙矾石形貌的影响

### 论文摘要

采用增大硼酸等外加剂组分掺量的方法,用溶液法合成了钙矾石。采用X射线衍射、扫描电子显微等方法研究了碳酸锂等3种混凝土外加剂对钙矾石形成和形貌的影响。结果表明:缓凝剂硼酸显著抑制了钙矾石的生长。硼酸掺量的增加降低了钙矾石的长宽比,从100左右降低至10左右;掺量为5%时,反应形成了扁柱状的钙矾石;碳酸锂抑制了钙矾石晶体宽度的生长,但可加快钙矾石的形成速度;聚羧酸减水剂抑制了钙矾石晶体宽度上的生长,形成的钙矾石晶体变长变细,提高了钙矾石晶体的长宽比,但促进了钙矾石成核。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 原材料

- 1.2 样品合成

- 2 结果与讨论

- 2.1 硼酸对钙矾石形貌的影响

- 2.2 碳酸锂对钙矾石形貌的影响

- 2.3 聚羧酸减水剂对钙矾石形貌的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张金山,姚燕,叶家元,张文生,王昕,王宏霞

关键词: 钙矾石,硼酸,碳酸锂,聚羧酸减水剂,形貌

来源: 硅酸盐学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 中国建筑材料科学研究总院有限公司绿色建筑材料国家重点实验室

基金: 国家重点研发计划(2016YFB0303504),国家自然科学基金(51402280)

分类号: TU528.042

DOI: 10.14062/j.issn.0454-5648.2019.05.03

页码: 602-609

总页数: 8

文件大小: 8719K

下载量: 392

### 相关论文文献

- [1].合成钙矾石的分解与重构[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [2].钙矾石的形成与作用[J]. 硅酸盐学报 2017(11)

- [3].硫酸盐侵蚀下钙矾石的形成和膨胀机理研究现状[J]. 硅酸盐通报 2016(12)

- [4].延迟钙矾石形成、特征和膨胀机理概述[J]. 四川建材 2017(09)

- [5].钙矾石及其稳定性探讨[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2017(02)

- [6].钙矾石相的研究综述[J]. 混凝土 2013(08)

- [7].大体积混凝土延迟钙矾石反应预防和控制措施[J]. 企业技术开发 2015(24)

- [8].延迟钙矾石的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2014(07)

- [9].台山核电大体积混凝土延迟钙矾石反应的控制与验证研究[J]. 土工基础 2014(04)

- [10].基于微观分析研究钙矾石在硫酸镁溶液中的稳定性[J]. 硅酸盐通报 2019(09)

- [11].水泥水化产物中钙矾石定量表征方法研究概况[J]. 硅酸盐通报 2018(08)

- [12].混凝土中延迟钙矾石结构的再生成及其机制[J]. 商品混凝土 2009(02)

- [13].氯离子环境下钙矾石和水化硅酸钙体系铝配位分布[J]. 功能材料 2018(02)

- [14].不同活性含铝(A1_2O_3)相原材料在钙矾石膨胀中的作用[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2013(02)

- [15].不同价态Cr离子对钙矾石形成与结构的影响[J]. 建筑材料学报 2018(04)

- [16].矿渣微粉延迟混凝土内钙矾石形成的效果[J]. 水泥技术 2016(05)

- [17].膨胀混凝土延迟膨胀损伤模型[J]. 水利水电科技进展 2010(04)

- [18].钙矾石形成引起石灰改良土膨胀研究[J]. 铁道建筑 2019(07)

- [19].CaO对钙矾石固化/稳定化重金属铅污染土的影响[J]. 岩土力学 2018(01)

- [20].延迟钙矾石膨胀在免蒸压管桩中的应用研究[J]. 混凝土与水泥制品 2020(03)

- [21].高性能混凝土构件中碱硅酸反应与延迟性钙矾石形成共存破坏[J]. 硅酸盐学报 2016(08)

- [22].多元胶凝体系自流平砂浆钙矾石生成控制及机理[J]. 新型建筑材料 2019(01)

- [23].延迟性钙矾石反应引起的工程事故分析及处理[J]. 建筑结构 2018(11)

- [24].硫铝酸盐水泥基胶凝材料的改性研究[J]. 功能材料 2015(05)

- [25].钙矾石和碳硫硅钙石引起灰土地基鼓胀病害机理初探[J]. 工程质量 2019(05)

- [26].粉煤灰在饱和Ca(OH)_2溶液中的溶出行为[J]. 材料导报 2014(04)

- [27].钙矾石的形成与稳定、膨胀机理及应用综述[J]. 广东建材 2012(07)

- [28].钙矾石结合氯离子能力的研究[J]. 材料导报 2013(10)

- [29].熟料-无水石膏系统与粉煤灰-石灰-无水石膏系统的水化产物[J]. 硅酸盐通报 2009(03)

- [30].硫铝酸盐水泥膨胀性能与水化胶凝特性的关系研究[J]. 水泥工程 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6d80377fbc4cfeca5e003930.html