# 金属锰论文_关文学,王叁反,郑洋洋,张倩倩,杜晗

导读:本文包含了金属锰论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:金属锰,合金,锰铁,铵盐,正交,形貌,离子交换。

### 金属锰论文文献综述

关文学,王叁反,郑洋洋,张倩倩,杜晗[1]（2019）在《离子交换膜组合工艺制备金属锰和二氧化锰》一文中研究指出通过水处理和冶金学科的交叉,提出了一种利用离子交换膜组合工艺同步电解生产金属锰和二氧化锰并回收硫酸的节能环保新工艺,解决传统锰金属制备方面产品单一、资源能源浪费以及环境污染的问题。在实现金属锰及二氧化锰同步生产的同时,对酸进行回收再利用,提高产能并降低能源消耗。经试验验证,该工艺具有较大实际应用价值。(本文来源于《现代化工》期刊2019年11期）

刘宪彬,马晓燕,张吉强,褚振全[2]（2019）在《双环己酮草酰二腙分光光度法测定锰铁合金、锰硅合金和金属锰中铜》一文中研究指出锰铁合金、锰硅合金和金属锰中铜在多数钢铁冶炼中属于有害元素,会降低钢材机械性能,加热时导致钢材表面氧化,为此建立了双环己酮草酰二腙分光光度法测定锰铁合金、锰硅合金和金属锰中铜的方法。以硝酸、氢氟酸分解样品,利用高氯酸冒烟提供高温和强氧化作用,硅与氢氟酸反应生成四氟化硅挥发除去,碳被氧化分解或生成微小碳粒达到铜完全释放。在盐酸介质中,以氯化铵-氢氧化铵缓冲溶液(pH 9.2)控制溶液pH值为8.9～9.5,铜在1min内即可与双环己酮草酰二腙完全生成稳定的螯合物。实验结果表明,通过在系列标准溶液中进行锰、铁基体匹配,同时在系列标准溶液和样品测量溶液中加入柠檬酸作掩蔽剂,并针对不同锰、铁含量的显色溶液配制专门的参比溶液,可以消除锰、铁基体效应的影响。在铜的校准曲线线性范围内,线性相关系数为0.999 1;铜的检出限为0.006 6μg/mL。实验方法用于测定锰铁合金、锰硅合金和金属锰中铜,结果的相对标准偏差(RSD,n=11)为5.4%～9.5%,回收率为97%～105%;按照实验方法测定3个锰铁合金和1个锰硅合金标准样品中铜,结果与认定值相吻合;选择6个实验室进行了验证试验,各实验室间结果基本一致。(本文来源于《冶金分析》期刊2019年09期）

闫秀梅[3]（2019）在《关于电解金属锰厂液池抽液泵浮动平台的研究与设计》一文中研究指出电解液中性液,即将MnSO_4+(NH_4)_2SO_4+H_2O的混合液进行隔膜电解,电解过程中在阴极板析出Mn的同时,在阳极上析出O_2,并产出稀H_2SO_4的电解阳极液,废电解阳极液返回阳极液池循环再利用。为保证电解锰厂生产正常进行,中性液池、阳极液池必须足够大且满足进液—静置—出液独立进行要求。天元锰业中性液池、阳极液池一般建设容积为40000M~3～50000M~3,从池中往用液点抽液的泵如何安装就成问题,将抽液泵安装在浮动平台上随中性液、阳极液液量变化上下浮动,平台上泵的进液口始终保持在液面下面,确保泵的吸程不变且液量足够,有效的解决了中性液、阳极液的可靠供应,确保生产顺利进行。(本文来源于《科技风》期刊2019年23期）

陈燕[4]（2019）在《从提钒废水中回收金属锰的试验研究》一文中研究指出采用化学除杂—电解处理工艺,实现了提钒废水中金属锰的回收利用。研究了硫酸亚铁加入量、反应温度等因素对废水除钒效果的影响,得出较优的除钒参数:Fe/V摩尔比为1.2、反应温度60℃、反应时间40 min、反应终点pH为6～7。循环伏安测试结果表明,除杂后废水的电化学性质与标准锰电解液接近。对除杂后废水进行电解,得到纯度99.90%的金属锰产品,电流效率达到71.8%。XRD分析结果表明,得到的金属锰为立方晶体、α-Mn晶型。(本文来源于《钢铁钒钛》期刊2019年04期）

林国良,江仲厅[5]（2019）在《金属锰配合铵盐处理稀硝酸的正交实验》一文中研究指出文中叙述的是一种欲将含有稀硝酸的工业废水在金属锰的作用下配合铵盐,及特定的反应条件下(如反应温度,反应时间以及反应氛围等),反应生成氮气和水的无公害处理方法,并就温度、时间以及反应氛围进行正交实验。此法操作简单,反应时间短,且可有效快速地去除硝酸根,有利于工业化生产。(本文来源于《广东化工》期刊2019年14期）

崔先云[6]（2019）在《采用双渣法制取电炉金属锰的成功经验》一文中研究指出介绍了利用碳锰渣/中锰渣双摇包法生产金属锰实践中的成功案例。即在矿热炉/精炼炉正常生产高碳锰铁/中低碳锰铁的基础上,分屉出渣摇包。通过选择合适的渣型和摇包装渣量、增加一屉中硅铁/工业硅用量,提高摇速等技术措施,改善了硅的利用率,从而使产品品级率提高、经济效益明显。(本文来源于《2019中国·乌兰察布合金新材料产业大会论文集》期刊2019-07-24）

陈悦[7]（2019）在《烧结锰矿浸出生产电解金属锰的技术研究》一文中研究指出生产电解金属锰的传统工艺是以碳酸锰矿作为主要原料并配以二氧化锰矿等辅料浸出生产电解金属锰。由于受锰矿资源的匮乏及使用成本升高的影响,电解金属锰生产出现了阻力,结合国内公司实际生产现状,经过大量的实验研究,目前已研究出采用烧结锰矿作为主要原料,另配入可以起到还原作用的葡萄糖共同浸出生产金属锰,可实现完全替代碳酸锰矿的工艺生产,它是电解金属锰行业的一大技术创新,在工艺研究上是一项重大突破。不仅大幅度降低生产成本,而且缩短作业时间,简化操作,运行周期短,减轻员工劳动强度。(本文来源于《2019中国·乌兰察布合金新材料产业大会论文集》期刊2019-07-24）

郭岚峰,刘仁龙,刘作华,舒建成,孙小龙[8]（2019）在《双脉冲参数对金属锰电沉积行为的影响》一文中研究指出采用双向脉冲电沉积法制备金属锰,研究双脉冲电源的正向平均电流密度、反向脉冲系数、一组正向脉冲工作时间和反向脉冲工作时间系数对电流效率、单位功耗、阴极金属锰和阳极泥的微观形貌的影响。结果表明:双脉冲电流可有效消除浓差极化,抑制析氢反应,反向电流可溶解镀层表面的枝晶;脉冲参数过高或者过低都会造成金属锰层微观缺陷不断增加,镀层表面平整度与光亮度下降;而反向周期性电流的增大或者施加时间的延长可有效地防止阳极钝化,减少阳极泥的产生量。双脉冲电源的优化参数为:当正向平均电流密度为350 A/m2、反向脉冲系数α=1/10、一组正向脉冲工作时间为150 ms、反向脉冲工作时间系数为1/15时,电沉积2 h的电流效率最高为80.25%,阳极泥的产生量最低为2.93 g,而且金属锰镀层致密均匀、气孔少、基本无枝晶产生。(本文来源于《中国有色金属学报》期刊2019年07期）

李维健,谭蓉,张丽云,梁慧[9]（2019）在《2018年中国电解金属锰行业市场分析与展望》一文中研究指出用大量数据阐述了2018年中国电解金属锰的产能、产量、分布及出口状况。通过了解分析了电解金属锰行情趋势、上游锰矿市场行情、下游不锈钢价格趋势以及钢铁去产能对电解锰的影响,对中国电解金属锰行业市场的发展方向进行了展望。(本文来源于《中国锰业》期刊2019年03期）

王则奋,黄科林,柳春,贾艳桦,吴睿[10]（2019）在《电解金属锰技术现状及发展趋势》一文中研究指出我国电解锰产业起步于1958年,发展至今已有60余年的历史,文章对我国电解金属锰技术及其发展趋势进行了综述,分析其存在的问题和现状,并展望未来的发展方向。(本文来源于《大众科技》期刊2019年06期）

### 金属锰论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

锰铁合金、锰硅合金和金属锰中铜在多数钢铁冶炼中属于有害元素,会降低钢材机械性能,加热时导致钢材表面氧化,为此建立了双环己酮草酰二腙分光光度法测定锰铁合金、锰硅合金和金属锰中铜的方法。以硝酸、氢氟酸分解样品,利用高氯酸冒烟提供高温和强氧化作用,硅与氢氟酸反应生成四氟化硅挥发除去,碳被氧化分解或生成微小碳粒达到铜完全释放。在盐酸介质中,以氯化铵-氢氧化铵缓冲溶液(pH 9.2)控制溶液pH值为8.9～9.5,铜在1min内即可与双环己酮草酰二腙完全生成稳定的螯合物。实验结果表明,通过在系列标准溶液中进行锰、铁基体匹配,同时在系列标准溶液和样品测量溶液中加入柠檬酸作掩蔽剂,并针对不同锰、铁含量的显色溶液配制专门的参比溶液,可以消除锰、铁基体效应的影响。在铜的校准曲线线性范围内,线性相关系数为0.999 1;铜的检出限为0.006 6μg/mL。实验方法用于测定锰铁合金、锰硅合金和金属锰中铜,结果的相对标准偏差(RSD,n=11)为5.4%～9.5%,回收率为97%～105%;按照实验方法测定3个锰铁合金和1个锰硅合金标准样品中铜,结果与认定值相吻合;选择6个实验室进行了验证试验,各实验室间结果基本一致。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 金属锰论文参考文献

[1].关文学,王叁反,郑洋洋,张倩倩,杜晗.离子交换膜组合工艺制备金属锰和二氧化锰[J].现代化工.2019

[2].刘宪彬,马晓燕,张吉强,褚振全.双环己酮草酰二腙分光光度法测定锰铁合金、锰硅合金和金属锰中铜[J].冶金分析.2019

[3].闫秀梅.关于电解金属锰厂液池抽液泵浮动平台的研究与设计[J].科技风.2019

[4].陈燕.从提钒废水中回收金属锰的试验研究[J].钢铁钒钛.2019

[5].林国良,江仲厅.金属锰配合铵盐处理稀硝酸的正交实验[J].广东化工.2019

[6].崔先云.采用双渣法制取电炉金属锰的成功经验[C].2019中国·乌兰察布合金新材料产业大会论文集.2019

[7].陈悦.烧结锰矿浸出生产电解金属锰的技术研究[C].2019中国·乌兰察布合金新材料产业大会论文集.2019

[8].郭岚峰,刘仁龙,刘作华,舒建成,孙小龙.双脉冲参数对金属锰电沉积行为的影响[J].中国有色金属学报.2019

[9].李维健,谭蓉,张丽云,梁慧.2018年中国电解金属锰行业市场分析与展望[J].中国锰业.2019

[10].王则奋,黄科林,柳春,贾艳桦,吴睿.电解金属锰技术现状及发展趋势[J].大众科技.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6e0310abae3db309b070a2ad.html