# 某车型后防撞梁热冲压工艺研究

### 论文摘要

目的研究复杂热成形零件——后防撞梁的热冲压成形工艺。方法通过计算机成形仿真分析防撞梁的成形性,并获得零件的减薄率分布;利用根据仿真过程设计的热成形模具进行防撞梁零件热冲压生产,对实际成形后的零件割样进行性能检测,包括拉伸性能测试、金相组织测试和硬度测试,验证零件的性能。结果利用该工艺生产的零件尺寸稳定且性能良好,最大减薄率为14.9%,最大增厚9.7%;断后伸长率≥5%,镀层厚度为30～50μm,芯部组织为完全马氏体,硬度大于HV400。结论仿真技术能够指导热冲压工艺设计和模具设计,为复杂零件的热冲压工艺及模具设计提供参考。

### 论文目录

- 1 成形工艺分析

- 2 模具调试

- 3 零件性能检测

- 3.1 拉伸性能测试

- 3.2 金相组织检测

- 3.3 硬度检测

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 解焕阳,马治军,毛晴伟,祁岩

关键词: 防撞梁,热冲压,成形性,性能检测

来源: 精密成形工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司

分类号: TG306;U466

页码: 93-97

总页数: 5

文件大小: 533K

下载量: 111

### 相关论文文献

- [1].硼钢A柱补丁板热冲压工艺数值模拟与实验研究[J]. 锻压技术 2020(05)

- [2].超高强钢热冲压工艺信息化管理系统搭建研究[J]. 精密成形工程 2020(05)

- [3].超高强钢盒形件热冲压工艺的实验研究[J]. 沈阳理工大学学报 2014(05)

- [4].汽车B柱高强度钢热冲压工艺分析[J]. 机电信息 2019(23)

- [5].高强钢板热冲压工艺中的相变模拟[J]. 塑性工程学报 2013(01)

- [6].超高强钢板U形件热冲压工艺对相变的影响[J]. 铸造技术 2018(03)

- [7].基于数值模拟的U形件热冲压工艺参数研究[J]. 锻压技术 2014(05)

- [8].可淬火硼钢板热冲压成形实验研究[J]. 材料科学与工艺 2008(02)

- [9].基于Kriging模型的S梁性能梯度热冲压工艺优化[J]. 锻压技术 2020(09)

- [10].超高强度硼钢38MnB5的热冲压工艺研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [11].2018年12月、2019年3月以及2019年6月发布的4项锻压领域国家标准内容简介[J]. 锻压技术 2019(08)

- [12].汽车车架U形连接板热冲压工艺特性研究[J]. 热加工工艺 2017(03)

- [13].热冲压工艺参数对30MnB5和22MnB5钢板成形淬火后力学性能和微观组织的影响（英文）[J]. Journal of Central South University 2018(04)

- [14].淬火&碳分配工艺对27SiMn钢的力学性能和显微组织影响[J]. 塑性工程学报 2015(06)

- [15].B1500HS钢热冲压工艺参数实验研究[J]. 一重技术 2018(06)

- [16].核电乏燃料元件烧结用钼镧舟皿的热冲压工艺研究[J]. 锻压装备与制造技术 2016(06)

- [17].热冲压高强钢B1500HS的淬火-碳分配试验研究[J]. 材料热处理学报 2014(S1)

- [18].热冲压工艺参数对B400VK钢U型件相变组织影响的模拟分析[J]. 金属热处理 2019(12)

- [19].热冲压工艺对Fe-0.2C-11Mn-(2,4)Al钢组织性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(08)

- [20].高强铝合金热冲压工艺技术与数值模拟研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(09)

- [21].高强铝合金高效热冲压工艺研究进展[J]. 锻压技术 2020(07)

- [22].《超高强钢热冲压工艺 通用技术》等5项锻压领域国家标准研制项目获批立项[J]. 锻压技术 2017(02)

- [23].基于克里金模型和智能算法的汽车加强件热冲压工艺优化[J]. 锻压技术 2020(10)

- [24].借助智能流程监控实现轻量化零部件热冲压的无缝跟踪与记录[J]. 汽车工艺师 2018(11)

- [25].含硼合金钢冲压成形的革新解决方法[J]. 汽车工艺与材料 2013(02)

- [26].《超高强钢热冲压工艺 通用技术》等5项锻压领域国家标准研制项目获批立项[J]. 锻压技术 2017(01)

- [27].基于AutoForm模拟的热冲压工艺优化设计[J]. 模具工业 2019(11)

- [28].基于性能梯度分布的硼钢热冲压工艺对形状精度的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2017(06)

- [29].激光拼焊板热冲压工艺关键技术参数[J]. 锻造与冲压 2020(06)

- [30].热冲压生产技术应用浅析[J]. 金属加工(热加工) 2014(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6ee299cb7800bcf6cb173517.html