# 3D-EEMs和PARAFAC解析土壤渗滤处理污水厂二级出水研究

### 论文摘要

利用三维荧光光谱（3D-EEMs）和平行因子分析（PARAFAC）的方法研究了土壤渗滤处理污水厂二级出水中氮、磷及溶解性有机物（DOM）的垂直分布特征。试验在一个中试规模的土壤渗滤系统中进行,反应器自上而下每隔30 cm设置一个采样口,采集的样品通过PARAFAC识别出系统不同点位的DOM具有4个荧光组分,包括2个类腐殖质物质（C1, C2）、 2个类蛋白物质（C3, C4）。对荧光组分浓度得分Fmax分析得出, C4代表的类色氨酸比其他3类物质更易于降解,即类色氨酸最易降解,其次为类富里酸、类胡敏酸类物质、类蛋白物质。四种组分的Fmax变化幅度都以在0～30 cm处最大,表明此处生化反应最为剧烈, DOM的迁移转化速率最大。运用PARAFAC、主成分分析（PCA）和聚类分析（CA）等手段,可以揭示土壤渗滤系统中DOM的来源和不同深度的变化规律。土壤渗滤系统在4 L·d-1的低负荷条件下处理污水处理厂二级出水,对TN和NO3-N的去除是不利的,后续可以耦合反硝化滤池等工艺强化反硝化脱氮,进一步提高氮素的去除率。土壤对磷的吸附尚未达到饱和的状态,保持了较高的TP去除效率。

### 论文目录

- 引 言

- 1 实验部分

- 1.1 试验装置

- 1.2 样品采集和测定

- 1.3 三维荧光光谱分析及数据处理方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 COD, TN, TP等常规指标垂直分布特征

- 2.2 DOM来源、 结构及其垂直分布特性解析

- 2.3 DOM垂直荧光组分特征

- 2.4 DOM时空变化特征

- 2.5 DOM各荧光组分相关性分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕晶晶,窦艳艳,龚为进,段学军,张列宇,席北斗,于水利,侯立安

关键词: 溶解性有机物,土壤渗滤,三维荧光光谱,平行因子分析,污水处理厂二级出水

来源: 光谱学与光谱分析 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 中原工学院,同济大学环境科学与工程学院,中国环境科学研究院

基金: 国家自然科学基金项目(U1404523),河南省高等学校重点科研项目(16A560026),中国纺织工业联合会科技指导性项目(2016039),河南省高等学校供热空调重点学科开放实验室项目(2017HAC108)资助

分类号: X703

页码: 1207-1213

总页数: 7

文件大小: 1518K

下载量: 204

### 相关论文文献

- [1].城镇二级出水换热表面混合污垢的成分及形貌[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(02)

- [2].二级出水的水质特性研究[J]. 科技与创新 2018(06)

- [3].污水厂二级出水中抗生素抗性菌残留及其特性[J]. 中国给水排水 2016(23)

- [4].大型蚤标志酶用于城市二级出水毒性的评价[J]. 环境工程学报 2014(04)

- [5].温度及流速对板式换热器内城镇二级出水结垢特性的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [6].城市污水处理厂二级出水中抗生素抗性基因分布特性及相关性分析[J]. 安全与环境学报 2020(03)

- [7].生物粉末活性炭对二级出水中抗性基因转移扩散的影响[J]. 环境科学与技术 2020(02)

- [8].臭氧+超滤对二级出水溶解性有机物的特性研究[J]. 安徽化工 2015(06)

- [9].臭氧联合粉末活性炭与超滤对二级出水中抗性基因的去除效能[J]. 安全与环境学报 2020(02)

- [10].二级出水中溶解性有机物亲疏水性对超滤膜污染的影响[J]. 安全与环境学报 2017(01)

- [11].二级出水中溶解性有机物对超滤膜污染的影响[J]. 给水排水 2012(11)

- [12].染料探针技术对二级出水中优势污染物的定量检测[J]. 环境科学 2018(02)

- [13].正渗透处理二级出水过程中微生物对膜污染的影响研究[J]. 水处理技术 2018(04)

- [14].郑州某污水处理厂二级出水消毒剂投加量研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2018(06)

- [15].复合混凝剂处理石油化工二级出水的研究[J]. 工业水处理 2010(01)

- [16].城市二级出水换热污垢实验台搭建及初步实验[J]. 原子能科学技术 2009(S2)

- [17].城镇二级出水换热表面混合污垢的成分及形貌[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [18].市政污水厂二级出水深度脱氮除磷吸附材料[J]. 北京科技大学学报 2009(05)

- [19].不同组成木质陶瓷对去除城市生活污水二级出水中有机物及氮磷的研究[J]. 工业安全与环保 2016(11)

- [20].城市污水二级出水超滤膜污染与膜特性的研究[J]. 环境科学 2013(05)

- [21].超滤膜处理传统二级出水试验研究[J]. 河南城建学院学报 2019(03)

- [22].活性炭吸附石化二级出水有机物去除特性研究[J]. 环境科学学报 2016(04)

- [23].H_2O_2与沸石联用处理污水厂二级出水的研究[J]. 水资源与水工程学报 2010(04)

- [24].阴离子对城市污水二级出水DOM光谱特性影响[J]. 光谱学与光谱分析 2018(07)

- [25].微电解法处理炼化企业二级出水的研究[J]. 兰州石化职业技术学院学报 2014(01)

- [26].3种组合工艺深度处理污水处理厂二级出水的研究[J]. 给水排水 2018(S2)

- [27].臭氧预氧化对石化污水厂二级出水水质的作用[J]. 化工学报 2013(09)

- [28].UF-RO系统处理污水厂二级出水用于电厂循环冷却水的研究[J]. 水处理技术 2012(07)

- [29].低温下稳定塘系统对二级出水的处理效果[J]. 中国给水排水 2012(07)

- [30].以碱处理玉米芯为碳源去除二级出水中硝酸盐[J]. 中国给水排水 2016(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f3e3d2bbd4d99aa45512efe.html