# 沉积Pt对Ag2CO3纳米晶的物理化学性质和光催化性能影响

### 论文摘要

采用NaBH4还原法合成了系列Pt沉积的Ag2CO3复合光催化剂。通过在可见光照射下降解甲基橙研究沉积不同含量的Pt对Ag2CO3光催化性能的影响。应用X射线粉末衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、透射电镜（TEM）、光电子能谱（XPS）、傅立叶变换红外光谱（FT-IR）、光致发光光谱（PL）、紫外可见漫反射吸收光谱（DRS）、光电流（PC）和N2物理吸附等研究了沉积Pt纳米颗粒对Ag2CO3纳米晶的物理化学性质的影响。结果表明,沉积质量分数为0.1%～0.5%的Pt,可使Ag2CO3的活性提升3倍以上,同时光催化剂的稳定性得到极大改善。Pt/Ag2CO3光催化性能大幅提升的主要原因是,沉积少量的Pt可以增强Ag2CO3对可见光的吸收,同时增大Ag2CO3的比表面积和表面羟基的数量;另外,沉积在Ag2CO3表面的Pt粒子可以承担电子俘获中心的作用,使Ag2CO3中光激发产生的电子（e-）有效地转移到Pt上,加速光生电子-空穴对的分离速率,产生更多的光催化活性自由基,在提升光催化活性的同时,减少Ag2CO3中的Ag+被光生电子（e-）还原的几率,增强Ag2CO3的抗光腐蚀能力。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 催化剂的制备

- 1.2 催化剂的表征

- 1.3 光催化性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 XRD与BET比表面积分析

- 2.2 SEM和TEM分析

- 2.3 UV-Vis DRS和FT-IR分析

- 2.4 XPS分析

- 2.5 PL和PC分析

- 2.6 光催化性能测试

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈范云,张萌迪,马小帅,李家德,余长林

关键词: 沉积,光催化活性,稳定性,光腐蚀

来源: 无机化学学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 江西理工大学冶金与化学工程学院,广东石油化工学院环境科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金(No.21567008),江西省5511科技创新人才计划(No.20165BCB18014),江西省主要学科学术带头人(No.20172BCB22018),广东省扬帆支持计划资助项目

分类号: O643.36;O644.1

页码: 1034-1040

总页数: 7

文件大小: 3920K

下载量: 106

### 相关论文文献

- [1].钼酸铋基材料的可控制备与光催化性能研究进展[J]. 广州化工 2020(21)

- [2].空心球形In_2O_3/ZrO_2-TiO_2纳米复合材料多模式光催化[J]. 化学通报 2017(10)

- [3].光催化去除挥发性有机污染物的研究进展[J]. 现代盐化工 2017(05)

- [4].聚马来酸的合成及其对棉织物光催化抗皱整理的影响[J]. 现代丝绸科学与技术 2015(06)

- [5].光催化纸的研究进展[J]. 纸和造纸 2016(05)

- [6].光催化解“毒”实验日记[J]. 课堂内外(科学Fans) 2020(06)

- [7].具有光催化空气净化功能的铝网研制[J]. 化工管理 2020(12)

- [8].光催化混凝土物理力学性能研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].天然模板法多孔TiO_2遗态材料的制备及其光催化性能[J]. 河北科技师范学院学报 2020(01)

- [10].吡咯并吡咯二酮类染料小分子在光催化制氢中的应用[J]. 中国科学:化学 2020(08)

- [11].光催化功能棉织物的原位制备及性能研究[J]. 棉纺织技术 2020(09)

- [12].负载型光催化膜特征及氟伐他汀降解性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(09)

- [13].纳米TiO_2光催化混凝土研究进展[J]. 混凝土与水泥制品 2018(06)

- [14].银反点阵列/TiO_2材料的制备及光催化性能研究[J]. 贵金属 2016(S1)

- [15].磷酸银纳米结构的调控及其光催化性能研究[J]. 无机材料学报 2017(03)

- [16].氧化铟掺杂的氧化镓光催化固氮性能研究[J]. 环境科学学报 2017(08)

- [17].可见光催化需氧氧化在有机合成中的应用[J]. 影像科学与光化学 2017(05)

- [18].室内光催化喷雾净化产品与相关净化标准比较[J]. 无线互联科技 2015(15)

- [19].氮化碳复合材料光催化性能研究进展[J]. 内蒙古石油化工 2020(09)

- [20].金属-有机框架材料在光催化二氧化碳还原中的应用[J]. 化学进展 2020(11)

- [21].纳米TiO_2@酵母碳球对盐酸四环素的吸附-光催化协同效应及响应面优化[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [22].使用光催化设备能有效预防新型冠状病毒感染吗[J]. 现代物理知识 2020(04)

- [23].一锅法水热制备Bi_3O_4Cl-BiOCl复合材料及可见光催化性能研究[J]. 能源研究与信息 2018(02)

- [24].TiO_2光催化绿色建筑材料研究进展[J]. 新型建筑材料 2018(06)

- [25].TiO_2光催化纺织品的研究现状[J]. 山东纺织经济 2018(09)

- [26].用智慧舞动光能——光催化前沿论坛侧记[J]. 中国材料进展 2016(10)

- [27].N掺杂TiO_2纳米材料可见光催化性能及其降解水中腐殖酸[J]. 环境工程 2017(01)

- [28].Fe_3O_4/G-BiOCl纳米复合光催化剂的制备及光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(02)

- [29].半导体材料的能带调控及其光催化性能的研究[J]. 同行 2016(13)

- [30].2013·中国光催化论坛及产业大会在北京举行[J]. 影像技术 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f720996af9ab2c7b635ab84.html