# 依据马蹄变换的混沌流微混合器

### 论文摘要

为了实现微流控芯片对痕量试样的快速、均匀混合,依据"马蹄变换"数学模型,对流体进行"挤压拉伸"、"弯曲折叠"和"逆变换-交集"操作.基于此借助符号动力学系统计算出了"马蹄变换"后的李雅普诺夫指数,从理论上证明了,当满足"挤压"幅度0<λ<1/2且"拉伸"幅度μ>2时,上述操作能够在低雷诺数的层流条件下,成功诱发混沌流.在此基础上,设计并制作了一款由4个"马蹄变换"混合单元组成,有效混合距离为13 mm的微混合器.利用COMSOL软件得到的数值仿真结果表明:当Re≥1时,流体的佩克莱数Pe≥10,此时微混合器诱发的混沌流将随着流速的加快而增强,并逐步成为促进混合的主要因素;当Re=10时,经4个混合单元后,试样的浓度方差σ=0.054,混合效果接近均匀.对微混合器芯片进行的可视化测试结果表明,荧光显微镜拍摄到的示踪剂颜色变化与仿真结果中的表面浓度云图一致;而不同pH试样的混合测试结果则证明了,基于"马蹄变换"数学模型设计的微混合器能够产生混沌流且实际效果理想.

### 论文目录

- 1 马蹄变换原理

- 2 微混合器设计与制备

- 3 微混合器性能研究

- 3.1 混合器数值仿真

- 3.2 混合器实验测试

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张贺,揣荣岩,李新,张冰

关键词: 微流控芯片,混沌混合器,马蹄变换,符号动力学系统,传质扩散

来源: 哈尔滨工业大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 沈阳工业大学信息科学与工程学院

基金: 辽宁省教育厅基础研究基金(LFGD2017015)

分类号: TN492;O415.5

页码: 60-65

总页数: 6

文件大小: 1167K

下载量: 108

### 相关论文文献

- [1].风粉混合器内气固两相流动的模拟及试验研究[J]. 洁净煤技术 2020(02)

- [2].三相混合器内部流场的数值模拟[J]. 武汉工程大学学报 2020(02)

- [3].一种新型微萃取混合器混合性能的研究[J]. 化工机械 2018(02)

- [4].间歇式混合器混合性能研究及混合性能评价指标体系构建[J]. 橡塑技术与装备 2016(22)

- [5].挡板结构对微混合器内流动与混合的影响[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [6].聚氨酯低压混合器内流场的数值模拟和实验研究[J]. 化学工程 2017(05)

- [7].共混用动态混合器的研究与应用进展[J]. 化工进展 2017(10)

- [8].3D-不对称菱形被动式微混合器混合特性[J]. 光学精密工程 2017(09)

- [9].组合式风斗混合器掺混性能数值研究[J]. 推进技术 2016(03)

- [10].微混合器的研究现状[J]. 微纳电子技术 2016(03)

- [11].典型被动微混合器对雷诺数变化的敏感度研究[J]. 化学工程 2016(06)

- [12].纸质被动式农药微混合器混合特性试验[J]. 农业机械学报 2016(07)

- [13].无动力水肥一体化混合器的实验研究[J]. 沈阳化工大学学报 2016(03)

- [14].某重型天然气发动机混合器芯优化研究[J]. 柴油机设计与制造 2016(03)

- [15].基于对数螺旋线的新型被动式微混合器的性能[J]. 排灌机械工程学报 2014(11)

- [16].基于ANSYS Workbench的机械式超声波混合器共振劈优化设计[J]. 自动化技术与应用 2019(01)

- [17].基于数值模拟的液滴式微混合器性能研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [18].稠油掺稀井下动态混合器数值模拟研究[J]. 石油机械 2014(04)

- [19].凹槽型高效动态混合器分流数混合效果评价[J]. 塑料 2014(03)

- [20].三种不同结构微混合器的性能分析及压损比较[J]. 北京工业大学学报 2013(03)

- [21].撞击流混合器内速度脉动的间歇性分析[J]. 实验流体力学 2012(02)

- [22].3种被动式微混合器的性能对比及压损分析[J]. 化工机械 2010(01)

- [23].微混合器的研究进展[J]. 化工进展 2009(06)

- [24].管道混合器在炭黑油生产装置中的改造应用[J]. 设备管理与维修 2019(23)

- [25].撞击流混合器速度信号的混沌识别及标度分析[J]. 化学工程 2020(03)

- [26].高剪切混合器研究与应用进展[J]. 化工进展 2019(03)

- [27].基于混沌混合的分合式微混合器研究[J]. 中国机械工程 2017(23)

- [28].旋转式气液混合器流场数值模拟与状态分析[J]. 西安工业大学学报 2017(04)

- [29].被动式液体微混合器芯片的研制[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2015(12)

- [30].一种水泥浆与砂石喷射的混合器应用与分析[J]. 中州煤炭 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f96a13b764f355612ef862c.html