# 建筑施工中后浇带施工技术的实践探索黄安彬

四川泸州646000

摘要：随着社会经济水平的提高，人们对于建筑工程质量水平要求也有所提高，为了满足城市化建设与人们的使用需求，保证建筑工程质量目标的实现，合理应用后浇带施工技术具有重要意义，这不仅能够降低建筑施工中裂缝问题的发生，还可以提高整体的稳定安全。下面文章主要从后浇带的作用和功能出发，对建筑施工后浇带施工技术进行分析，并针对施工技术问题提出合理的解决对策，保证后浇带施工技术的有效实施，推动现代化建筑的进一步发展。

关键词：建筑工程；后浇带；施工技术；后浇带施工

引言

当前建筑工程建设水平要求越来越高，作为城市发展的重要组成部分，在建筑结构施工中合理应用后浇带施工技术能够改善传统施工技术的不足，房屋建筑施工中混凝土是一种常见的建筑材料，混凝土质量容易受到温度的影响而产生膨胀变化，最终导致混凝土结构开裂问题。后浇带施工技术能够通过自身所具有的收缩和膨胀特点对建筑裂缝进行修复，改善建筑工程结构性能，通过对温度、时间、配筋等方面的严格要求，弥补混凝土质量问题，从而保证建整体建筑质量目标的实现。

1后浇带施工技术相关概述

1.1建筑工程后浇带施工技术的含义

结合当前建筑现状与相关标准要求，对建筑工程后浇带施工技术进行全面的分析，从建筑工程的角度来看后浇带技术就是在建筑工程中为了避免混凝土质量问题产生裂缝的解决方式，在具体施工中严格按照技术标准与规范要求进行作业，对基础结构设置临时施工缝隙。后浇带施工技术是一种新型的施工技术类型，做好这方面的分析和应用有助于建筑工程质量水平的提升。

1.2建筑工程后浇带施工技术设计原则

后浇带施工技术对建筑工程质量所具有的影响是不容忽视的，在建筑工程设计过程中后浇带设计应该秉持一定的设计原则，将盈利释放放在主要位置、将抵抗应力放在次要位置，也就是说建筑工程在建设过程中基础部分要承担建筑物本身的自重荷载，后浇带设计能够避免建筑工程基础沉降所带来的不利影响。在设计开始前，相关工作人员应该充分考虑建筑周边环境的影响，做好建筑强度的检查工作，在达到相关要求后方可进行后浇带施工作业。通过对建筑工程后浇带施工技术进行分析，其主要可以分为以下几种形式：收缩带、后浇温度带、后浇沉降带，不管是哪一种形式其对于建筑结构强度都产生一定影响，有助于建筑结构稳定性、安全性的提高，在进行建筑后浇带施工技术的设计中，需要结合实际情况进行科学划分，根据不同需求对工程质量进行控制。

1.3建筑施工中后浇带的主要作用和功能

当前建筑工程中经常会应用到混凝土与钢筋材料，由于钢筋混凝土自身需要承受很大的重力荷载，容易出现不同程度的沉降问题，这就导致建筑裂缝问题的发生，给工程质量造成严重影响。通常情况下，钢筋混凝土结构出现裂缝问题后我们需要采取有效的方式进行弥补与处理，但这种做法只能起到一定的缓解作用，对长期施工下建筑工程结构整体来讲是极其不利的，如果运用后浇带施工技术就能够很好的避免温度裂缝的产生，降低建筑工程结构或后期建造产生不利影响。温度裂缝主要是由于混凝土材料中水泥水化热的作用，在混凝土浇筑过程中温度过高或者过低都会产生一定的膨胀与收缩，受到水化热的影响，混凝土结构内外温差很大，内部压力迅速增长，混凝土表面也会对其产生一定的压力，当表面压力超过混凝土自身的抗拉强度时，就会出现裂缝问题，后浇带施工技术在其中发挥了重要作用。

2建筑工程后浇带施工技术分析

2.1提高后浇带的设置水平

上面我们对后浇带施工技术的作用进行浅要分析，之所以大力推广后浇带施工技术其主要的目的就是为了避免建筑结构存在的一些差异性、收缩等质量问题，为了进一步提高建筑质量水平，我们需要结合实际情况进行不同的处理。首先，在设计过程中我们应该充分考虑混凝土自身特点，针对混凝土容易开裂的问题，进行后浇带设置，这样能够在很大程度对混凝土的约束力进行释放，对施工中缝隙进行填充，降低裂缝发生的可能性，提高基础结构稳定性，在建筑后期进行后浇带设计时，还应该结合基础沉降等方面的影响进行考虑，这也进一步证明了建筑工程后浇带设计的重要性，设计图纸是施工人员施工作业的参考依据与指导性文件，在实际施工中后浇带施工间距应根据实际情况进行设置，通常情况下间距需要控制在30-40米的距离，并且后浇带跨度设置不宜过大，设计人员不仅要保证位置设置的合理性，还要符合相关部门的要求与设计标准要求。

2.2提高混凝土材料质量

后浇带施工技术的应用主要在混凝土施工的基础上进行，为了保证建筑工程后浇带施工技术的质量安全，有效控制混凝土材料是非常重要的。在混凝土选择过程中应该结合现场情况遵循一定的原则，避免选择具有应力收缩性能的混凝土，更好的把握和控制后浇带施工质量，严格按照施工标准进行现场作业。另外，在混凝土材料配置的过程中，应该结合试验结果进行合理的选择，保证混凝土材料能够符合后浇带施工基本要求，保证混凝土模块具有一定的侧向压力，通过在混凝土施工中与钢丝网结构相配合起到一定的保护作用，重视混凝土浇筑过程中的振捣作业，保证混凝土不会出现外溢、麻面等质量问题，通过混凝土质量控制进一步提高后浇带技术的应用水平。

2.3模板支撑体系应保持独立性

通过对以往的后浇带施工技术进行分析，建筑工程通常具有工期长、工作量大、投资高的特点，在施工过程中为了保证在合理的时间内完成施工作业，且在质量合格与成本合理的基础上还需要进行房屋修建。现阶段来看，新建建筑工程会对原有的混凝土结构产生一定压力，从而大致混凝土变形等问题，这种情况主要是由于混凝土自身承受能力达到极限所造成的，为了避免这种问题对原有建筑与新建建筑造成不利影响，我们需要对后浇带下与两侧模板实施不同程度的分散处理，在对模板支撑进行合理计算的基础上，保证模板受力更加均匀，充分发挥后浇带施工技术的作用，满足建筑工程的施工要求。

2.4做好后浇带施工技术控制

建筑工程施工过程中不仅要掌握后浇带施工技术还应该做好全过程的质量控制，掌握浇筑时间与温度，保证后浇带施工的顺利完成。根据后浇带三种形式的不同，做好不同浇筑时间的确定，这样才能保证工程质量目标的实现，不干事后浇带收缩带、沉降带、温度带都需要根据具体情况确定浇筑时间。其次，在后浇带施工中做好施工方案的编制工作，对技术方案进行施工前的现场交底，保证每个施工人员都能够对施工工序、技术标准理解和掌握，加强现场的监督与指导。从具体的实施情况来看，作业人员严格按照技术操作流程进行后浇带施工作业有助于质量的提升。另外，针对后浇带施工中温度的重要影响，还需要对温度进行有效控制，10℃是最合适的温度，这种作业条件下能够满足混凝土收缩和膨胀的特点。

结语

综上所述，建筑工程施工过程中后浇带施工技术的应用有助于建筑结构的稳定，针对当前基础施工中存在的问题，如何采取有效的优化措施和方法缓解混凝土结构裂缝影响，逐渐受到相关单位的重视，在实际施工中合理应用后浇带施工技术，严格按照规范要求与工艺流程进行作业，做好各方面的控制工作，保证建筑结构受力更加均匀，这不仅可以提高建筑工程质量水平，还能在一定程度上促进我国建筑业的健康发展，后浇带施工技术值得我们应用与推广。

参考文献

[1]范志恒.建筑工程后浇带施工技术应用的相关思考[J].建材与装饰，2018（15）.

[2]尤美霞.浅析后浇带施工技术在房建工程中的应用[J].江西建材，2017（06）：92.

[3]侯宝东.后浇带施工技术在房建施工中的运用[J].智能城市，2017（02）：183.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6fe57f7981dec7df22725024.html