# 单层钢筋混凝土柱厂房论文_华庆

导读:本文包含了单层钢筋混凝土柱厂房论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:单层,厂房,钢筋混凝土,工业,钢梁,屋面,混凝土。

### 单层钢筋混凝土柱厂房论文文献综述

华庆[1]（2019）在《钢筋混凝土柱实腹式钢梁单层工业厂房设计研究》一文中研究指出随着全国经济发展的快速发展,工业厂房的需求量也在不断增加,工业厂房的建设也在变化,厂房的结构类型在建设过程中不断发展更新,结构形式更加多样化。本文重点介绍现浇钢筋混凝土柱与实腹式钢梁共同承重的结构形式,它不同于门式刚架、框架、及装配式排架结构,在设计施工过程中有着自身的特点。因此在设计此类厂房如何定义它的结构形式,设计采用何种模型,计算主要考虑哪些问题以及如何合理优化取得最为经济可靠的结构参数,是本文研究的重点内容。本文结合工程实例,对国家规范深入的研究解读,找到合理的计算原理,利用PKPM等设计软件对工程实例进行整体建模分析,详细计算厂房柱内力配筋、屋面钢梁内力变形、钢梁拼接节点、檩条强度稳定性、吊车梁强度变形、基础内力配筋等构件的受力和变形,并对结果进行归纳。利用MADIS FEA有限元软件对实腹式钢吊车梁的应力应变进行有限元分析,与PKPM软件的设计结果进行对比分析。在构件的详细计算过程中,主要是结合设计经验,先分析构件的受力模式,确定构件的计算长度,再建立计算模型。在采用有限元分析时,主要是对构件在荷载作用下的变形和内力进行分析,用以对比结果。针对影响厂房结构受力的因素进行研究,分析不同屋面坡度、不同节点铰接形式对厂房主要构件的受力影响,对结果统计比较,得出合理的参数选取范围,并对结果进行总结,如经过本文研究,厂房屋面坡度取值范围应控制在十五分之一左右,钢梁与混凝土柱的连接应按照铰接处理。对于钢筋混凝土柱厂房,分析不同柱距对其材料用量的影响,在控制参数相近的前提下,计算不同柱距对厂房材料用量的影响,分析对比结果,找出影响因素,得到取值合理范围,如经过本文研究,混凝土柱单层工业厂房的合理柱距应在七米左右。在对比分析的过程中,建立多个模型,在同一环境下运行。在保证其他参数相同的情况下,对某一参数进行变化计算,确保结果的准确。本次分析,采用了模型计算,结果列表,对比后绘制参数变化影响的图形,以多种样式呈现结果的分析对比。本文还通过总结混凝土柱单层工业厂房自身的特点,结合实际的工程经验,指出在设计和施工过程中需要注意的重点、难点,并提供解决方法。(本文来源于《安徽建筑大学》期刊2019-05-30）

彭凌云,于泽,康迎杰,谭勇庆,王晓玥[2]（2018）在《单层单跨钢筋混凝土框架厂房结构体系抗震性能试验研究》一文中研究指出按现行规范,市政工程中的单层单跨钢筋混凝土框架结构在8度设防时抗震等级应按一级框架进行设计,但该设计要求过高,易造成设计截面过大等问题。为配合《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》的修编工作,加工制作了6榀1/2缩尺单层单跨结构模型进行拟静力试验,考察不同抗震等级对结构模型抗震性能的影响,并通过ABAQUS有限元软件对试验工况进行了模拟。研究结果表明:按抗震等级四级设计的单层单跨钢筋混凝土框架结构模型的抗震性能满足规范要求,按抗震等级二级设计的试件已具备较高的安全裕度;单层单跨钢筋混凝土框架结构柱轴压比远低于常规框架结构的轴压比,且梁柱节点为边节点,侧向变形能力明显强于常规框架结构的。建议8度抗震设防区市政工程的单层单跨钢筋混凝土框架结构抗震等级可取为二级。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2018年11期）

张俊伟[3]（2017）在《单层工业厂房钢筋混凝土柱的抗震加固设计》一文中研究指出层钢筋混凝土厂房柱子系统是厂房的主要抗侧力构件,柱子系统的排架柱、柱间支撑和连接节点是单层工业厂房加固的重点.钢筋混凝土结构既需要对现有不满足规范的工业厂房进行抗震加固,又需要对经历过地震损伤的厂房进行修复加固,满足继续使用的要求。基于此,本文主要对单层工业厂房钢筋混凝土柱的抗震加固设计进行分析。(本文来源于《建材与装饰》期刊2017年04期）

金来建[4]（2016）在《单层钢筋混凝土柱厂房抗震鉴定的若干问题》一文中研究指出老厂房可能经过了若干次改造和变迁,所以比较复杂,而我们的鉴定人员对厂房的基本概念又不太了解,所以常常带来诸多问题。本文介绍了实际工作中碰到的几个问题以及对《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009的理解,如关于排架柱选型的鉴定、单层厂房抗震措施鉴定和承载力验算的关系,以及承载力验算中的一些参数取值。(本文来源于《第二届全国智慧结构学术会议论文集》期刊2016-09-23）

万墨罕,田晓楠,吴本国[5]（2015）在《单层钢筋混凝土柱钢梁厂房的设计分析》一文中研究指出近几年来,单层厂房的跨度越做越大,随着钢材价格的日趋提高,不少业主提出采用砼柱钢梁的结构形式,目前国家规范、规程并没有对此种结构专门的规定,本文在对此种结构形式进行受力分析的基础上,在计算和构造方面浅谈如何合理、安全、经济、高效的进行砼柱钢梁结构形式的设计。(本文来源于《'2015中国钢结构行业大会论文集》期刊2015-11-28）

宋奕潮[6]（2014）在《某既有钢筋混凝土单层工业厂房加固方法比较研究》一文中研究指出随着社会的发展和科学技术的革新,我国在建国初期建造的大多数大量工业厂房已陆续进入老年期或不能满足现在的生产需要。然而,作为生产的基础设施,工业厂房的技术状态将直接影响到生产的正常进行、产品的质量以及生产的发展。因此,在经历了大规模的建设后,我国现在已将工业厂房建设的重点转向了对已有工业厂房的加固改造上。并且,相比于新建厂房,对已有厂房的加固维修具有诸多优点,如投资少、资金回收快,对环境污染小等。所以,对旧厂房加固的投资在未来将会逐年增加。本文介绍了加固工作的流程,加固技术原理、加固结构基本计算假定,介绍了增大截面加固法、预应力钢带加固法、外包钢加固法以及粘贴碳纤维布加固法的设计原理。并且,结合某钢筋混凝土工业厂房加固工程,本文对钢筋混凝土吊车梁与排架柱进行了多种方法的加固设计,介绍了各加固方案的施工工艺,并进行了详细的加固设计计算和分析,以及方案间的对比分析,最终选取外包钢加固法作为吊车梁加固方案以及预应力钢带复合加固法作为排架柱加固方案。另外,本文利用有限元软件ABAQUS对预应力钢带复合加固的钢筋混凝土排架柱以及以及型钢加固的吊车梁进行了有限元非线性分析,对预应力钢带复合加固构件的承载能力、变形以及钢带、钢筋和混凝土应力进行分析,分析结果与设计结果比较吻合,得到并分析了加固吊车梁与原吊车梁的荷载-位移曲线,得到了相应的结论,验证了相应的理论计算结果。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2014-12-01）

周海涛[7]（2014）在《浅析钢单层钢筋混凝土柱工业厂房结构抗力》一文中研究指出通过对汶川地震中钢单层钢筋混凝土柱工业厂房的震害进行调查研究,确定钢单层工业厂房影响结构抗力主要因素及其选取依据,进而提出增强钢单层钢筋混凝土柱工业厂房结构抗力的设计要点。(本文来源于《中华民居(下旬刊)》期刊2014年01期）

陈琬灵[8]（2013）在《单层钢筋混凝土柱厂房的震害及其分析》一文中研究指出本文主要阐述了单层钢筋混凝土柱厂房在地震中受到的破坏,根据其破坏的表现分析震害在各个构件上所引起的原因,找出房屋的抗震薄弱环节,总结出有益的抗震措施。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2013年08期）

曹崇彪[9]（2012）在《钢筋混凝土柱单层工业厂房刚度分析与控制研究》一文中研究指出我国现役的大量钢筋混凝土柱厂房大多建于上世纪七八十年代，结构在长期自然环境和使用环境的双重作用下，可能会导致构件老化、支撑变形、构件间连接损坏，墙体出现微裂缝，排架柱钢筋锈蚀、刚度退化等病害，最终致使厂房空间刚度严重退化。这种现象若长期得不到应有的重视和有效控制，可能会导致吊车卡轨，严重时车轮冲撞钢轨，产品吊装不到位，精度不达标。从而影响产品质量和生产效益。随着我国现代工业的发展，出现大量高精度产品，这就对厂房刚度要求愈加严格，我国很多现役厂房已不能满足生产要求。因此本文对钢筋混凝土柱单层工业厂房的刚度及控制进行了分析研究。为了研究吊车水平荷载作用下厂房横向刚度，本文主要通过有限元软件SAP2000建立钢筋混凝土柱单层工业厂房的有限元模型，在吊车横向水平荷载作用下定量分析了其的空间刚度。结果表明空间作用分配系数可以定量反映结构空间刚度的大小，空间作用分配系数越小，结构空间刚度越大；在水平荷载作用下，空间刚度主要与屋盖类型、有无山墙及山墙间距有关。另外，本文以武钢早期某金工厂房为实例进行动测试验和有限元分析，实测厂房的动力特性和实际动力响应，结果表明水平位移描述的空间作用分配系数，反映出结构整体模型的空间刚度比平面模型提高了约35%；某金工厂房空间刚度不足，不能满足正常使用。最后，通过计算分析，提出了武钢某金工厂房的相应加固方案，为现役厂房加固维修提供有益的参考。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2012-05-01）

何慧荣[10]（2011）在《单层钢筋混凝土柱工业厂房震害非线性预测模型及应用》一文中研究指出将RBF人工神经网络理论应用于等高单层钢筋混凝土柱工业厂房的震害预测。在分析震害特点的基础上,将震害影响因子分为精确性和规律性两大类,提出以地震反应指标、天窗类型、支撑情况、建筑材料作为主要的影响指标。然后将震害等级作为输出结果,构造了震害预测的非线性预测模型。通过对52个实际震害实例的检验,网络的准确率高,可见该模型是有效可靠的。(本文来源于《混凝土》期刊2011年11期）

### 单层钢筋混凝土柱厂房论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

按现行规范,市政工程中的单层单跨钢筋混凝土框架结构在8度设防时抗震等级应按一级框架进行设计,但该设计要求过高,易造成设计截面过大等问题。为配合《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》的修编工作,加工制作了6榀1/2缩尺单层单跨结构模型进行拟静力试验,考察不同抗震等级对结构模型抗震性能的影响,并通过ABAQUS有限元软件对试验工况进行了模拟。研究结果表明:按抗震等级四级设计的单层单跨钢筋混凝土框架结构模型的抗震性能满足规范要求,按抗震等级二级设计的试件已具备较高的安全裕度;单层单跨钢筋混凝土框架结构柱轴压比远低于常规框架结构的轴压比,且梁柱节点为边节点,侧向变形能力明显强于常规框架结构的。建议8度抗震设防区市政工程的单层单跨钢筋混凝土框架结构抗震等级可取为二级。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 单层钢筋混凝土柱厂房论文参考文献

[1].华庆.钢筋混凝土柱实腹式钢梁单层工业厂房设计研究[D].安徽建筑大学.2019

[2].彭凌云,于泽,康迎杰,谭勇庆,王晓玥.单层单跨钢筋混凝土框架厂房结构体系抗震性能试验研究[J].建筑结构学报.2018

[3].张俊伟.单层工业厂房钢筋混凝土柱的抗震加固设计[J].建材与装饰.2017

[4].金来建.单层钢筋混凝土柱厂房抗震鉴定的若干问题[C].第二届全国智慧结构学术会议论文集.2016

[5].万墨罕,田晓楠,吴本国.单层钢筋混凝土柱钢梁厂房的设计分析[C].'2015中国钢结构行业大会论文集.2015

[6].宋奕潮.某既有钢筋混凝土单层工业厂房加固方法比较研究[D].西安建筑科技大学.2014

[7].周海涛.浅析钢单层钢筋混凝土柱工业厂房结构抗力[J].中华民居(下旬刊).2014

[8].陈琬灵.单层钢筋混凝土柱厂房的震害及其分析[J].科技创新与应用.2013

[9].曹崇彪.钢筋混凝土柱单层工业厂房刚度分析与控制研究[D].西安建筑科技大学.2012

[10].何慧荣.单层钢筋混凝土柱工业厂房震害非线性预测模型及应用[J].混凝土.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7078424a8443bb16e3c7a5b0.html