# 城市滨水区景观照明设计方法初探

张勇

（厦门中易城市景观艺术有限公司，362000）

【摘要】城市滨水区作为城市阳台的一部分,是现代城市发展的产物之一。快节奏的城市生活,夜间成了市民举家外出散步的主要时段,城市滨水区景观照明应需而生。城市滨水区景观照明设计不仅满足人们夜间对景观环境的二次表现,还注重人们夜行安全的市政设备、科学设计的低碳环保、精准计算的微生物循环等,是一项多方位的科学设计体系。

【关键词】城市滨水区；景观照明设计；方法

1．引言

城市是人类、工业、交通、建筑的集中地，环境污染来源主要来自城市。据不完全统计，城市污染排放量是全球的70%以上。随着近些年人们环保意识的提高，城市滨水景观开发问题成为了时下新热点。滨水景观开发本意是为了美化环境，保护自然。现代城市夜景照明设计已经从照明亮度,发展到通过科学设计,特定的构思与设想,获得某种特定的氛围和意境。通过本文撰写我们应深入的理解高科技、新材料的合理性运用,让人们对于城市夜景观的参与和互动形成自觉性,使城市公共空间景观照明更具有人性化的可达性。

2．城市滨水区景观的功能和特点

滨水区是城市中一个特定的空间地段，指与河流、湖泊、海洋毗邻的土地或建筑，亦即城镇邻近水体的部分。滨水区按其毗邻水体性质的不同可分为：河滨、江滨、湖滨和海滨等几大类。近二十年来，我国曾在城市建设中，多次召开过有关滨水区开发的国际会议。例如，著名的《横滨滨水MM21，86》。从世界城市滨水区景观发展趋势来看，基本走向滨水用地多功能化；滨水区发展可持续化；更加重视滨水区的景观、旅游功能；注重滨水区的城市形象塑造功能。城市滨水景观是构成城市公共开放空间的重要组成部分，是人工景观与自然地景融合的产物，是城市独特的线状风景，对城市发展建设有着独特意义。城市滨水景观设计要充分利用自然资源，把人工建设的环境和当地自然环境融为一体。滨水区景观不仅具有审美价值，同时具有生态价值，兼具景观美学价值，对于塑造城市成熟形象，提升城市景观和区域识别性有着很大帮助，毫无疑问是城市形象构成的重要要素。早在工业革命时期，各国城市化建设中就已开始对滨水区进行利用和开发。20世纪60年代，滨水区景观开发受到重视，这些滨水景观不仅具有美观性，同时具有实用性。例如，天津海河规划中结合了两岸历史性建筑元素，有效提升了滨水区景观文化属性和历史底蕴，塑造了一种充满文化的范围。

3．照明设计原则

秉承城市夜景照明设计标准规范,建设科学、健康、低碳、绿色的城市滨水区景观照明。城市滨水区夜间照明不仅帮游人辨别路面上的障碍、危险和确定方位,提高公众安全。同时城市滨水景观照明的设计对提升人们的生活质量、培养人们的对美的感觉等就显得越发重要。城市滨水区景观照明设计应当满足下列原则:主次分明,用照明亮度等级划分园区内的不同主次干道与支路的照明亮度级别,科学引导人们游憩路线;市政功能,提供基础交通照明设计,清除安全隐患、避免危险行为发生;艺术再创造,夜间通过照明设计的二次表现,赋予其新的景象;绿色节能,照明设计要科学照度计算,精选优质照明设备以及科学的照明设计。

4．照明设计步骤

城市滨水区景观照明设计,是城市夜景照明规划设计重要部分之一。照明设计步骤:设计范围现场调研,照明设计数据采集并整理归纳;查阅设计红线范围上级城市夜景照明规划;制定初步概念设计方案;汇报方案,交换意见深化初步方案,扩初方案;深入交换意见,多方评审,确定设计方案;模拟计算,选取照明光源与施工位置;光源产品现场测试,确定照明光源与施工图纸;申报规委会审核;现场施工指导,对不确定因素进行设计变更,并复核备案;三方验收,绘制竣工图等。

5．照明设计方法

5.1照明分级

滨水区内应遵循特定的照明量化标准来确定照明亮度等级,满足使用功能性要求。需要专业的照明设计团队进行科学计算和测试,对园区内的各个景观节点分区、分段、分层以及各类小组团小节点进行严格控制亮度等级。系统控制亮度层级对展现优美的城市滨水区夜景和节约能源以及安全休憩环境显得尤为重要。

5.2照明方式

泛光照明,运用宽角度泛(投)光灯对园区内的植被、构筑物等景观元素进行灯光照明。泛光照明主要烘托整体氛围为主,一般作为背景照明。月光照明,顾名思义,将照明灯具泛(投)光灯,悬挂在高处,如月亮一样从上向下照亮载体,形成优美自然的斑驳月影。内透光照明,是把灯具放置载体的内部或者背后,使光由内向外、右后向前照射。形成被照载体的空间结构和剪影效果。轮廓照明,运用线性照明灯具,对被照载体外形进行勾勒的一种照明形式。主要表现被照载体的轮廓造型,施工方法简单但优质效果较难控制。装饰照明,运用照明灯具对特定的场所,进行节日氛围渲染的一种照明形式。主要用造型景观灯具、灯具雕塑小品以及彩色串灯等烘托环境气氛。互动性照明,运用声控、温度、触觉等高科技产品为照明设计的支撑技术表现手法。其主要特点就是互动性,给市民带来共参与的乐趣。

5.3城市滨水区景观照明载体分类

水景照明。古有“智者乐水”今有人的亲水性。水景照明是滨水区景观照明的核心表现之一。照明方法主要有:水体照明和周边环境照明。水下照明是将照明灯具放入水中照亮水体;喷泉照明类似于水下照明,灯光也变换光色来配合其整体效果。环境照明,是用照明灯具照亮近水的环境,如护栏、台阶、栈道、植物、石头等,形成倒影与实景,虚实呼应别有一番情趣。植物照明。植物种类繁多,需科学实验后精选作为照明载体的植物类型,渲染夜间环境,也注重对植物生长以及滨水区植物围观生态环境的保护。道路和广场照明。道路和广场在园区内主要功能是引导性和集聚性,道路和广场照明满足安全通行与聚集前提下,兼顾景观表现,景观节点引导,一步一景环环相扣给以人意犹未尽之感。照明灯具选择和施工安装上应该注意炫光控制,避免给人不适感。景观雕塑小品照明。雕塑小品,是景观重要组成元素之一,是园区内主要组团的重要节点,具有很强的标志性和可识别性。雕塑小品照明设计,应根据园区整体规划,有序列分主次的控制照明强度。强调雕塑与小品的在园区内的存在感,在照明设计表现上有别于周边环境照明,突出其主体导向性。

5.4照明色彩与光源

城市滨水区景观照明,不仅是为了给市民提供高品质的夜景休闲环境,更多的是对城市整体环境改善和城市优质名片的建立有着重要的作用。科学的照明色彩对营造整体氛围至关重要,专业的照明规划设计,根据滨水区不同的照明载体,从材质、色彩、体量、位置等在夜间有个完美的展现,必须考虑照明光源的色温、显色性以及光谱曲线。此外,城市滨水区景观作为较为脆弱的消落带景观带,其植被生物链相对较为脆弱,照明光源的选取要考虑其对生态环境的干扰,尽可能降低对生态环境的破坏。

6．结论

然我国滨水景观发展历史悠久，但是目前发展仍处于初级阶段，存在一些不可忽视的问题。滨水景观设计不仅反映着一个时代的特征，更是人们对美好生活的向往。做好滨水景观设计应该尊重自然和历史，用现代社会的理念打造新型滨水景观，作出美观、实用、前卫的设计，让人们生活的环境变得更加美好，让我们生活的城市变得更加美丽。

参考文献：

[1]麦谦敏.城市滨水空间景观的照明设计研究[D].广东工业大学,2012.

[2]江剑.城市滨水区景观照明设计发展研究[J].中国园艺文摘,2014,01:135-136.

[3]袁凤宾.城市滨水景观特色的挖掘与塑造[D].武汉大学,2005.

[4]朱河,林莆程.浅谈城市滨水区景观设计的方法[J].中国水运(下半月),2011,12:263-265.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/70d853371a3e0925b1fb12e2.html