# 普通橡胶支座论文_董振华,张劲泉,韦韩,王仙

导读:本文包含了普通橡胶支座论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:支座,橡胶,弹性模量,性能,刚度,相关性,桥梁。

### 普通橡胶支座论文文献综述

董振华,张劲泉,韦韩,王仙[1]（2019）在《老化普通板式橡胶支座的剪切性能研究》一文中研究指出普通板式橡胶支座作为我国公路钢筋混凝土梁桥体系中的重要支承构件,其老化力学性能可影响局部甚至整体结构的刚度和受力均匀性,及服役桥梁结构的安全性。因此,考虑橡胶材料老化、轴向压应力、支座几何构型等参数,研究老化橡胶支座在不同受力阶段的剪切性能。设计并进行了6个普通板式橡胶支座的剪切性能试验,对不同参数影响下支座的剪应变-剪应力曲线、剪切模量、水平位移-水平力及抗剪刚度等参数进行对比分析。进一步应用有限元数值模拟方法,对老化支座的剪切性能进行参数分析,其有限元分析结果与试验结果进行对比。结果表明,橡胶等效老化年限小于20年,其橡胶老化对支座剪切性能的影响较小,则当橡胶等效老化时间大于50年,其剪切模量和抗剪刚度增加,剪切变形能力降低,而橡胶老化对支座宏观剪切刚度的影响程度明显大于对材料剪切模量的影响。此外,支座剪应力-剪应变曲线、水平位移-水平力曲线及抗剪刚度模拟结果随老化时间的变化规律与试验结果一致,且支座剪切性能随其剪切变形的增大,其模拟结果与试验结果之间差距逐渐降低。其中,当支座剪切变形达到100%时,支座抗剪刚度模拟结果与试验结果最大相差20.4%,模拟结果与理论计算结果最大相差21.2%。鉴于实际桥梁工程中橡胶支座的老化受环境气候条件、车辆荷载或偶然荷载等的综合影响,其老化速度会有所加快,在进行老化支座剪切性能计算时应考虑其老化性能指标的取值。(本文来源于《第28届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅱ册）》期刊2019-10-18）

庾光忠[2]（2014）在《建筑隔震橡胶支座性能研究及在普通高层建筑中的应用》一文中研究指出基础隔震技术是近年来新发展起来的抗震技术,其核心装置为建筑隔震橡胶支座,主要目的是为了延长建筑结构的周期,在地震到来时,由隔震支座承担建筑主体结构的主要结构变形,降低能量向上传递率,减小上部建筑结构的地震加速度响应,其减弱后的数值仅为非隔震时的12.5%-25%。如何设计优化和提高既有的隔震橡胶支座的性能成为当前的技术前沿。基于此,本文的主要研究工作有：首先,对基础隔震技术的研究现状进行汇总,分别对隔震基本原理,基础隔震技术所采用的橡胶支座的构造及其特性,型式实验与出厂实验要求进行了阐述,以此作为本文的理论来源和研究方向。然后,总结和推导了D600-700-800规格建筑隔震橡胶支座的形状系数、压缩和剪切性能等参数的计算,并对建筑隔震橡胶支座结构采取手工计算方法进行了设计与计算,验证了建筑隔震橡胶支座相关参数的合理性。再次,对通过计算而确定的D600-700-800规格建筑隔震橡胶支座产品进行试制,先后采用了不同配方设计方案、不同硫化工艺设计方案以及不同表面处理工艺方案进行了实物试制,并对各试制方案进行了试验检测和验证,新配方和新工艺改善了低剪切模量天然橡胶材料与金属之间的粘合性,根据试验结果对设计计算方法进行修正和归纳,提出了一个较为科学而完整的建筑隔震橡胶支座设计方法和制造方法,由此制备的隔震支座各项力学性能指标完全满足技术要求。最后,完成了某钢筋混凝土剪力墙结构的公寓楼的隔震设计,确定了对隔震支座布置和选型,完成了隔震结构的静力特性计算,完成了抗震设防烈度、罕遇地震作用下隔震结构动力计算,得到了该公寓楼采取隔震后的水平减震系数结果和水平位移反应值,该住宅楼的水平向地震减震系数介于0.27与0.40之间,给出了该隔震住宅楼的隔震结构分项设计建议：该住宅楼的上部结构水平地震作用以及其抗震措施可以按照降低设计地震烈度半度进行计算和设计,确保了该结构在地震中的大震安全性,上部结构的用钢量比非隔震结构节省约3-4%,具有明显的经济性和安全富余度。(本文来源于《湖南大学》期刊2014-05-28）

陈平珠[3]（2013）在《普通板式橡胶支座抗压弹性模量和抗剪弹性模量相关性及影响因素分析》一文中研究指出随着橡胶支座的广泛应用,其产品质量所暴露的问题已不容忽视。本文通过对近年来试验检测的总结,对橡胶支座两大力学性能进行相关性分析,并系统分析了造成成品力学性能不合格的主要影响因素。为生产合格的橡胶支座提出相关建议,从而保证工程质量。(本文来源于《福建交通科技》期刊2013年03期）

### 普通橡胶支座论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基础隔震技术是近年来新发展起来的抗震技术,其核心装置为建筑隔震橡胶支座,主要目的是为了延长建筑结构的周期,在地震到来时,由隔震支座承担建筑主体结构的主要结构变形,降低能量向上传递率,减小上部建筑结构的地震加速度响应,其减弱后的数值仅为非隔震时的12.5%-25%。如何设计优化和提高既有的隔震橡胶支座的性能成为当前的技术前沿。基于此,本文的主要研究工作有：首先,对基础隔震技术的研究现状进行汇总,分别对隔震基本原理,基础隔震技术所采用的橡胶支座的构造及其特性,型式实验与出厂实验要求进行了阐述,以此作为本文的理论来源和研究方向。然后,总结和推导了D600-700-800规格建筑隔震橡胶支座的形状系数、压缩和剪切性能等参数的计算,并对建筑隔震橡胶支座结构采取手工计算方法进行了设计与计算,验证了建筑隔震橡胶支座相关参数的合理性。再次,对通过计算而确定的D600-700-800规格建筑隔震橡胶支座产品进行试制,先后采用了不同配方设计方案、不同硫化工艺设计方案以及不同表面处理工艺方案进行了实物试制,并对各试制方案进行了试验检测和验证,新配方和新工艺改善了低剪切模量天然橡胶材料与金属之间的粘合性,根据试验结果对设计计算方法进行修正和归纳,提出了一个较为科学而完整的建筑隔震橡胶支座设计方法和制造方法,由此制备的隔震支座各项力学性能指标完全满足技术要求。最后,完成了某钢筋混凝土剪力墙结构的公寓楼的隔震设计,确定了对隔震支座布置和选型,完成了隔震结构的静力特性计算,完成了抗震设防烈度、罕遇地震作用下隔震结构动力计算,得到了该公寓楼采取隔震后的水平减震系数结果和水平位移反应值,该住宅楼的水平向地震减震系数介于0.27与0.40之间,给出了该隔震住宅楼的隔震结构分项设计建议：该住宅楼的上部结构水平地震作用以及其抗震措施可以按照降低设计地震烈度半度进行计算和设计,确保了该结构在地震中的大震安全性,上部结构的用钢量比非隔震结构节省约3-4%,具有明显的经济性和安全富余度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 普通橡胶支座论文参考文献

[1].董振华,张劲泉,韦韩,王仙.老化普通板式橡胶支座的剪切性能研究[C].第28届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅱ册）.2019

[2].庾光忠.建筑隔震橡胶支座性能研究及在普通高层建筑中的应用[D].湖南大学.2014

[3].陈平珠.普通板式橡胶支座抗压弹性模量和抗剪弹性模量相关性及影响因素分析[J].福建交通科技.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/70f760f75460f0e33f099c37.html