# 气质联用法测定水中20种多氯联苯化合物

陕西省环境监测中心站陕西西安710043

摘要：本文采用正己烷液液萃取水中20种多氯联苯化合物，然后经过浓硫酸磺化和弗罗里硅土柱净化后，用气相色谱-质谱法进行检测。以PCB77-d6和PCB156-d3为内标，配制7个浓度点做校准曲线，线性相关系数r大于0.995。当取样量为1L时，平行测定7个空白加标水样，通过计算标准偏差，得到每种化合物的方法检出限。方法检出限为0.7ng/L-2.5ng/L。配制150ng/L的空白加标样品进行准确度和精密度测定，结果RSD为1.0%-6.8%，平均加标回收率为79.6%-127.7%。最后对本地区饮用水进行了实样测试，结果目标化合物未检出。

关键词：多氯联苯、气相色谱-质谱法、液液萃取、水质

1.前言

多氯联苯（Polychlorinatedbiphenyls，PCBs）由德国H.施米特和G.舒尔茨于1881年首先合成，1929年美国最先开始生产。因其良好的物理化学特性，广泛地应用在诸多工业领域。上世纪50年代开始，许多环境样品中发现了PCBs，但由于数量未知被忽视了。直到1966年，瑞典科学家测定出了环境样品中PCBs的含量。同年，日本“米糠油”事件发生，PCBs对环境的污染和人体的危害开始备受人们关注。

通常环境介质中的PCBs含量很低，多为ng级，且成分复杂，因此必要的前处理净化过程和检测方法对准确分离检测PCBs至关重要。常用的检测方法有气相色谱-电子捕获检测法（GC-ECD）[1]和气相色谱-质谱检测法（GC-MS）[2]。ECD分析电负性有机化合物最有效，因选择性好，灵敏度高，检测限低等优点，被广泛用于分析各种基质中的PCBs。[1,3]然而，ECD响应值不与PCBs浓度成正比，而是与PCBs分子中的氯原子数和取代位置有关。[4]另外，GC-ECD只能根据PCBs在柱上的保留时间定性。因此，GC-ECD检测方法在PCBs的定性和定量方面有一定的不足。随着质谱技术的不断提高，MS检测器在PCBs的定性和定量方面较ECD有很大优势，逐渐得到广泛应用。[5,6]目前，分析水样品中PCBs的前处理方法主要有液液萃取法、固相萃取法[6]、酸碱处理萃取法和固相微萃取等。其中液液萃取法操作简单，成本低，但是对于基体复杂的水样，杂质干扰太大。然而经过浓硫酸磺化和弗罗里硅土柱净化之后，杂质干扰大大降低。[7]

本文利用液液萃取、浓硫酸磺化、弗罗里硅土固相柱净化方法提纯水中20种PCBs，气相色谱-质谱法分析检测。

2.实验部分

2.1仪器和试剂

ThermoFisherISQ气相色谱/质谱联用仪；BuchiR-300型旋转蒸发仪；MilliporeDirect-Q8-UV-R纯水机。

20种PCBs混合标准溶液（甲苯溶剂，美国AccuStandard公司，100μg/mL）；内标物（PCB77-d6、PCB156-d3）标准溶液（正己烷溶剂，美国AccuStandard公司，10μg/mL）；正己烷（色谱纯，德国默克公司）；丙酮（色谱纯，德国默克公司）；浓硫酸（色谱纯，德国默克公司）；硫酸钠（分析纯，德国默克公司）；弗罗里硅土固相柱（1000mg，6mL，美国Supclco公司）；空白水样由纯水机制备。

2.2仪器分析条件

气相色谱条件：色谱柱：DB-5MS30m×0.25mm×0.25m；进样口温度：320°C；分流方式：不分流；柱箱升温程序：180°C下保持1min，以5.0°C/min的升温速率升至280°C，保持2min；柱流量：1.2mL/min；进样量：1.0μL

质谱条件：离子化方式：EI；离子化能量：70eV；离子源温度：250°C；传输线温度：280°C；溶剂延迟：4min；选择离子扫描模式（SIM）。各PCBs的监测质量数详见表1。

表1.20种多氯联苯化合物监测离子及校准曲线

2.3样品前处理

准确量取1L水样至2L分液漏斗中，分别用50mL正己烷萃取3次，合并有机相。将有机相转入250mL分液漏斗中，加入20mL浓硫酸，震摇分层后弃去硫酸层，有机层用氯化钠水溶液洗涤后，经无水硫酸钠干燥并浓缩至1mL。将浓缩液转移到用正己烷活化好的弗罗里硅土固相柱内，并用10mL淋洗液（正己烷/丙酮9:1v/v）洗脱，收集全部流出液。将流出液浓缩至1.0mL以下，加入内标，用正己烷定容到1.0mL，上机分析。清洁水样液液萃取浓缩后，可直接上机分析。

3.结果与讨论

3.1定性分析

按照上述仪器条件得到20种目标PCBs的总离子流图。可以看出20种PCBs分离良好。但是在测定实际水样时，由于水体基质复杂，为了排除干扰，采用SIM方式分析。

图1.20种多氯联苯化合物总离子流图

出峰顺序：1.PCB28；2.PCB52；3.PCB101；4.PCB81；5.PCB77、PCB77-d6；6.PCB123；7.PCB118；8.PCB114；9.PCB138；10.PCB105；11.PCB153；12.PCB126；13.PCB167；14.PCB156、PCB156-d3；15.PCB157；16.PCB180；17.PCB169；18.PCB189；19.PCB194；20.PCB206。

3.2校准曲线

取一定量的标准混合溶液，逐级稀释，分别配制10.0、20.0、40.0、80.0、100.0、200.0、500.0μg/L7个浓度点，并加入一定量内标，使内标浓度为100.0μg/L。按照实验方法依次进样分析，以目标物定量离子峰面积与内标物定量离子峰面积的比值为纵坐标，目标物浓度与内标物浓度比值为横坐标，绘制校准曲线。从表1可知，曲线的相关系数（R）均在0.995以上，线性良好，满足分析要求。

3.3检出限

本文方法检出限的测定是通过在1L空白水样中加入10ng目标化合物，按照样品前处理步骤，平行测定7个空白加标水样，以其标准偏差的3倍作为检出限。表2为计算得到的20种多氯联苯的方法检出限。

表2.20种多氯联苯化合物检出限结果表

3.4精密度和准确度

向1L空白水样中加入150ngPCBs混标，配制成150ng/L的空白加标样品，平行分析6个，计算每种化合物的相对标准偏差和加标回收率，结果见表3。

表3.精密度和准确度测定结果表

可以看出，150ng/L浓度下，20种PCBs的精密度在1.0%-6.8%，平均加标回收率在79.6%-127.7%，结果符合实验要求。

3.5实样测试

取本地区饮用水样1L，按照该方法进行分析测试，结果目标化合物未检出，说明本地区水体PCBs污染很轻。

4结论

本文利用GC-MS方法检测了水中20种PCBs化合物。通过检出限、加标回收率和精密度数据可以看出，该方法定性直观，定量结果满意，满足实验要求，可以用于水中多氯联苯的分析测定。

参考文献:

[1]李爱强,陈军,张宗祥.气相色谱法测定水中的多氯联苯[J].江苏环境科技,2007,20(2):56-57.

[2]刘清辉,曹攽,马军等.气相色谱-质谱法测定水中8种多氯联苯[J].岩矿测试,2010,29(5):523-526.

[3]陈海春.气相色谱法测定土壤中的多氯联苯[J].仪器仪表与分析监测,2002,3:24-26.

[4]Eganhouserp,Gossettrw.Anal.Chem.[J].1991,63:2130.

[5]马文鹏,牛少敏,王婷等.高分辨气质联用法测定环境空气中的12种多氯联苯类化合物[J].安徽农学通报,2016,22(19):75-76.

[6]刘婷婷.气相色谱-质谱法测定水中8种多氯联苯单体[J].四川冶金,2015,37(5):64-67.

[7]胡恩宇,杨丽莉,王美飞,母应锋.气相色谱法同时测定水中28种多氯联苯单体[J].环境监测管理与技术,2010,22(1):44-48.

[8]中华人民共和国环境保护部.水质多氯联苯的测定气相色谱-质谱法HJ715-2014[Z].2014-11-27.

[9]中华人民共和国环境保护部.环境监测.分析方法标准制修订技术导则HJ168-2010[Z].2010-02-26.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/732afb7fa751b18799439197.html