# 钒渣空白焙烧清洁提钒工艺探讨

### 论文摘要

针对现有钒渣提钒工艺成本高、固废量大的问题,提出钒渣空白焙烧—碳酸化浸出制备氧化钒新工艺,重点研究了空白焙烧、碳酸化浸出工艺条件。结果表明,钒渣在860～900℃空白焙烧后,钒主要以Mn2V2O7、Mg2V2O7形式存在;熟料在碳酸氢钠浓度158 g/L、浸出温度95℃、浸出时间120 min等条件下浸出,钒转浸率为90.49%～92.12%;浸出液经偏铝酸钠除硅、碳酸氢铵沉钒制备的五氧化二钒产品符合质量标准YB/T 5304—2017的要求。设计的工艺路线可实现钠、氨介质的循环利用,具有工艺成本低、固废少等特点。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验条件与方法

- 1.1 试验原料

- 1)转炉钒渣:

- 2)其它辅料:

- 1.2 试验原理

- 1)空白焙烧:

- 2)熟料浸出:

- 3)浸出液除杂:

- 4)沉钒:

- 1.3 试验设备

- 1.4 试验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 焙烧试验

- 1)氧化钙用量对钒转浸率的影响

- 2)焙烧温度对钒转浸率的影响

- 3)焙烧时间对钒转浸率的影响

- 2.2 碳酸化浸出

- 1)浸出试剂的选择

- 2)浸出剂浓度对浸出效果的影响

- 3)液固比对浸出效果的影响

- 2.3 浸出液除硅

- 2.4 沉淀偏钒酸铵

- 3 钒渣空白焙烧清洁提钒工艺设计

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 付自碧

关键词: 五氧化二钒,钒渣,空白焙烧,碳酸化浸出,浸出率

来源: 钢铁钒钛 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 攀钢集团研究院有限公司,钒钛资源综合利用国家重点实验室

分类号: TF841.3

页码: 17-23

总页数: 7

文件大小: 300K

下载量: 124

### 相关论文文献

- [1].四氯化钛精制尾渣铝钒渣的无害化处理研究[J]. 轻金属 2014(09)

- [2].基于钒、铬回收和钙循环时的含铬钒渣安全利用（英文）[J]. Journal of Central South University 2018(10)

- [3].离子交换树脂分离钒渣浸出液中钒与铬[J]. 过程工程学报 2017(01)

- [4].熔融钒渣直接氧化提钒方法节能减排初步分析[J]. 中国冶金 2014(10)

- [5].含锌铁钒渣的回收利用[J]. 矿冶 2009(01)

- [6].利用炼钢钒渣生产片钒的工艺设计[J]. 稀有金属与硬质合金 2009(01)

- [7].高铬钒渣浸出行为研究[J]. 钢铁钒钛 2019(02)

- [8].钒渣中有价元素的富集[J]. 材料与冶金学报 2019(02)

- [9].可高效回收金属铁的精细钒渣制备方法研究[J]. 中国金属通报 2019(05)

- [10].钒渣矿物学特征研究[J]. 钢铁钒钛 2018(01)

- [11].亚熔盐法高铬钒渣钒铬高效同步提取工艺研究[J]. 钢铁钒钛 2014(02)

- [12].熔融钒渣直接提钒新工艺[J]. 有色金属(冶炼部分) 2013(07)

- [13].从废弃钒渣中提取五氧化二钒[J]. 湿法冶金 2008(02)

- [14].转炉钒渣的综合利用技术进展[J]. 钢铁钒钛 2020(05)

- [15].400kt钒渣深加工生产线自动化系统的设计与实现[J]. 化工自动化及仪表 2012(08)

- [16].熔融钒渣直接氧化钠化提钒新工艺研究[J]. 钢铁钒钛 2012(06)

- [17].提钒渣对莫来石-碳化硅材料的侵蚀研究[J]. 耐火材料 2010(01)

- [18].从钒渣中提取钒的新方法[J]. 氯碱工业 2008(02)

- [19].磁性钒渣分离及钙化提钒工艺研究[J]. 钢铁钒钛 2018(02)

- [20].石煤钒渣页岩烧结砖的研究[J]. 新型建筑材料 2012(02)

- [21].焙烧制度对钒渣浸出行为的影响作用[J]. 粉煤灰综合利用 2018(01)

- [22].钒渣作为水泥混合材的应用研究[J]. 四川水泥 2018(10)

- [23].高钙低品位钒渣提钒试验研究[J]. 钢铁钒钛 2014(01)

- [24].空气强化转炉钒渣湿法浸出行为[J]. 化工学报 2014(09)

- [25].利用二元钠盐体系处理钒渣的清洁焙烧工艺[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2019(09)

- [26].钒渣钙化焙烧相变过程的机理分析[J]. 中国有色金属学报 2018(02)

- [27].X射线荧光光谱法测定高铬型钒渣中主次组分[J]. 理化检验(化学分册) 2018(06)

- [28].熔融态高钙高磷钒渣氧化钠化—水浸提钒[J]. 重庆大学学报 2015(02)

- [29].低品位钒渣在碳酸钠存在下的氧化过程(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(08)

- [30].铝酸钠溶液沉钒渣中钒的湿法回收[J]. 有色金属 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/73a80040c740366560f6e63e.html