# 供水井大流量供水时地下水位动态变化特征及开采优化机制

### 论文摘要

随着人们生活品质的日益提高,以及国家“水十条”的出台,优质矿泉水日渐成为稀缺资源。如何科学有效开采矿泉水资源既是科学问题也是技术问题。从学科范畴来讲,矿泉水供水井优化开采属于水利工程学科中的水文地质问题。对于一个矿泉水水源地,供水井大流量条件下的优化开采,一直制约着矿泉水大型生产企业的产能,这也是水文地质研究的热点问题之一。本文以湖南绥宁县瓦屋塘优质矿泉水水源地为研究对象,在水文地质条件分析的基础上,现场进行开采性抽水试验,获得供水井大流量供水时地下水位动态变化特征,并以此开展开采优化机制研究,研究成果可以直接为伊利集团矿泉水大型开发提供科学依据。本论文的主要成果如下:1、通过收集资料、分类整理、现场勘探调查、研究区域出露泉点流量监测、前期钻孔、简易抽水试验、生产性大流量非稳定流抽水试验、抽水试验数据整理分析计算拟合得到研究区水文地质参数。2、在对大量抽水试验数据分析的基础上获得了研究区渗透率K为0.4541.2m/d、导水系数T为15.341.8m2/d、含水层厚度M为2778.8m、贮水系数（亦称储水系数、释水系数）?为0.0940.535m/d、影响半径R（亦称降落漏斗）为12510m等水文地质参数和S-t、Q-t等一系列抽水历时曲线。得到抽水试验期间地下水位随时间的动态变化特征。3、进一步揭露了研究区地下矿泉水动态Q-S曲线特征,并利用最小二乘法对Q-S曲线进行了拟合分析,得出Q-S关系方程:Q=342.18237+77.21498s-2.35102s2（W2井）,Q=3475.63902-138.65221s+1.79326s2（S1井）。该方程对地下水位降深、出水量具有预测指导作用。4、本项目在生产井上进行了大流量非稳定流抽水试验（计算水文地质参数常采用此法,试验操作便捷、适用于各种情况下的水文地质参数测定）、突变型抽水试验、衰减型抽水试验三种不同工况的抽水试验,探究最佳开采优化机制。对三种试验工况数据整理分析绘制各种历史曲线和Q-S曲线,通过分析曲线特征得知:降深24m时稳定出水量824.7m3/d,降深40m时S1井稳定出水量约900m3/d,突变型、衰减型抽水工况与试验达到稳定流抽水工况相比,经过计算,在相同抽水时间内,能获得更多的矿泉水水量。衰减型抽水试验工况为最佳开采优化方案。该方案不仅能避免产生扰动影响地层井孔稳定性,而且有利于地下矿泉水恢复不破坏地下水动态平衡,不产生过大降落漏斗,从而避免地面塌陷、沉降等地质灾害,还能获得优于普通稳定流抽水的出水量及更多的社会经济效益。5、结合研究区水文地质条件及水文地质参数,利用有限元仿真软件Feflow建立研究区水文地质模型,计算得到更加精确的矿泉水可开采量,与抽水试验高度吻合,模型可靠性高。6、研究表明最优开采量呈季节性变化,枯水季开采量可取750850m3/d,丰水季开采量可达15002000m3/d。不同季节流量均达到了四级泉标准,能够满足高温季节矿泉水需求量大、低温季节矿泉水需求量小的市场需求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题意义及来源

- 1.2 国内外研究进展及分析

- 1.3 研究内容与方法

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 2 研究区水文地质条件

- 2.1 自然地理

- 2.1.1 地理位置

- 2.1.2 社会经济概况

- 2.1.3 地形地貌

- 2.2 气象水文

- 2.2.1 气象

- 2.2.2 水文

- 2.3 地层与构造

- 2.4.1 地层岩性

- 2.4.2 地质构造

- 2.4 水文地质特征

- 2.4.1 地下矿泉水水类型

- 2.4.2 地下水的富集情况

- 2.4.3 地下水的补给、径流、排泄条件

- 2.4.4 矿泉水形成机理

- 2.5 小结

- 3 抽水试验原理、准备、操作及参数分析

- 3.1 抽水试验目的原理类型与设计方法

- 3.1.1 抽水试验原理

- 3.1.2 抽水试验的目的

- 3.1.3 抽水试验类型

- 3.1.4 抽水试验设计方法

- 3.2 抽水试验准备

- 3.2.1 抽水井、观测孔布置

- 3.2.2 水位观测孔的布置原则和意义

- 3.2.3 非稳定流抽水试验主要技术要求

- 3.2.4 大型群孔干扰抽水试验的主要技术要求

- 3.3 瓦2抽水试验及数据观测

- 3.3.1 瓦2 抽水试验

- 3.3.2 水位观测

- 3.3.3 流量观测

- 3.4 抽水试验资料整理分析要求

- 3.4.1 非稳定流抽水试验现场资料整理的要求

- 3.4.2 对群孔干扰抽水试验现场资料整理的要求

- 3.5 抽水试验资料整理及参数计算方法

- 3.5.1 Theis配线法

- 3.5.2 Jacob直线图解法

- 3.5.3 水位恢复法

- 3.6 水文地质参数计算

- 3.6.1 水文地质参数计算方法

- 3.6.2 简易抽水试验观测孔参数分析

- 3.6.3 生产井瓦2 抽水试验参数分析结果

- 3.6.4 生产井S1 前期抽水试验参数分析结果

- 3.6.5 生产井S1 近期抽水试验参数分析结果

- 3.6.6 影响半径的计算

- 3.7 小结

- 4 地下水动态均衡分析

- 4.1 地下水补给量

- 4.1.1 地下水均衡法原理及适用范围

- 4.1.3 计算降雨入渗补给量

- 4.2 研究区天然排泄

- 4.3 均衡量分析

- 4.4 允许开采量

- 4.4.1 基于生产井W2 抽水试验的允许开采量计算

- 4.4.2 基于生产井S1 抽水试验的允许开采量计算

- 4.5 数值法计算水源地地下水开采量

- 4.5.1 FEFLOW简介

- 4.5.2 研究区水文地质概念模型

- 4.5.3 地下水渗流模型的建立

- 4.5.4 初始条件

- 4.5.5 模拟评价结果

- 4.6 小结

- 5 开采优化机制

- 5.1 非稳定流抽水试验地下水动态特征

- 5.1.1 瓦2 大流量抽水试验流量变化特征

- 5.1.2 瓦2 大流量抽水试验水位降深变化特征

- 5.1.3 恢复试验地下矿泉水水位动态变化特征

- 5.1.4 简易抽水试验地下矿泉水水位动态变化特征

- 5.2 生产井流量-降深关系

- 5.3 突变型抽水试验地下水位动态

- 5.4 衰减型抽水试验地下水位动态预测

- 5.5 影响本次试验地下水位动态变化因素分析

- 5.6 开采优化措施及建议

- 5.6.1 允许开采量的确定方法

- 5.6.2 流量分区

- 5.6.3 开采优化措施

- 5.6.4 对后期开采建议

- 5.7 小结

- 结论

- 参考文献

- 附录 A 三角堰流量表

- 附录 B 井函数W（u）数值表

- 附录 C 前期抽水试验成果统计表

- 附录 D 地下水自记水位计Levelogger产品规格

- 攻读硕士学位期间发表论文及科研成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 唐崇峰

导师: 王华

关键词: 抽水试验,地下水位动态,开采优化机制,均衡分析,数值模拟

来源: 西华大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 西华大学

分类号: TU991;P641.8

DOI: 10.27411/d.cnki.gscgc.2019.000056

总页数: 102

文件大小: 10794K

下载量: 46

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/74140ea919ffb0b01641f109.html