# 冷弯方管柱论文_吴院生

导读:本文包含了冷弯方管柱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:管柱,梁柱,冷弯,节点,屈曲,多层,强度。

### 冷弯方管柱论文文献综述

吴院生[1]（2005）在《冷弯方管柱—H型钢梁节点连接承载力研究》一文中研究指出多层住宅钢结构梁柱节点的研究到现在已有各种节点型式,如项底角钢连接,顶底角钢、腹板双角钢连接,外伸端板高强度螺栓连接,上下翼缘T型钢连接,狗骨式刚性连接等。对于工型梁和H型柱以及H型梁和H型柱的连接已经被许多学者广泛研究,然而冷弯方管柱和H型钢梁连接节点的特性却很少为人关注。H型钢截面在两个主轴方向刚度相差较大,存在弱轴,所以用作柱子不是很经济,考虑到冷弯矩形方管截面模量较大,同时两个主轴方向刚度相同,更适合于作为框架柱,其用钢量会更节省。本文针对冷弯方管柱和H型钢梁的节点连接,进行了如下方面的研究: 1.对单面锁紧螺栓的抗拉、抗剪承载力进行了实验检测,分析了实验现象和破坏机理,得出了螺栓承载力的确切数据; 2.在弹性力学和塑性力学的基础上,利用非线性有限元软件ANSYS,建立了冷弯方管柱和H型钢梁外伸端板螺栓连接的非线性分析模型,模拟研究了梁柱连接在静力竖向单调荷载下的反应机理; 3.对外伸端板螺栓连接节点进行了非线性有限元分析,得出了各试件的P-△曲线和试件进入塑性变形时的应力分布情况。根据计算结果分析了端板厚度、试件尺寸等对节点连接性能的影响; 最后,在总结论文全部工作的基础上提出了文章尚需深入研究的问题。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2005-11-01）

刘洋[2]（2004）在《冷弯方管柱与H型钢梁连接性能的分析》一文中研究指出钢结构的应用和研究历史悠久，技术上日趋成熟。但是，钢结构住宅体系的研究与应用在我国还处在起步阶段。从技术角度上讲，如何使钢结构适应住宅建筑的特点，满足住宅产业化发展的需要，还有很多问题有待进一步研究，如钢框架抗侧力体系、梁柱节点的连接性能、墙体、楼面体系的选用等。 对于工型梁和H型柱以及H型梁和H型柱的连接已经被许多学者广泛研究，然而冷弯方管柱和H型钢梁的特性却很少为人关注。H型钢截面在两个主轴方向刚度相差较大，存在弱轴，所以用作柱子不是很经济，考虑到冷弯矩形方管截面模量较大，同时两个主轴方向刚度相同，更适合于作为框架柱，其用钢量会更节省。本文针对冷弯方管柱和H型钢梁的节点连接，进行了如下方面的研究： 1．对适应冷弯方管柱和H型钢梁连接的几种节点，对其特点和性能进行了分析，并对其设计方法进行了讨论。 2．在弹塑性力学的基础上，利用非线性有限元软件ANSYS，建立了冷弯方管柱和H型钢梁连接的非线性分析模型，模拟研究了梁柱连接在静力竖向单调荷载下的反应。 3．对外部加劲节点比较了几种外部加劲节点的受力性能和应力分布情况，并考虑了其主要影响因素，梁柱相对尺寸、节点区柱壁厚度及加劲肋长度。调整加劲肋的长度可使节点的承载力达到最优。 4．对于半刚性节点进行有限元分析，得出了各试件的P-Δ曲线和试件进入塑性变形时的应力分布情况。根据计算结果分析了端板厚度对外伸端板连接性能的影响，角钢厚度对顶底角钢的连接性能的影响。 最后，在总结论文全部工作的基础上提出了一些尚待解决的问题。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2004-11-01）

刘前进[3]（2004）在《轴心受压冷弯方管柱承载力性能研究》一文中研究指出冷弯方管作为轴心压杆广泛用于房屋结构、桁架、网架、塔架以及海洋平台等结构中，本文主要研究轴心受压冷弯方管的承载力性能，内容主要包括以下一些：(1)对冷弯方管的弹性临界应力进行有限元分析，并与经典理论结果进行对比，以验证有限元程序的适应性；(2)阐述冷弯方管采用有限元弹塑性非线性分析理论及应用ANSYS软件的非线性分析方法；(3)采用弹塑性模型，考虑几何非线性及材料非线性，对不同宽厚比的轴心受压冷弯方管柱的冷弯效应进行有限元非线性分析研究；(4)考虑冷弯效应对屈服应力的影响，对不同宽厚比的轴心受压冷弯方管短柱在不同初始变形下的承载力性能进行有限元非线性研究；(5)考虑冷弯效应、几何初始变形，对不同长细比和不同宽厚比的轴心受压冷弯方管长柱的承载力性能进行有限元非线性研究，并与试验结果以及我国现行规范GB50018—2002计算结果进行对比分析。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2004-03-01）

### 冷弯方管柱论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

钢结构的应用和研究历史悠久，技术上日趋成熟。但是，钢结构住宅体系的研究与应用在我国还处在起步阶段。从技术角度上讲，如何使钢结构适应住宅建筑的特点，满足住宅产业化发展的需要，还有很多问题有待进一步研究，如钢框架抗侧力体系、梁柱节点的连接性能、墙体、楼面体系的选用等。 对于工型梁和H型柱以及H型梁和H型柱的连接已经被许多学者广泛研究，然而冷弯方管柱和H型钢梁的特性却很少为人关注。H型钢截面在两个主轴方向刚度相差较大，存在弱轴，所以用作柱子不是很经济，考虑到冷弯矩形方管截面模量较大，同时两个主轴方向刚度相同，更适合于作为框架柱，其用钢量会更节省。本文针对冷弯方管柱和H型钢梁的节点连接，进行了如下方面的研究： 1．对适应冷弯方管柱和H型钢梁连接的几种节点，对其特点和性能进行了分析，并对其设计方法进行了讨论。 2．在弹塑性力学的基础上，利用非线性有限元软件ANSYS，建立了冷弯方管柱和H型钢梁连接的非线性分析模型，模拟研究了梁柱连接在静力竖向单调荷载下的反应。 3．对外部加劲节点比较了几种外部加劲节点的受力性能和应力分布情况，并考虑了其主要影响因素，梁柱相对尺寸、节点区柱壁厚度及加劲肋长度。调整加劲肋的长度可使节点的承载力达到最优。 4．对于半刚性节点进行有限元分析，得出了各试件的P-Δ曲线和试件进入塑性变形时的应力分布情况。根据计算结果分析了端板厚度对外伸端板连接性能的影响，角钢厚度对顶底角钢的连接性能的影响。 最后，在总结论文全部工作的基础上提出了一些尚待解决的问题。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冷弯方管柱论文参考文献

[1].吴院生.冷弯方管柱—H型钢梁节点连接承载力研究[D].武汉理工大学.2005

[2].刘洋.冷弯方管柱与H型钢梁连接性能的分析[D].武汉理工大学.2004

[3].刘前进.轴心受压冷弯方管柱承载力性能研究[D].西安建筑科技大学.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/776a5efca7d654990a719150.html