# 钢结构屋面开洞施工技术的探讨

哈尔滨君创科技开发有限公司

摘要：为了保证钢材结构屋面部分的开洞施工能有良好质量，需要开洞施工人员能掌握开洞施工的关键点，并根据开洞施工的实际情况采取有效的应对措施。本文就钢材结构屋面部分开洞施工所使用的技术进行了分析。

关键词：钢结构；屋面；开洞

目前居民对建筑住宅的结构要求越来越多样化化，在这种情况下也就需要施工单位掌握各种类型的施工技术，而在现阶段的项目建设之中，钢制结构屋面部分的开洞技术以其在施工中良好的质量以及负载性，使得这项技术运用的越来越广泛，同时也需要技术人员能从多较多对这一技术进行全面分析，掌握其建设关键点。

1.钢结构屋面部分开洞项目分析

为了能充分的说明钢制结构屋面部分开洞技术的要点，本文引入了某地区的一个实际项目作为案例，开展了分析工作。工程属于单层建筑，建筑面积在10000平方米以上，中间无支撑柱，单跨度和上弦标高都比较标准，主檩和次檩的规格标准，屋面板采用镀铝锌彩钢板进行铺设。该工程喷砂间换气气流的方式经过调整，实现了对自然风的充分利用，从而有效的减轻了通风系统的工作负荷，与当前社会可持续发展的理念相一致。就该工程的实际情况来看，网架结构跨度相对较大，因而屋面开洞施工具有特殊性和复杂性，根据该工程的实际情况进行分析和衡量后，决定在进行屋面板施工后再进行开洞施工。

2.开洞施工方案

本工程钢结构屋面开洞施工需要进行合理的开洞方案设计，对钢丝网和保温层进行合理的设置，综合考虑多种影响施工安全的因素，尤其是不能采取动火作业，进而选用标准规格的主角钢支托和次角钢支托，从而有效的保证开洞加固区域的标准性和规范性。与此同时，应当注意防水施工的科学性。

3.主要施工技术分析

在钢结构屋面开洞施工的过程中，应当严格按照图纸的设计要求进行实际的施工操作，保证施工材料的质量和特性满足施工的实际需求，从而促进施工的顺利进行，减少施工的待料时间。在施工材料的加工制作之前，应当对开洞部位的檩条长度及间距进行标准的测量，并提前做好钢丝张紧扣等特殊部位的预留工作，从而尽可能减少骨架在屋面动火作业的危险性。通过对各环节的进行合理的规划，并通过科学合理的施工工艺进行开洞施工，促进钢结构屋面开洞施工的质量控制，一定程度上减少施工的安全隐患。

在进行下部支托安装时，施工人员应当按照施工的设计要求进行合理的安装，在进行铁丝固定时应当确保操作的牢固性和可靠性。对于主骨架和次骨架的安装，应当遵照施工的合理次序进行安装，以促进施工的顺利进行。对于穿越主次骨架的保温层的钢丝进行合理的处理，整体施工环节应当尽可能减少对保温层的扰动，从而减少不必要的安全隐患。

通风管的安装需要进行合理的开洞施工，可通过专业的切割机械进行开洞施工操作，尽量保持保温层的稳定性，并充分考虑可能会影响开洞施工质量的多种因素，采取适宜类型的彩钢板对洞口边缘进行围护，保证防水盖片与通风管的贴合，从而有效的保证施工的质量。应当注意的是，在开洞施工中应当充分利用条形盖片边缘的可延伸性，充分发挥其在施工过程中的有效价值。在施工的各项工艺完成后进行全面系统的检查，确保开洞施工的实际效果满足施工的实际要求。

4施工管理方面的注意事项

4.1建设材料质量管理

钢制结构屋面部分的开洞施工不仅施工过程较为复杂，并且由于施工高度的特殊性，使得开洞施工一旦出现问题，那么在后期进行工程补修的时候将会面对较大的困难。为了保证施工质量，首先就需要开洞施工方面的管理人员做好建材方面的管理，不仅要要通过多渠道对建材的供应商进行生产资质方面的调查，同时还需要工作人员能在材料进入到施工现场的时候进行必要的抽查。而在实际的开洞施工建材检查方面，要确保施工所用的防水盖盖片以及建设所用的中性硅胶能具备良好的适应性，以满足不同气候条件下对建材性能的需要；其次，对于开洞建设中的一些外露的建设材料、部件，比如自攻螺丝等部件，要确保这些部件能具备较强的抗锈蚀能力，使得这些部件在使用中一直能具有良好的质量。最后，在进行材料质量检验的过程中不仅要保证具有良好的质量，同时还要检查这些建材的有效日期，从而从多角度入手确保工程质量。

4.2开洞施工中的安全管理

由于开洞施工一般都是在建筑物屋面结构上进行，受到施工高度的影响，一旦发生特殊情况有可能会导致施工人员出现健康甚至是生命危险，所以管理人员要做好项目建设中的安全管理工作。在实际的项目管理中，为了能使开洞施工方面的工作人员有良好的安全意识，在开展开洞施工之前，管理人员要通过开洞施工安全讲解、开洞施工技术交流会等形式，使施工人员认识到开洞施工中安全防护工作的重要性，及进而促进项目稳定开展。其次，管理人员要做好安全措施方面管理，比如在开展建设的时候，要在施工现场配备一名安全检查员，检查每一名开洞施工的技术人员是否佩戴好了安全绳索、安全帽等安全设备。

本工程同时在屋面板上和板下作业，均属于高空作业，必须加强安全管理。施工节点为钢结构屋面完成后，而且为单层暗扣式屋面，屋面板上较光滑，施工人员必须配备安全绳作业。屋面板下有已完成施工的管线、保温层等易燃材料，屋面板下施工时应避免动火作业；开洞完成后，施工人员必须装好安全绳，防止从洞口高处坠落。主次骨架施工过程中，人员只得站在网架结构下弦杆件上，不得立足于钢结构吊顶上，防止吊顶破裂。无油漆的屋顶施工时应配备防眩光装置，避免眩光造成安全隐患。

4.3开洞施工质量管理要点

为了保证开洞施工能具有良好质量，需要管理人员确保项目建设中使用的主要骨架能提前在材料加工场加工完毕，并且建设材料相应的细部开口等工作也能提前完成，从而有效的避免在施工现场之中采取动火作业。其次，在开洞施工中要注意避免在触碰情况下损坏保温层之中的钢丝网，以防止保温层结构出现散落的情况。第三，为了确保通风管以及防水盖片在竖直方向上能完全贴合，可以在通风管管壁结构上焊接维护作用的刚片。

5钢结构屋面开洞施工的未来展望

本工程实施完成后，经过两次台风、暴雨天气考验，无渗漏、开裂等现象，施工效果良好。钢结构屋面后开洞施工方法适用于工艺变更、为保证安全而进行后施工、钢结构屋面渗漏、补洞等多种情形，随着钢结构屋面系统广泛使用和使用期限延长，渗漏、修补等需求将进一步增加，该施工方法应用将更为普遍。采用钢结构屋面后开洞施工方法施工，必须熟悉原建筑物设计图纸，做好安全预案，有保温层的屋面更要注意避免动火作业，防止火灾造成重大损失。

6.结束语

从宏观层面来看，钢结构屋面开洞施工是建筑施工中的一个重要方面，在实际施工过程中，施工人员应当充分考虑钢结构无眠的实际特点，从而采取科学合理的施工工艺进行标准化的操作，从而有效的进行开洞施工的质量控制。

参考文献：

[1]桑红飞.钢结构屋面大直径开洞施工技术研究[J].世界华商经济年鉴?城乡建设，2012.

[2]王建军.有关钢结构屋面防水施工技术的研究[J].商品与质量?建筑与发展》，2014

[3]GB50017-2003.钢结构设计规范[S].

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/78573783ff69f61261fbe440.html