# 郑4潜山底水油藏高含水后期潜力研究

中国石化胜利油田分公司滨南采油厂

摘要:一方面，底水油藏含油面积全部与底水接触，在生产过程中，常常表现出见水早，无水采油期短，见水后含水上升率快甚至暴性水淹的特征，从而导致油藏的采收率降低，剩余可采储量规模大，油田开发效益降低。如何认识该类油藏开发潜力，转换开发方式，优化工艺技术来进一步提高老油田采收率，实现提质增效是该类油藏面对的主要问题。王庄油田郑4潜山油藏，1984年3月投入开发，经过34年的勘探开发，已进入高含水开发后期，含水在90%以上。目前存在问题，油井含水上升快，部分调整井虽然构造位置较高，水淹严重，开发效益差。通过对郑4潜山开展高含水后期潜力研究，明确底水油藏高含水后期剩余油分布规律，解决边底水油藏开发后期的主要矛盾，提高开发效益。

关键词:潜山油藏；底水油藏；潜力研究，剩余油分布规律

1郑4潜山油藏高含水后期存在的主要问题

王庄油田郑4潜山油藏构造上处于东营凹陷北部陡坡带西段，王庄油田南部。1984年3月投入开发，经历了三个主要的开发阶段，投产上产阶段（1984年3月—1984年11月）、高速递减阶段（1984年12月—1986年12月），开发后期低速稳产阶段（1987年1月—至今），采出程度达到29.7%。目前该区块主要存在问题有：①区块生产井少，油井多数由于水淹废弃，目前开井数少仅3口；②区块产能低，目前开井3口井，区块日油7.6t/d，采油速度低，储量失控严重；③剩余油分布不明确，剩余油挖潜难度大。

潜山底水油藏开发后期含水上升，平面水淹严重，开发效益变差，直接影响油藏最终采收率。普遍的理念认为含水从低部为到高部位逐步上升，剩余油最后富集在油藏的最高部位。而在实践当中，往往因为储层发育条件不同，井网控制程度不同，油井生产参数不同，导致含水上升不均，存在水体锥进现象，剩余油分布相当复杂。

2郑4潜山油藏高含水后期潜力研究的主要内容

如何开展此类油藏的开发潜力分析，怎样认识剩余油分布，如何实现剩余油的高效开发，通过什么样的井网形式开发，最大限度控制含水上升，提高采油速度，实现高效开发；针对这些问题，开展以下三个方面的研究。

2.1开展油藏地质研究

老的构造认识认为郑4潜山为一个构造相对简单的比较整装的具底水的开放性油藏。区块无断层发育，西部及南部构造相对较缓，东部及北部构造较陡，油藏油水界面在-1635m左右。通过地震资料精细解释，重新落实了该块构造特征，在区块东部解释一条南北向东掉断层，且断层具有封堵性。因此，认为郑4潜山油藏为东部受断层遮挡的半封闭式油藏，且东部不含水。

2.2开展潜山边底水油藏油井水淹规律研究

“边底水推进水淹”认为边底水缓慢上升，油水界面上移，导致油井高含水，此类观点认为郑4潜山水淹严重，剩余油较少，挖潜难度大。通过油藏工程理论对区块开发状况综合评价，我们目前认为郑4潜山水淹类型为“底水锥进水淹”，此观点认为水淹为油井井点附近底水锥进，导致油井高含水，井间剩余油富集，构造高部位剩余油富集。

2.3开展剩余油分布规律研究

剩余油通常在储层变化的结合部位、局部构造高点以及断层附近富集。通过静态资料分析，以及油井单井试采特征分析，从宏观上，分析剩余油分布的潜力方向。在以上分析基础上，通过数值模拟技术，将开发资料数字化，模拟油藏开发历程，从而更清晰的明确剩余油分布规律。认为在井间局部构造高部位以及区块东北部断层夹角处剩余油富集。

3郑4潜山油藏高含水后期潜力研究的主要方法

3.1以静态资料为基础，结合动态资料完成油藏地质再认识

通过地震资料的精细解释，落实了潜山顶面构造特征。区块构造简单，该地区潜山为一受东部断层控制的穹隆背斜，东部断层构造落差近400m。其东侧为沙河街地层砂砾岩体，测井解释为水层，而同一深度的潜山油藏为油层，证明该断层具有封堵性。

3.2油藏开发动态综合评价，明确油藏水淹规律

对潜山油藏投产的21口油井生产情况进行了统计分析，取得以下认识：

①初期产能普遍较高，但井间差异较大。

初期投产井产能较高，千吨井3口，后期投产井受构造位置、地层能量、边底水锥进的影响，相对产能较低。

②边底水锥进作用突出，运移方向明显。

东部及南部边部井投产初期多数含水较高，且开发过程中含水上升快，与东部及中部井相比，同期对比含水偏高。且后期部署的三口水平井初期含水均不高，如郑4-平2井2012年12月投产，初期含水13%，累计产油1.8163万吨，目前含水85%。因此，郑4潜山并非普遍认为的“边底水推进水淹”而是“底水锥进水淹”。

3.3通过数值模拟研究，明确了油藏剩余油分布规律

（1）静态分析：①一般认为，潜山油藏断层附近会有剩余油富集，我们着力于断层重新解释，精细刻画，在断层准确精细描述的基础上，挖潜断层附近剩余油；②构造局部高部位潜力分析，通过精细地质资料解释，潜山油藏存在局部构造高点，成为剩余油分布的有利区域；

（2）动态分析：详细分析潜山生产数据，对历史动态资料重新分析认识，结合测试资料，分析西部及南部水淹严重，东部边底水推进较弱，剩余油富集。

（3）数值模拟精细描述：建立区块数值模型（图1），更科学详细的分析边底水推进、锥进模式，更清晰的呈现剩余油分布规律。

图1郑4潜山数值模拟剩余油分布图

4结论及认识

通过水淹特征分析，明确了潜山油藏剩余油分布规律，在此基础上部署了水平井3口，投产1口，郑4-平6井，2018年9月15日5mm油嘴自拍喷投产，初期日油31.7t，不含水，目前日油16t，累产油7365t，累产水8100t，取得较好的效果。

在深化潜山油藏潜力分析基础上，通过水平井部署，实现了潜山油藏高含水后期的高效开发。形成高含水油藏潜力分析新思路。在底水油藏水淹规律方面也形成了新的认识，这对于油藏剩余油分布研究提供了新的思路。对同类型油藏后期挖潜上产具有较强的指导意义。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7adbaa10c81954d9220c917d.html