# 套管式地埋管换热器温度分布及换热性能计算

### 论文摘要

在设定钻孔壁温度均匀且不随时间改变的前提下,建立两种循环水流动方式下(外进内出:循环水由外管流进,内管流出;内进外出:循环水由内管流进,外管流出)的套管式地埋管换热器(以下简称换热器)稳态换热模型,采用解析法计算环形流道、内管循环水沿程温度。将换热器能效、换热流量作为评价指标,分析换热器换热能力的影响因素。在供冷工况下,得到以下结论:虽然两种流动方式的循环水沿程温度分布不同,但换热器出口循环水温度相同。设定参数条件下,采用内进外出流动方式,内管内循环水在下降过程中温度逐渐降低,环形流道内循环水在上升过程中温度也逐渐降低。采用外进内出流动方式,环形流道内循环水在下降过程中温度逐渐降低,而内管内循环水在上升过程中温度逐渐升高。虽然外进内出、内进外出流动方式的环形流道与内管间均存在热短路现象,但外进内出流动方式的热短路现象更加明显。增大内管壁热导率,使两种流动方式的热短路现象明显增强。增大外管壁热导率,有利于改善两种流动方式的热短路情况。其他参数不变的情况下,换热器进出口循环水温差、能效、换热流量均随钻孔深度的增大而增大。其他参数不变的情况下,换热器进出口循环水温差随循环水质量流量的增大而逐渐降低;能效随循环水质量流量的增大而减小,并趋于稳定;换热流量随循环水质量流量的增大而增大,但增速逐渐放缓。其他参数不变的情况下,换热器进出口循环水温差随外管壁热导率的增大先迅速增大,然后趋于稳定。其他参数不变的情况下,换热器进出口循环水温差随内管壁热导率的增大先迅速减小,然后趋于稳定。能效、换热流量的变化情况与套管式地埋管换热器进出口循环水温差随内外管壁热导率的变化情况一致。

### 论文目录

- 1 概述

- 2 物理模型

- 3 传热模型及解析解

- 3.1 传热模型

- 3.2 解析解

- 3.3 性能指标

- 4 换热性能分析

- 4.1 设定参数

- 4.2 内外管循环水温度分布

- 4.3 换热能力的影响因素

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张兵兵,刁乃仁,方亮

关键词: 地埋管地源热泵,套管式地埋管换热器,温度分布,换热性能

来源: 煤气与热力 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 山东建筑大学热能工程学院,山东建筑大学可再生能源建筑利用技术教育部重点实验室

分类号: TU83

DOI: 10.13608/j.cnki.1000-4416.2019.04.007

页码: 21-27+42-43

总页数: 9

文件大小: 2655K

下载量: 242

### 相关论文文献

- [1].缠绕管换热器在加氢中的应用[J]. 石化技术 2020(01)

- [2].搭设框架平台及使用牵引技术更换大型换热器[J]. 石油工程建设 2020(01)

- [3].换热器防腐新技术在生产过程中的应用效果探析[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [4].防爆型换热器在线清洗装置的设计[J]. 化学工程与装备 2020(04)

- [5].加氢高压换热器换热效率降低的分析及措施[J]. 炼油与化工 2020(03)

- [6].换热器检修工序及质量控制[J]. 聚酯工业 2020(05)

- [7].浅析换热器的强化技术及其研究方法[J]. 西部皮革 2018(22)

- [8].换热器的现状分析及分类应用[J]. 当代化工 2018(03)

- [9].中国换热器产业发展现状及前景展望[J]. 计算机产品与流通 2017(12)

- [10].集成换热器在化工生产改造中的应用[J]. 设备管理与维修 2018(18)

- [11].换热器腐蚀与防护的现状与展望分析[J]. 化工管理 2018(31)

- [12].关于扭曲管换热器的传热强化及其机械性能研究[J]. 化工管理 2016(32)

- [13].立式换热器支座及膨胀节设置问题探讨[J]. 中氮肥 2017(01)

- [14].一种微小通道换热器的设计和试验研究[J]. 电子机械工程 2016(05)

- [15].换热器的发展以及应用[J]. 内蒙古石油化工 2016(10)

- [16].基于SolidWorks Flow Simulation的换热器流场仿真分析及优化[J]. 软件导刊 2017(03)

- [17].全错流X型换热器的设计与运用[J]. 化工与医药工程 2017(02)

- [18].颗粒帘换热器流动特性参数优化[J]. 绿色环保建材 2017(05)

- [19].除湿换热器串联换热器强化除湿降温性能实验研究[J]. 制冷学报 2017(04)

- [20].一种可拆板对式板壳换热器的设计与研究[J]. 石油和化工设备 2017(09)

- [21].冷凝式燃气热水器换热器低温腐蚀原因及改进[J]. 煤气与热力 2016(05)

- [22].φ5mm管径换热器在热泵空调上的应用研究[J]. 制冷 2014(03)

- [23].汽车换热器的分类和发展趋势[J]. 汽车工程师 2015(01)

- [24].纵向翅片管换热器与光管换热器的热力设计及性能对比[J]. 化工管理 2015(07)

- [25].东北老工业基地换热器产业集聚的金融支持——以吉林省四平市为例[J]. 银行家 2015(10)

- [26].微结构换热器的研究进展[J]. 塑料 2013(06)

- [27].高压螺纹锁紧环换热器的抢修要点[J]. 化工技术与开发 2019(12)

- [28].新能源汽车空调暖风换热器数值模拟及其性能分析[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [29].化工设备换热器的常见问题和维修检查方案分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(14)

- [30].热联合换热器深孔焊技术及质量控制[J]. 石油和化工设备 2020(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7c05307da6a1225e2207dd2d.html