# 瓦斯涌出规律论文_聂晓飞,王文,王恒

导读:本文包含了瓦斯涌出规律论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:瓦斯,采空区,工作面,浓度,周期,规律,裂隙。

### 瓦斯涌出规律论文文献综述

聂晓飞,王文,王恒[1]（2019）在《高瓦斯长距离掘进工作面瓦斯涌出规律研究》一文中研究指出由于开采深度的增加,长治某矿3号煤层瓦斯含量逐渐增加,掘进工作面瓦斯涌出量较大,给局部通风带来了较大的困难。为了解瓦斯涌出规律,以3101掘进工作面为研究背景,采用现场测试、室内试验和数据分析相结合的方法,对3101掘进工作面的瓦斯涌出量进行了研究。研究结果认为:3101掘进工作面瓦斯主要来源于煤壁涌出的瓦斯和落煤涌出的瓦斯;煤壁的瓦斯涌出强度与煤壁的暴露时间呈现出双曲线的关系;掘进工作面长度对瓦斯涌出量有很大的影响,基本上呈线性趋势。(本文来源于《能源与环保》期刊2019年08期）

李奇,高中宁,张怡,杜宏罡[2]（2019）在《深部环境高产高效工作面瓦斯涌出规律试验研究》一文中研究指出随着矿井开采深度的增加和开采强度的扩大,以瓦斯含量高、瓦斯压力高、瓦斯涌出量大为主要特征瓦斯问题日益突出。为了研究进入深部环境后高产高效工作面的瓦斯涌出规律,通过在试验高产高效工作面布置测点,实测代表性测点的瓦斯特征参数,分析研究回采面内瓦斯特征参数倾向、走向波动规律,以及充分结合工作面内瓦斯涌出的不均衡性等,进而得到深部环境高产高效工作面瓦斯涌出规律,为矿井的安全高效开采提供必备的依据。(本文来源于《中国煤炭地质》期刊2019年08期）

任超[3]（2019）在《综采工作面瓦斯涌出规律研究》一文中研究指出文中对综采工作面回采期间瓦斯浓度沿着走向方向以及倾向方向分布情况进行研究,并探讨了回风巷上隅角瓦斯浓度与回采面产量预计配风量关系、回采面瓦斯浓度分布与回采面周期来压关系,结果表明:倾向上瓦斯浓度在接近回风巷30m位置增加明显,走向沿着煤壁-回采空间-采空区瓦斯浓度分布呈现出高-低-高的分布特征;工作面回风巷上隅角瓦斯浓度随着工作面产量以及配风量的增加,总体呈现出增高的趋势;工作面周期来压期间瓦斯浓度明显增加,较平时浓度增加幅度在50%左右。(本文来源于《当代化工研究》期刊2019年08期）

万成,李向阳,缪亚洲,雷裕[4]（2019）在《华亭煤矿250106-1综采放顶煤工作面瓦斯涌出规律分析》一文中研究指出瓦斯灾害是制约煤矿安全发展和可持续发展的突出问题,煤矿企业必须认识瓦斯治理的重要性和必要性,必须探索研究影响瓦斯涌出的诸多因素,针对性提前采取治理措施,预防瓦斯灾害事故的发生。本文根据华亭煤矿250106-1工作面回采期间相关数据统计分析,研究煤层瓦斯含量不变的情况下,影响瓦斯涌出量变化的因素规律,为瓦斯防治提供可靠的统计分析结果。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2019年11期）

周捷[5]（2019）在《基于工作面瓦斯涌出规律的灾害预警方法研究》一文中研究指出瓦斯事故长期以来威胁着井下作业人员的生命安全,严重影响我国煤炭行业的健康发展。充分有效地挖掘煤矿瓦斯监控数据,将会为瓦斯灾害的精准判别及临灾响应提供基础,从而大幅提升煤矿瓦斯灾害的防控能力。本文以某矿试验工作面的瓦斯监测数据为样本,确定试验工作面瓦斯涌出规律,通过量纲分析方法得出描述工作面瓦斯涌出的无量纲数,提出基于K线原理的瓦斯趋势分析方法以及以时间序列预测为研究方法的短期瓦斯涌出预测,实现了基于工作面瓦斯涌出的灾害预警。主要进行了如下方面的研究:(1)为建立对多种煤厚、煤层瓦斯含量、采煤机运行速度等的变化具有普适性的指标,采用量纲分析法,根据原始瓦斯含量、煤层厚度、工作面实时等效推进速度等因素,建立了表征工作面瓦斯涌出速度的无量纲指标,以该无量纲指标来表征回采工作面的瓦斯涌出。(2)建立以K线理论为基础的指标模型以便直观地分析瓦斯涌出的变化规律和趋势。首先将K线理论应用于试验矿井瓦斯浓度与瓦斯涌出量无量纲数中,得出两种数据下K线图波动曲线大致相同。其次,提出采用K线理论中的移动均线、平均真实波动范围、异同移动均线和布林线指标表征瓦斯涌出规律,结果证明所提出的指标可以准确地反映瓦斯波动范围、波动幅度以及波动趋势,可以为瓦斯预警方法提供指导。(3)通过ARIMA预测法、指数预测法预测试验工作面将来一段时段内的瓦斯涌出浓度及瓦斯涌出趋势,旨在更清晰地量化未来一段时间内的瓦斯涌出变化。运用均方根误差及平均绝对百分比误差以及其他指标衡量瓦斯涌出预测结果的精确程度,优选出适合于该工作面的瓦斯涌出预测方法。结果表明ARIMA预测法的预测精度相对最高,适合采用ARIMA预测法对工作面瓦斯涌出浓度进行短期预测。(本文来源于《西安科技大学》期刊2019-06-01）

吉昌生[6]（2019）在《高瓦斯掘进面瓦斯涌出规律分析》一文中研究指出高瓦斯矿井工作面掘进时的瓦斯预防工作对于煤矿的安全生产十分重要。以余吾煤业S5202高瓦斯掘进工作面为研究对象,分析了高瓦斯掘进工作面的瓦斯涌出特征和涌出规律。发现在高瓦斯矿井掘进时,煤壁瓦斯为主要瓦斯涌出来源。在距掘进面5～40 m处的瓦斯涌出是瓦斯处理重点,从而为高瓦斯矿井的瓦斯防治工作提供了经验和指导。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2019年03期）

杜春宁[7]（2019）在《塔山矿综放面瓦斯涌出规律及抽采技术研究》一文中研究指出瓦斯灾害是阻碍特大型矿井集约化生产的主要因素之一。防治瓦斯灾害仍然是矿井安全生产的主要任务,而瓦斯抽采是目前最为有效、最为常见的瓦斯治理手段。本文针对塔山矿特厚煤层综放面“低瓦斯赋存,高瓦斯涌出”的典型问题,以8214综放面瓦斯治理为研究对象,利用MATLAB软件对工作面瓦斯浓度实测数据进行可视化处理,重构了工作面瓦斯分布场,结合工作面瓦斯涌出特征,确定了各瓦斯涌出源所占比例;采用理论分析和3DEC软件数值模拟的方法研究了采空区覆岩裂隙分布特征;根据覆岩裂隙分布特征构建了采空区叁维模型,运用FLUENT软件模拟了采空区瓦斯运移规律;为了验证上述研究成果的准确性,通过对现有综放面瓦斯治理方法优缺点的对比,提出了大直径定向长钻孔抽采采空区瓦斯技术,采用FLUENT软件对不同抽采条件(抽采负压、布置层位)下工作面瓦斯治理效果进行模拟,得出了大直径定向长钻孔最佳布置层位和抽采负压;在塔山矿8208综放面展开工程实践并对抽采效果进行了分析。根据现场实测数据的分析结果,塔山矿综放面瓦斯涌出主要来源为采空区,涌出比例为78.2%;根据理论分析和3DEC软件模拟结果,塔山矿综放面采空区覆岩冒落带高度为28.3±2.5m,裂隙带高度为52±5.6m,覆岩垮落角为55°;根据FLUENT软件对采空区瓦斯运移的模拟结果,采空区瓦斯在多因素的作用下主要富集在采空区裂隙带靠近回风侧区域内,工作面回风侧起1/4区域为采空区瓦斯涌出的主要区域;根据FLUENT软件控制单一变量的分析结果,长钻孔抽采采空区瓦斯的合理抽采负压为15kPa,合理布置层位为距煤层底板36m;8208综放面工程实践表明:大直径定向长钻孔抽采瓦斯量平均为17.1m~3/min,上隅角埋管抽采瓦斯纯量为4.29m~3/min~8.25m~3/min,工作面瓦斯抽采率为69%~81.7%,上隅角瓦斯浓度在0.4%左右。大直径定向长钻孔抽采采空区瓦斯技术的成功应用验证了塔山矿综放面瓦斯涌出规律研究结果的准确性,为塔山矿特厚煤层综放面瓦斯治理提供了技术支撑。(本文来源于《煤炭科学研究总院》期刊2019-05-01）

孙鹏飞[8]（2019）在《温庄煤业15100综采工作面瓦斯涌出规律及治理技术》一文中研究指出为探究综采工作面瓦斯来源及其涌出规律,以温庄煤业15~#煤层15100工作面为例,对该工作面开采出现瓦斯频繁超限的现象进行了探测分析。结果表明:该工作面瓦斯涌出总量达到7.687 2 m~3/min,且50~#～105~#支架内瓦斯涌出量最大,有必要进行重点进行治理。在此基础上,进一步讨论了瓦斯超限治理措施,对于类似矿山瓦斯超限治理有一定的参考价值。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年04期）

赵灿,张浪,刘彦青[9]（2019）在《偏Y型通风下采空区瓦斯涌出规律及超限治理研究》一文中研究指出为了揭示偏Y型通风方式下采空区通风联络巷瓦斯超限机理及提高采空区通风联络巷埋管瓦斯超限治理效果,以晋煤集团寺河矿5301工作面为研究对象,结合回采工艺参数与瓦斯涌出实测参数,利用UDF二次开发程序接口建立偏Y型通风方式下采空区瓦斯流场计算模型,模拟研究了回采工作面的遗煤与上邻近层瓦斯源条件下采空区瓦斯流场分布特点,推导了以工作面配风量为自变量的上隅角瓦斯浓度和采空区通风联络巷瓦斯浓度预测计算公式,预测公式计算结果与实测结果误差小于5%,验证了预测公式计算结果的可靠性,并在采空区后方第2个通风联络巷采取埋管抽采采空区瓦斯措施后,采空区通风联络巷及上隅角瓦斯浓度的降低程度进行预测计算。预测结果表明:在保证工作面足够配风量条件下,采空区采取埋管抽采瓦斯措施后,通风联络巷瓦斯体积分数由3.23%降低至0.94%,能够有效解决偏Y型通风方式下采空区通风联络巷瓦斯超限难题。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2019年04期）

姜小龙,刘辉辉,王二华,郭灵飞,任志伟[10]（2019）在《平煤六矿戊8煤层综采面采空区瓦斯涌出规律分析》一文中研究指出通过对戊8-22310工作面通风瓦斯资料及数据的分析,应用工作面、采空区瓦斯涌出相关理论和统计分析方法,分析了该工作面采空区瓦斯涌出规律,探讨了采空区瓦斯涌出量与日产量、采空区长度和顶板周期来压的关系.分析结果为煤矿采空区瓦斯管理提供一定的参考依据.(本文来源于《内蒙古科技大学学报》期刊2019年01期）

### 瓦斯涌出规律论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着矿井开采深度的增加和开采强度的扩大,以瓦斯含量高、瓦斯压力高、瓦斯涌出量大为主要特征瓦斯问题日益突出。为了研究进入深部环境后高产高效工作面的瓦斯涌出规律,通过在试验高产高效工作面布置测点,实测代表性测点的瓦斯特征参数,分析研究回采面内瓦斯特征参数倾向、走向波动规律,以及充分结合工作面内瓦斯涌出的不均衡性等,进而得到深部环境高产高效工作面瓦斯涌出规律,为矿井的安全高效开采提供必备的依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 瓦斯涌出规律论文参考文献

[1].聂晓飞,王文,王恒.高瓦斯长距离掘进工作面瓦斯涌出规律研究[J].能源与环保.2019

[2].李奇,高中宁,张怡,杜宏罡.深部环境高产高效工作面瓦斯涌出规律试验研究[J].中国煤炭地质.2019

[3].任超.综采工作面瓦斯涌出规律研究[J].当代化工研究.2019

[4].万成,李向阳,缪亚洲,雷裕.华亭煤矿250106-1综采放顶煤工作面瓦斯涌出规律分析[J].内蒙古煤炭经济.2019

[5].周捷.基于工作面瓦斯涌出规律的灾害预警方法研究[D].西安科技大学.2019

[6].吉昌生.高瓦斯掘进面瓦斯涌出规律分析[J].陕西煤炭.2019

[7].杜春宁.塔山矿综放面瓦斯涌出规律及抽采技术研究[D].煤炭科学研究总院.2019

[8].孙鹏飞.温庄煤业15100综采工作面瓦斯涌出规律及治理技术[J].现代矿业.2019

[9].赵灿,张浪,刘彦青.偏Y型通风下采空区瓦斯涌出规律及超限治理研究[J].煤炭科学技术.2019

[10].姜小龙,刘辉辉,王二华,郭灵飞,任志伟.平煤六矿戊8煤层综采面采空区瓦斯涌出规律分析[J].内蒙古科技大学学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7d65abe1e20d2f38f8350449.html