# 新型无孔透湿TPU薄膜的制备及其服用性能研究

### 论文摘要

采用熔融共混和吹塑成型工艺制备了无孔型热塑性聚氨酯弹性体（TPU）薄膜。以膜厚度、温度和相对湿度为变量对TPU薄膜的透湿和透气性能进行测试分析,并对其表面形貌、成分含量、热稳定性进行了表征。实验结果表明:TPU薄膜的透湿量随着膜厚度的增加而减小,薄膜透湿量随着温湿度的升高而显著增加;按ASTME96BW—2000标准测试,厚度为0.012mm的TPU薄膜透湿量达7093g/（m2·d）。利用扫描电子显微镜观察到TPU薄膜表面相对平整,未发现微孔结构。气体渗透率测试分析表明,CH4和N2基本无法透过TPU薄膜,因此TPU薄膜可以有效地阻隔细菌与病毒入侵。傅里叶变换红外光谱表征结果显示,1000～1300cm-1处出现Si—O伸缩振动吸收峰,证明纳米SiO2成功掺杂到TPU中。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原料

- 1.2 TPU薄膜及防水透湿织物的制备

- 1.3 TPU薄膜性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 TPU薄膜的透湿性

- 2.2 洗涤对防水透湿层压复合织物性能的影响

- 2.3 SEM分析

- 2.4 TPU薄膜渗透性分析

- 2.5 TPU薄膜的TG和MS分析

- 2.6 FT-IR分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 汪胜,孙俭,刘德尧,李敏超

关键词: 熔融共混,透湿性,无孔,透气性

来源: 化工新型材料 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,工业通用技术及设备

单位: 上海大学环境与化学工程学院

基金: 上海大学校项目(D.11-0111-10-801)

分类号: TB383.2

页码: 220-224

总页数: 5

文件大小: 277K

下载量: 233

### 相关论文文献

- [1].风力发电机用TPU密封材料开发及寿命评估[J]. 聚氨酯工业 2020(04)

- [2].三分钟看懂TPU在可穿戴设备市场[J]. 环球聚氨酯 2016(11)

- [3].瘿消片联合TPU治疗甲亢100例疗效观察[J]. 亚太传统医药 2011(03)

- [4].再生纤维素/TPU复合膜的制备及性能研究[J]. 功能材料 2015(02)

- [5].涤纶–TPU涂层织物界面性能研究进展[J]. 化学推进剂与高分子材料 2011(04)

- [6].TPU/硅橡胶弹性体动态硫化过程相态结构控制研究[J]. 塑料工业 2011(07)

- [7].相容剂对硅橡胶/TPU动态硫化热塑性弹性体性能的影响[J]. 塑料工业 2015(01)

- [8].大长度可扁平TPU输水(油)管挤出模头的设计[J]. 特种橡胶制品 2012(01)

- [9].交织结构TPU静电纺丝纤维膜的制备[J]. 国际纺织导报 2020(10)

- [10].聚醚型热塑性聚氨酯弹性体TPU的合成[J]. 塑料工业 2011(09)

- [11].PU和TPU涂层织物静水压试验方法分析[J]. 纺织检测与标准 2018(06)

- [12].催化剂对脂肪族TPU物理力学性能的影响[J]. 塑料科技 2018(08)

- [13].TPU薄膜在防水透湿织物中的应用[J]. 纺织科技进展 2018(05)

- [14].辣椒碱在不同介质中的平衡溶解度及TPU膜载药性能分析[J]. 中国实验方剂学杂志 2016(17)

- [15].光致变色TPU皮芯纤维的制备及性能表征[J]. 武汉纺织大学学报 2019(06)

- [16].一种高规整度TPU的制备工艺[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(06)

- [17].3D打印TPU软材料工艺参数对层间粘接的影响[J]. 高分子学报 2018(04)

- [18].硅烷微胶囊包覆聚磷酸铵的制备及其阻燃TPU的研究[J]. 聚氨酯工业 2015(06)

- [19].新型超轻发泡TPU颗粒材料在鞋材上的应用[J]. 化工新型材料 2016(10)

- [20].硅橡胶/TPU动态硫化热塑性弹性体的配方和加工工艺的研究[J]. 塑料工业 2014(10)

- [21].浅析TPU薄膜晶点的影响因素及解决办法[J]. 聚氨酯工业 2015(03)

- [22].柴油机控制用TPU微码开发[J]. 车用发动机 2011(03)

- [23].SNG-W水墨在TPU足球上的应用[J]. 丝网印刷 2019(08)

- [24].热塑性TPU人造革面料创新再造设计探究[J]. 皮革科学与工程 2019(03)

- [25].TPU-羊毛机织物复合防水透湿织物的开发[J]. 毛纺科技 2017(09)

- [26].可穿戴设备 春秋入战国,TPU材料的后时代[J]. 环球聚氨酯 2017(07)

- [27].PVC改性TPU热熔胶的研究[J]. 胶体与聚合物 2011(03)

- [28].这家公司造出3d打印TPU免充气自行车轮胎[J]. 环球聚氨酯 2018(07)

- [29].高分子功能膜TPU与PTFE服用性能研究[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2016(03)

- [30].PTMG/MDI/BDO体系TPU弹性体力学性能的研究[J]. 化学推进剂与高分子材料 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7dea2094bf4acdef2422bd5a.html