# 市政给排水管道工程的施工管理探讨张新元

泰瑞环境建设工程有限公司天津市300221

摘要：随着城市化建设的快速发展，城市基础设施建设也受到人们的重视，市政给排水管道工程关系到城市内部日常给水、排水工作的顺利进行，重视给排水管道施工管理能够提高城市内部运行水平。文章主要对给排水管道施工技术进行分析，并探讨具体的施工管理对策。

关键词：市政施工；给排水；管道工程；施工管理

引言

随着中国经济发展、人民生活质量的提高，市政给排水作为市政基础实施中最为重要的部分，可称之为城市的“命脉”，除了满足人们日常工作、生活所需、经济发展工业用水以外，还发挥了排水、处理与循环利用污水等功能。

1市政给排水施工的重要性

城市公共基础设施最重要组成部分之一就是城市的给排水系统，伴随着我国经济的不断发展，给排水系统的建设质量也已经得到了很大程度的提升。市政给排水工程的建设一方面能够为城市居民提供优质的水源，满足城市居民的生活需求；另一方面，完善的城市给排水系统能够对城市的发展起到积极的促进作用，给排水工程的施工建设不仅是城市的形象建设，也是城市综合建设质量的重要衡量标准，因此我们应对给排水工程的施工给予足够的重视。

2市政给排水管道施工技术

2.1沟槽开挖施工技术

市政给排水管道施工中，沟槽开挖技术是其最基础的工程，同时也是给排水管道的首选，此种施工技术能够适应适应大部分市政给排水的施工环境。但在进行市政给排水管道沟槽开挖施工时，首先应做好路面的排障工作，并清除路面上的铁钉、硬石块等尖锐的物品。在进行沟槽开挖时，施工人员首先应察看市政道路周围环境，无问题后方可开挖；开挖期间，应务必保证管坑的平顺直，并科学使用水准仪，进而将开挖的深度合理控制在一定范围内，保证管坑均衡受力。开挖期间，施工人员还应做好地下水渗漏的预防工作，以保证沟槽的稳定性和坚固性。

2.2测量放线控制措施

在市政给排水工程中，测量放线工作一直贯穿于工程的始终。它是管位、井点坐标等精确性的有效保证，也是工程施工适量保障手段。在施工准备期间，施工人员应当利用CAD制图，结合边坡系数、中心线等因素，计算出平面布置中各井的坐标位置以及控制点，然后进行打桩放线工作。同时，在施工过程中也需要时刻进行测量工作，检查已经完成的工程是否达到规定标准。

2.3给排水管道安装施工技术

大量的实际工程案例显示，工作人员在对给水管道安装开始之前，需要先对管道地沟的参数指标等进行反复多次的测量，并且对给水管道与支架、标高、坡向、坡度等多方面的合理性进行全面性分析。同时，给水管道法兰焊缝和其他管道设备连接的安装施工作业必须充分考虑给水管道在实际施工中的施工效果，并且定期进行检查，安装设计的过程不能紧贴墙面、管架以及楼板，同时需要为给水管道的复检预留一定的操作空间。在整个市政的给水管道安装施工的过程中，无论是施工过程中还是竣工投入使用的过程中，工作人员都需要定期填写相应的施工材料资料表格以及签证记录，尤其需要注意对一部分埋地铺设的管道而言，给排水管道在安装过程中应当及时办理隐蔽工程的验收，并为后续管道养护、维修提供有效的参考资料。

2.4给排水施工场地的恢复

在完成管道的安装和测试之后即可以进行回填沟槽的工作，回填沟槽一般进行人工回填即可，在回填之前要确保沟槽内没有任何的杂物和垃圾，没有积水，配置好回填泥土的含水量在管道两侧同时进行回填工作。沟槽的回填工作完成之后要进行施工场地的清理恢复，一般选择沥青混合料进行路面恢复，恢复原则是要尽量最大程度的还原路面的原有结构，在全部路面恢复完毕且压实12h之后才可通车。

3市政给排水管道施工管理策略

3.1严格控制市政给排水管道施工材料质量

市政给排水管道的施工质量中施工材料的质量占有非常大位置，所以市政给排水管道施工项目部要进一步增强施工材料的管理，市政给排水管道施工项目部要建立严格的施工材料进入制度，需要施工材料供应商供应真实的质量合格证，禁止哪些跟相关质量规范不相符的施工材料进入施工现场，如此才可以有效保证市政给排水管道的施工质量。市政给排水管道施工项目部还要进一步增强施工现场的材料管理，要分门别类的存放不一样的材料，如此能够有效避免不一样的材料之间的交叉感染，同时还要把各类施工材料的防雨防晒工作做好，唯有这样才可以有效确保施工材料的质量。

3.2完善管理规范

在市政给排水管道工程施工中，必须按照规范科学施工，这是保障工程质量的关键因素。在市政给排水施工管理中，应注重管理规范的完善性，考虑到市政给排水工程的属性，落实管理责任制度，规范施工全过程的管理。采取监督检查、监控指导的方式，使市政给排水工程管理的各个环节都处于全面管控的状态。在项目实施过程中，要注重资料的保存和记载，建立完整的施工管理规范制度，每个环节都要有专人负责，必须实现责任制，这是保障工程质量的重要环节。每个环节都要按照规章制度执行，科学有效提高施工管理规范，满足现代工程施工标准，确保工程施工质量。

3.3严审施工图纸以及施工方案

施工监管或监理部门应在市政给排水管道施工前，审核相关的图纸和图纸上的数据；一旦发现图纸有问题，须及时告知设计方和施工方，让其立即进行整改；对于整改后的图纸还应进行复核，只有复核通过后方能进行施工。对于设计的图纸与预期图纸存在较大的差异，监管部门也应要求设计方队设计图纸进行修整与完善，并适时调整施工的范围。此外，监管部门应与施工方拟定科学、严谨的施工方案，进而确保市政给排水管道施工能够顺利开展，并最大限度降低施工成本，提升施工给排水管道的施工质量。

3.4重视压力试验

管道安装完成后必须做管道压力试验，首先做好起点和终端靠背，盲板封堵管口，做到牢固可靠，然后用加压泵往管网内注水，升压的同时安排施工人员检查接头位置有无渗漏现象，发现问题及时停泵，并安排专业人员进行处理，处理好后继续加压，压力升至试验压力后稳压，在规定时间内，压降在允许范围且无异常和漏水现象后卸压，做好试压记录。管道系统试压合格后，对管道进行反复冲洗，进口水质与出口水质达到一致后停止冲洗。管道系统冲洗工作完成后，对管沟进行必要的消毒，以满足饮用水卫生标准要求。

3.5防止管道漏水的主要措施

首先，在实施排水管道施工的时候，要严格依据项目设计要求标准施工流程，增强管道基础的强度，保证管道的稳定性。当管道项目所处地质条件恶劣时，要通过改良换土的形式，让基槽底部的承载功能加强。其次，选择的管道材料一定要跟要求相符，就是要求具体有关的质量证明的材料，像力学试验报告、产品合格证、厂家生产许可证等。在安装管道材料中要实施检验所应用的每个材料，要及时予以处理存在质量问题的管材。最后，在浇筑的时候要给予了解清楚检查井砌筑的情况，像砂浆是不是可以达到饱满，勾缝是不是全面，有没有遗漏，抹面钱要整理干净管道表面的清洁，表面要保持光滑湿润，及时压光收浆，并把养护工作做好。

结语

综上所述，伴随着市政技术的不断发展，生产工艺的持续性改进和创新，市政给排水工程逐渐从一个单独的工程转变为系统性、高参数的重要性工程。对此，在给排水工程设计、施工、安装、运行以及维护等多个方面的要求也越显苛刻，想要促使给排水系统达到高效率、低能耗的运行，不仅需要在设计方案方面进行针对性优化，同时还需要确保给排水系统安装质量的有效性，从而为今后的使用提供基础。

参考文献：

[1]区洁.市政给排水管道施工管理与质量控制措施[J].民营科技，2015，（08）：104-105.

[2]陈惠斌.试析市政给排水管道工程的施工管理[J].绿色环保建材，2018，（01）：59-60.

[3]李童童.市政给排水管道工程的施工管理措施[J].科技经济导刊，2017，（10）：34-35.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7e04fa75f2f18e0b7b256712.html