# 关于建筑施工中外墙保温材料及技术要点探析

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：建筑外墙保温是我国目前对建筑的节能要求,这也是建筑行业发展的必然趋势。在建筑施工时一定要选取合适的保温材料以及施工方法，这样才可降低冬季采暖以及夏季空调消耗的能量，进而达到建筑物经济效益和使用效果共赢的局面。

关键词：建筑施工；外墙保温；技术

前言：

在经济发展的带动下，环保以及可持续发展的观念已经逐步得到社会的普遍认可，越来越多的人更加注重建筑物的环保和节能性，这就使得建筑施工过程中越来越多的工程项目会选择墙体保温材料，而且它在所有施工材料中所占比例最大，也就成为建筑材料最为重要的一部分，从而促使建筑外墙保温技术成为当前建筑发展的必然要求。由于各种外墙保温材料的适用范围不一样，因而其施工工艺以及施工技术都有很大的差异。尤其是在北方地区，由于气候寒冷，加上季节性差异比较大，施工人员只有充分结合建筑物的实际情况，然后从施工材料及施工工艺的选取以及一些预防缺陷等多方面进行分析，以期可以制定出科学合理的外墙保温材料与施工技术方案。

二、新型外墙保温材料的应用

2.1新型保温材料的应用现状

建筑行业在高速发展的经济带动下取得了飞速的发展，与此同时许多新技术、新工艺和新材料也被进一步应用到施工中，新型墙体材料便是其中之一，该材料在种类、生产技术和产品质量上面的不断更新都促使其具有一个更长远的发展空间。所以在研究这些新型材料的类型和性能以及一些其它问题时要充分结合墙改政策以及节能建筑技术施工的要点，进而提高材料的性能，使其可以更好的适应建筑产品工业化、施工流程机械化以及改善建筑使用功能所需，尽可能的降低能源消耗，保护好生态环境，满足现代建筑行业日新月异的发展所需。

2.2建筑外墙保温材料的种类

（1）水泥基发泡材料，无机混凝土类。这种材料的导热系数为0.042-0.051，是A1级的防火阻燃材料，寿命与建筑相同，是气闭性良好的保温材料。

（2）岩棉板无机材料类。这种材料的导热系数为0.041-0.045，有较好的防火阻燃性，但是吸湿性较大，保温效果相对较差。

（3）陶瓷保温板。这种材料的导热系数为0.08-0.10，是一种防火、不吸水也不可燃烧的材料，在施工中具有使用耐久的优点。

（4）珍珠岩等浆料类无机材料。这种材料的导热系数为0.07-0.09，其优点是防火性能好，缺点是保湿、耐高温效果较差。

（5）膨胀聚苯板类有机材料。这种材料的导热系数为0.037-0.041，其优点是保温性能好、价格低廉，缺点是强度较差。

（6）挤塑聚苯板累有机材料。这种材料的导热系数为0.028-0.03，其优点是保温性能好、耐潮湿、强度大，缺点是价格较为昂贵，在施工时还需要对表面进行处理。

（7）复合保温类无机材料。这种材料的导热系数为0.045-0.055，其保温的效果要比以上材料都好，而且强度高，耐潮湿性强，施工也非常方便。

（8）胶粉聚苯颗粒保温浆料类有机材料。这种材料的导热系数为0.057-0.06，其阻燃性较好，可以废品回收，但是保温效果不是很好，对几层的平整程度的要求不高，所以不需要进行找平，施工时抹灰的厚度不能大于20mm。

（9）聚氨酯发泡类有机材料。这种材料的导热系数是0.025-0.028，其防水、保温性能好，强度大，只是价格较为昂贵。

2.3选取合适的保温层材料

施工人员要根据实际施工条件选择合适保温材料和施工工艺。例如，如果想采用面砖作为外饰面材料，就需要在水泥抗裂砂浆里面加入钢丝网片光，而且设置在面砖短边上的网孔至少需两个以上，另外它们的孔距不能割断，钢丝网还要借助防腐性能极佳的热镀锌钢丝网进行保护。所选用于抗裂砂浆的材料必须是专用的，与此同时还要铺设合理有效的增强网，并在砂浆里面添加适量的纤维。这是由保温层外面的水泥砂浆本身的特点所决定的。

三、外墙保温方法

3.1外墙内保温

外墙内保温主要是为让建筑具有保温节能的作用，施工方法就是在外墙的内侧采用苯板和保温砂浆等材料，这种方法也是近年来较为常用的施工方法。这种方法的优点是对保温材料与饰面的防水、耐性等技术方面的要求不高，纸面的石膏板或石膏抹面砂浆等材料就能满足施工要求。因为内保温材料是被楼板分隔的，所以只需要在一个层高的范围内进行施工即可，无需设置脚手架；缺点就是由于结构、材料和施工的多方面的原因，会出现较大的热损、饰面开裂、室内空间被占用、用户难以二次装修、墙体易开裂等问题。

3.2外墙外保温

这种方法是在外墙的外侧设置保温隔热系统，是为外墙外保温。外墙外保温对延长结构的使用寿命是非常有利的，因为该方法是在外墙的外侧设置保温隔热体系，建筑物的主体结构受到的温差作用小，温度变形程度也小，能够对墙体结构起到良好的保护作用，同时还可以对冷（热）桥进行有效的阻断。

3.3内外混合保温

在建筑工程施工过程中，为了保证对建筑物的保温作用能够发挥到最大，可以使用外保温施工作业的部位就使用外保温。从操作方面来说，混合的保温措施能够让施工速度得到有效的提升，能够对外墙内保温无法保护到的部位进行有效的防护，进而让建筑整体都处于保温中。内外混合保温法的缺点就是会对建筑的整体结构造成损害。长时间的温差结构会让建筑物出现裂缝，会让建筑结构处于非常不稳定的环境中，它的危害程度要比外墙内保温的大。

四、外墙保温施工的要点

4.1施工工艺

外墙保温的具体施工工艺对保温墙体施工的要求为：清理并找平基层、对控制线进行弹挂、找平并安装底端的托板檐、准备材料和工具、配粘结胶的浆料、进行苯板粘帖、检查校平、对板缝进行填塞、打磨找平、安装分格缝或装饰线条、开始钉锚固钉、粘网格布、涂抹面胶、修补空洞、最后是保温层的验收。保温层的施工要在基层墙体完成施工并验收合格之后，才能开始进行。

4.2施工要求

保护层的铺设方法一般是"一布二浆"，其在施工时要先进行翻包网格布与加强网格布的铺设，并且在需要加强的部位的铺设方法为"两布三浆"，最后在进行墙面标准网的铺设施工。

4.3施工要点

施工现场的温度与墙体表面温度在施工过程中和施工完成后的24小时之内不能小于5℃，施工时风力不能超过5级，基层的墙面一定要保持干燥，在阴雨天气中不能动工，在进行外墙施工时不能有交叉作业等。

在进行外墙保温工程的施工过程中，除了要保证施工材料的质量和施工技术合格，同时还要具有十分强烈的责任心，外墙的保温施工看起来好像很简单，但是其在实际操作上确实非常复杂的，特别是对实际操作的施工人员有很高的要求，为了能够确保整个建筑工程施工的质量，就必须要有非常强烈的责任心才能将这项工作圆满完成。

结束语：

现如今我国的建筑外墙保温施工技术发展的步伐越来越快，随着大量新型材料以及生产技术的不断出现，不管是在产品方面还是在施工技术上该材料的发展空间都很大，而且其施工技术也在不断的健全和完善中。与此同时政府部门已经加大了外墙保温方面的立法力度，而且对一些建筑物在节能方面已经有了强制性的要求，只有这样才能确保外墙保温产品和技术能有更好的发展前途。

参考文献：

【1】崔景红.常用外墙保温材料的特点与施工安全防范要求。城市建设理论研究，2012.

【2】孙静.关于建筑施工中外墙保温材料和技术的探讨。中小企业管理与科技（上旬刊），2013.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7fc8d3b345d1b40563954abe.html