# 高层建筑室内装饰装修施工技术探讨侯宪波

侯宪波

黑龙江省建工集团有限责任公司

摘要：随着社会的发展以及国家综合实力的提升，大量高层建筑工程出现在了人们的生活中，不仅为城市规划与建设带来了不小的动力，还在很大程度上推进着国家经济的发展。由于高层建筑工程在实际施工中会应用到很多的施工技术，要想保证工程顺利开展，提供施工效率与质量。那么施工团队就要对技术应用要点以及注意事项等进行全面的掌握。本篇文章就高层建筑室内装饰装修施工技术方面的内容进行简单的论述，并提出些许观点，希望能对相关人士的研究有所帮助。

关键词：高层建筑；室内装饰；施工技术

室内装饰装修在高层建筑工程中起着关键性作用，对建筑后期的使用效果以及经济价值有着重要的影响。在近几年的发展中，很多建筑工程都对室内装饰装修施工技术的应用进行了深入研究。一方面是由于传统的装饰装修技术已经不能满足现代社会下高层建筑工程需要，建筑工程应该注重新型施工技术的应用。另一方面是由于装饰装修施工技术的应用效果会受到部分因素影响而出现问题，需要工程团队能够对其中涉及到的问题进行妥善处理，保证工程整体效率与质量。

一、高层建筑室内装饰装修施工的特点

1、施工时间较长

与中小型建筑工程相比，高层建筑工程整体的施工量较大，施工环节中也包含了很多内容，因此工程团队在进行室内装饰装修的过程中，会消耗大量的时间和精力，以此来保证装饰装修质量。由于室内装饰装修施工过程中还会涉及到很多的施工方案、施工材料以及结构优化等问题，再处理这些问题的过程中还会消耗大量的时间。所以高层建筑工程在进行室内装饰装修的过程中，一定要制定好妥善的施工方案，合理安排施工时间。通过这样的方式才能让装修施工技术发挥出真正的价值，为建筑工程整体质量的提升奠定良好基础。

2、施工难度较大

高层建筑工程在进行装饰装修的过程中还会存在施工难度较大问题，主要体现在以下几个方面：第一，材料运输方面。受到高楼层因素的影响，很多施工材料在运输过程中会存在难点问题。如果工程团队不能采取有效措施对材料进行运输，那么就会在很大程度上影响材料质量，严重时还会导致材料破损或丢失情况的出现。

第二，设备管理方面。高层建筑工程装饰装修过程中还会使用到很多的设备，而在安装设备和管理设备的过程中就会受到楼层高度影响而出现这样那样的问题。另外，设备的日常维护和管理难度也会随着提高，如果存在故障问题的设备混入到室内装饰装修中，不仅会降低施工质量，还会间接的威胁到施工人员的生命安全。

3、施工环境复杂

高层建筑装饰装修施工极为显著的特点，就是复杂的施工环境。由于在对高层建筑开展装饰装修时，需要许多道工序的搭接配合，并且装饰装修的开展，需要在高层建筑的主体结构完工之后再能进行，施工工序多，遭受着与建筑的主体结构进行搭接配合，并保护下层已完工建筑等。在对高层建筑开展装饰装修施工时，复杂的施工环境还体现在，需要利用数目繁多的机械设备，以及复杂的施工现场情况等。

二、高层建筑室内装饰装修施工技术的要点

1、清水装饰环节方面

清水类装饰，与其字面意思相同，即高层建筑的室内装饰装修，不具备装饰层，或者只有一层修饰和保护性质的薄层，更多的展现自然美的装饰理念。建筑大师密斯普所阐述的少即是多，就是对清水类装饰的最好描述。当前清水类装饰更多的用于清水砖墙，主要为室内墙面的装饰，经过清水装饰处理，使得构件的厚度得到降低，显著拓宽室内的空间。但其应用范围相对有限，需要有更高的细节要求。

2、抹灰装饰环节方面

抹灰装饰环节在基本构造层面，强调面层与地层合一，对于原料中的骨料以及胶凝材料，进行比例调整，并加入防水层和隔音层等中间功能层。抹灰类装饰在顶棚和墙面方面，划分为抹灰与高级装饰抹灰；在地面与平屋面归为整体式地面类。其施工工序为：

第一，弹线、设标筋。抹灰顶棚以及细石混凝土地面，分别按照H+500线向上弹出控制线，以及向下弹出520mm控制线，利用拖线板，检查墙面的平整与垂直程度。设标筋主要方式为，相隔1m左右距离，做50mm边长的灰饼，等其稍干后，在灰饼中抹100mm的宽灰埂冲筋，达到控制厚度效果。

第二，边角处理，通常用1：2水泥砂浆，作为内墙阳角的呼叫，收水后，利用捋角器把其抹成小圆角，柔性防水层的屋面找平层，需要在泛水处做圆弧状阴角处理，便于柔性防水层上翻。

第三，分层铺浆。标筋干燥一点时间后，由下往上对垂直面以及斜面进行涂抹，抹灰阶段，高出标筋抹灰，贴着标筋，用挂杆由下往上刮平。

第四，罩面。通常使用木抹子进行纵横两次涂抹，再使用钢抹子进行压光。对外墙保温浆料层进行抹灰时，先刷水泥浆，再将一层耐碱玻纤网格布压入，在开展装饰面层的后续施工。

3、涂裱装饰环节方面

涂裱装饰更多的把抹灰层作为地层。涂裱装饰与抹灰装饰相比，其技术工艺更高级，在结合面层与灰层的之间，添加了保温层等功能层。在装饰效果上，涂裱装饰的涂，指现浇施工，裱则是对施工形式和方法的预制。从本质上来说，涂裱都在室内的表层开展了装饰薄层处理，为线条、色彩等艺术美的展现，提供基础。涂的施工途径涵盖了刷浆、油漆和涂料等；裱则涵盖了干裱以及湿裱两种。现阶段更多的通过壁纸以及壁布的使用来实现效果。

4、粘贴装饰环节方面

粘贴装饰的主要内容是开展墙面施工，包括面砖、饰面砖等，还涵盖了地面操作，例如地砖、地板等方面。除此之外，也可以通过将保温层加入地层以及面层之中，实现隔凉效果。粘贴装饰环节需要多种类型的材料，比如锦砖类等，主要通过利用水泥砂浆以及胶水等粘贴用胶。粘贴装饰的主体施工环节主要为：基层处理―预排―浸泡―粘贴等四个环节。这四个环节中的预排环节，主要是以控制以及调整非整砖在数量和位置因素为主要目的，保证粘贴砖石环节施工具备科学合理性，提升高层建筑室内装饰装修的实用效果和美观效果。

值得一提的是，浸泡的时间，一般需要在两个小时左右，在一定比例的基础上，对水泥砂浆的相关比例进行调整，保证粘贴环节有较高的紧实度。除此之外，粘贴装饰环节在施工环节中，容易遇到管道以及开关的区域，工人在开展装饰施工时，需要根据具体情况，对整砖进行切割，提升粘贴的完整程度。

三、结束语

如今，很多高层建筑工程在进行室内装饰装修的过程中，都能对其中应用的施工技术进行全面了解与掌握。对于影响装饰装修施工技术应用效果的不利因素，施工团队也会结合工程实际开展情况，对问题产生的原因进行深入研究，从而制定出科学合理的控制方案，提高室内装饰装修施工水平。为了进一步提高室内装修效果，一些高层建筑工程还会将其他先进的施工技术应用其中，并对原有的施工技术进行更新完善，在顺应时代发展需要的同时，为建筑领域的可持续发展奠定良好的技术基础。相信建筑领域在日后的发展中，会得到更大的进步与创新。

参考文献:

[1]罗少君.高层建筑室内装饰装修施工技术探讨分析[J].工程技术:全文版,2016(11):00116-00116.

[2]祁仕永.高层建筑室内装饰装修施工技术的探讨[J].工程技术:全文版,2016(10):00143-00143.

[3]吴群.高层建筑室内装饰施工技术探讨[J].黑龙江科学,2014,5(3):91-91.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/803f3f62d3f9743b91b53c91.html