# 探讨关于工民建施工中建筑防水工程的应用

黑龙江泽熙建设工程有限公司

摘要：随着我国经济的快速发展，人们的生活水平日益提高，人们在挑选及装修房子的过程中，注重建筑工程的防水质量，防水施工的好坏直接决定建筑工程的整体质量，为了建造出满足人们需求的住房和促进我国建筑工程水平的提高，防水工程的设计与施工必须完善和改进。本文主要论述工民建施工中建筑防水工程的应用。

关键词：工民建施工；建筑防水工程；应用

一、建筑防水工程的作用

1.确保建筑工程的安全性

建筑物渗水给人们的生活带来很大的不便，而且严重的威胁人们的生活质量和安全，因此对建筑工程的防水工程的注重十分重要。防水工程作为建筑工程中的重要环节，是建筑施工工程中核心环节，是一项综合性的工程。高质量的防水工程是保证建筑物结构不受水分侵蚀，保护其内部空间安全舒适的前提和核心。

2.提高人们的生活水平

高质量的建筑工程是建筑工程较高的使用年限和较好的使用性能和重要保障。防水工程的质量直接关系人们的生活水平的高低、生活质量的好坏及工作效率的优劣，对人们的生活产生重要影响。建筑工程的严重渗漏会对建筑物的整体性能产生关键性的影响，严重的威胁人们对生活和工作的正常进行，所以防止建筑渗漏，提高防水质量，进而提高人们的生活质量，是防水工程的核心作用，施工人员应加强对其重视。

二、防水工程施工手段分析

1.确定正确的防水施工工作理念

工民建的施工者首先需要正确认识防水施工工作的实际价值，采用端正的施工工作态度应对防水施工需求，除了施工团队外，工程设计方以及相应质量监管部门均需要正式工程防水需要，避免在防水工程建设期间出现恶性的低价发包的情况，通过相应的防水施工标准来对防水处理行为加以约束，加强对防水处理工作效果的管控工作。

在防水工程中，设计者发挥出的作用尤为重要，其必须熟悉防水施工规范，借此来提升防水工程计划的专业化水平，设计者还需保持良好的学习状态，了解各种新型防水施工技术，并对于多种防水施工材料的基本信息也要有一定的了解，进而将最为可靠的防水施工建议给出，设计者还需要将一些防水施工的特殊注意事项在施工方案中体现出来，避免在施工环节中频繁出现施工变更的问题。

2.使用质量可靠的防水施工材料

在防水施工工作中，防水材料会给防水施工效果带去直接化的影响，设计者一方面需要根据工民建的不同部位的具体漏水状况来选出合适的防水施工材料，同时还需要根据已知的防水施工材料信息进行综合测评，尽量选出兼顾质量与应用效果的良好防水材料，进而形成科学的采购工作建议。在给工民建工程购入防水施工材料后，还要针对材料进行质量复检工作，严禁存在质量问题以及性能问题的材料进入到防水施工现场，施工者在运用防水材料时也要严格遵守材料使用说明，使用规范化的方法运用材料的同时，还要控制材料用量，进而达到节省防水施工成本的工作目的。

3.开展规范化的防水施工处理工作

施工条件成熟与否直接关系到施工的质量。设计的实施、施工的进度、质量都依赖于条件准备是否充分。因此应作好技术准备，如选用专业施工队伍、图纸会审及交底、确定检验项目等，物资准备，尽量不要进行防水层施工；编制施工方案等方面的工作。

在处理不同的建筑防水部位时，施工者使用的材料与工艺手段均会存在一定的差异，在面对屋面这一漏水高发部位时，要通过构建防水层的施工方法来应对防水需要。在建设结构层时，需要使用合适的防水板材，尽量选用变形程度比较小、刚度较大的板材，同时还需严格填充细石混凝土，在合适的情况下使用构造筋材料。

三、屋面防水施工技术在土木工程施工中的应用

1.合理设计排水系统，设置分格缝

在设计屋面排水系统过程中，应充分考虑建筑物所在的环境等因素，并采取科学计算方法，计算日照强度、风力等相关数据信息，通过制定科学、合理的屋面工程防水标准，选择合适的防水材料，以确保屋面排水系统能够有效排水，减少屋面积水。除此之外，还应在屋面板支持端设置分格缝，同时在屋面板缝与转折交界位置，将防水层由于砼干缩结构产生形变和温差等影响产生的裂缝集中到风格缝当中，以此来避免版面开裂。此外，在具体设置过程中，还应加强对其间距的有效控制，超过6m时，需要在中间位置设置V字形分格缝，并加强对分格缝的尺寸的控制，一般确保其与防水层厚度相同为最佳。同时，如果将分格缝视为排气管时，可以适当增加宽缝，并利用石油、沥青等作为防水层，要将分格缝中注满油膏，以此来提高屋面防水性能。

2.严把材料质量关，屋面内找平层

传统施工中采取的是沥青等施工材料，沥青操作难度较大，且污染程度较高，与现代绿色建筑发展理念背道而驰。因此在科学技术快速发展背景下，越来越多的新型防水材料层出不穷。在材料选择过程中，采购人员要按照建筑物用途及特征，参照当地气候等因素合理选择材料，同时严把材料质量关，为提高施工质量奠定坚实的基础。在具体选择中，针对南方建筑物，由于当地温湿度较大，可以采取APP改性沥青卷材作为主要防水材料。同时屋面还应采用结构与建筑找坡结合方式.按照比例要求找坡，同时采取一定比例的水泥炉渣等材料对结构进行找平处理，最后运用相应比例的水泥砂浆进行找平工作，值得注意的是，在找坡时，应按照泛水坡度与流水方向，在最高点利用鱼线进行拉直、打巴施工。同时，在浇砌环节，应采用滚筒与尺方滚进行压赶，确保施工更为密实。

3.重视对工程施工的养护，设置隔离层

无论施工前、还是施工后，施工人员应加强施工防护，避免突发状况对施工产生的消极影响。在施工中，对于屋面应设置隔离层，具体来说，在基层位置进行涂刮处理，确保其均匀，待其干燥时，铺贴卷材；铺贴过程中，应从层面的最低位置向上进行，促使卷材与水流方向相一致，屋面坡度超过10°后，铺贴的卷材需要与屋脊垂直.然后对卷材进行固定处理，避免开裂渗水现象的出现.需要注意的是防水层施工温度应保障在5°之上。

4.重视刚性防水层和钢筋网片施工，关注施工细节

要想增强防水层整体防水性能，在施工中，需要在混凝土防水层上设置双向冷拔钢筋网片，与此同时，在分格缝位置进行段考处理。而针对防水层，应将钢筋网片位置尽量上调，避免受到高温等因素的影响，产生裂缝影响，降低防水层性能.除此之外，钢筋网片厚度应小于10mm，细石砼防水层的厚度应控制在C25以上，运用机械进行搅拌等处理。在施工中，要想提高防水层抗渗能力，砼的厚度应控制在合理范围内，加强对细节的有效处理，严格规范面板的厚度及排水坡度，在砼收水后进行二次压光处理，以此来提高施工质量.屋面方式技术实施过程中，节点处应采用刚柔结合的方法，各个节点需要采用密封材料填充。并在檐沟与天沟交汇处设置凹槽，进行密封处理.对于变形缝两侧墙体与刚性防水层交接位置而言，应保留一定距离，并采用密封材料进行填充，在泛水位置设置涂膜防水层等，实现对屋面的全面防水处理。

结语

工民建施工中建筑防水工程的应用，对建筑体抵抗周围水体的腐蚀和渗透有重要的作用，有利于建筑体地基的稳固，避免水体对建筑体内部的渗漏，减少建筑体结构承重受到水体渗透的破坏与营销增强其安全性，建筑防水工程在工民建施工中的应用，避免雨水对屋面的渗透作用，使得建筑体能够正常的使用。

参考文献

[1]周仰东.关于建筑工程屋面防水施工技术控制探析要点浅论[J].中国新技术新产品，2012（11）:174-175.

[2]李贺.防水施工技术及建筑屋面卷材在建筑工程中的应用[J].科技与企业，2013（07）:224.

[3]刘艳华.在房屋建筑中刚性防水屋面工程的施工技术[J].黑龙江科技信息，2013（32）:205+284.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8059b87e4d6eeb36c549e0f2.html