# 车载式底泥处理一体化设备结构及应用报告

### 论文摘要

运用车载式底泥处理一体化设备,采用高分子絮凝剂(聚合氯化铝、聚丙烯酰胺)对深圳茅洲河1#底泥厂底泥进行絮凝脱水实验。通过对设备进料物质分析,得出底泥中含固率为10%,其中沙粒占50%左右,采用分级分筛系统,可提高单套一体化设备的处理能力。检测设备进料和设备出口处泥饼的含水率,发现在进料含水率在91%～97%范围内时,其脱水泥饼的含水率均低于60%,泥饼含水率为50. 5%～58. 9%。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 材料与试剂

- 1.2 工艺方案

- 1.3 含水率测定

- 2 结果与讨论

- 2.1 除渣除砂一体机

- 2.2 带式浓缩压滤一体机

- 2.3 泥饼含水率影响因素的研究

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱富春,何兵,李银,余丹萍

关键词: 车载式,含水率,污泥脱水

来源: 广州化工 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 中电建水环境治理技术有限公司,中国电建集团装备研究院有限公司

分类号: X703

页码: 103-105

总页数: 3

文件大小: 546K

下载量: 51

### 相关论文文献

- [1].机电一体化设备的故障维修特点及可靠性分析[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [2].机电一体化设备的故障维修特点和可靠性分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(03)

- [3].机电一体化设备的安装调试及其故障诊断技术的应用分析[J]. 现代商贸工业 2020(18)

- [4].一体化设备管理装置的工程应用[J]. 智能建筑电气技术 2020(02)

- [5].机电一体化设备操控与维修措施探究[J]. 现代制造技术与装备 2017(05)

- [6].机械电气一体化设备安装技术要点探究[J]. 现代职业教育 2017(11)

- [7].机电一体化设备的故障诊断与维修[J]. 现代冶金 2017(03)

- [8].机电一体化设备的安装调试及故障检测分析[J]. 科技创新与应用 2016(32)

- [9].机电一体化设备的故障诊断技术探析[J]. 电子世界 2013(22)

- [10].新型掘锚一体化设备技术探讨[J]. 中国新技术新产品 2014(12)

- [11].智能一体化设备在设施葡萄上的应用[J]. 农业与技术 2019(12)

- [12].成庄矿掘锚一体化设备的引进与应用实践[J]. 科技情报开发与经济 2009(35)

- [13].机电一体化设备操控与维修措施探究[J]. 现代制造技术与装备 2015(05)

- [14].船用水下钻孔与抽油一体化设备[J]. 舰船科学技术 2015(03)

- [15].机电一体化设备的故障诊断技术研究[J]. 科技风 2013(22)

- [16].一种新型煤与瓦斯突出钻测一体化设备的研制[J]. 矿山机械 2014(10)

- [17].适用于农改水项目的安全消毒一体化设备[J]. 城镇供水 2011(05)

- [18].钻喷一体化设备在水利工程中的应用[J]. 水利建设与管理 2010(07)

- [19].机电一体化设备的故障诊断技术分析[J]. 时代农机 2018(11)

- [20].乡镇生活污水一体化设备处理工程设计实例[J]. 资源节约与环保 2019(01)

- [21].创新一种微生物培养一体化设备[J]. 海峡药学 2017(01)

- [22].机械电气一体化设备安装技术要点[J]. 现代制造技术与装备 2016(08)

- [23].机电一体化设备的故障诊断技术探讨[J]. 科技创新与应用 2014(21)

- [24].某公司检具车间喷烤一体化设备方案研讨[J]. 现代涂料与涂装 2019(02)

- [25].机电一体化设备的故障维修特点及可靠性研究[J]. 湖北农机化 2018(05)

- [26].探究机械电气一体化设备安装技术要点[J]. 山东工业技术 2015(05)

- [27].“捷升”建筑中水一体化设备[J]. 给水排水 2009(05)

- [28].农村分散式生活污水一体化处理设备研究现状与设计要点[J]. 环境与发展 2019(04)

- [29].机电一体化设备的探讨[J]. 科学中国人 2015(29)

- [30].电动自行车寄存充电一体化设备教学应用研究[J]. 机电信息 2017(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/80b9ea93691229aef354bf0a.html