# 高纯硝酸银论文_邵坤,赵朝辉,刘卫

导读:本文包含了高纯硝酸银论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:硝酸银,高纯,杂质,氧化银,痕量,元素,基体。

### 高纯硝酸银论文文献综述

邵坤,赵朝辉,刘卫[1]（2014）在《沉淀基体分离-电感耦合等离子体质谱法测定高纯硝酸银中痕量杂质元素》一文中研究指出高纯硝酸银中痕量杂质元素的存在会影响其性能和质量,为提高现代测试技术分析痕量杂质元素的准确度,需要解决的首要问题是通过加入沉淀剂或还原剂将银除去,克服基体元素的基体效应。本文提出采用10 mL 10 g/L柠檬酸-5 g/L乙醇酸作络合保护剂,12 mL 100 g/L氯化铵作沉淀剂,建立了沉淀基体分离-电感耦合等离子体质谱同时测定高纯硝酸银中15种痕量杂质元素的分析方法。探讨了络合剂和沉淀剂浓度及用量、质谱干扰及同位素选择、非质谱干扰及内标选择、实验空白值等因素对测定结果的影响。在最佳的实验条件下,Cu、Pb、Ni、Mn、Au、Pd、Pt、Rh、Ru、Ir元素在0~100 ng/mL,Fe、Hg、Bi、Cr、Sn元素在0~250ng/mL浓度范围内呈良好的线性关系。方法检出限(3σ)为0.005~0.062 ng/g,方法精密度(RSD,n=11)为0.6%~2.6%,加标回收率为94.1%~103.1%。与现行的分析方法相比,本方法采用的络合剂和沉淀剂能将基体元素与杂质元素完全分离而不影响测定结果;实验流程简单快速,检出限低,准确度和精密度均满足了实际样品的分析要求。(本文来源于《岩矿测试》期刊2014年01期）

李佐才,操飞,赵仕林,顾爱群[2]（2013）在《水合肼还原高纯硝酸银的ICP-AES同时测定其9种杂质元素的方法研究》一文中研究指出研究建立高纯硝酸银中杂质元素的简便而快速的分离、富集与测试方法在实践中具有重大意义.为解决以前存在的步骤烦琐问题,采用乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA)作杂质元素的络合保护剂、氨水溶解硝酸银、水合肼还原沉淀除去硝酸银中的大量银,挥发氯化铵后用ICP-AES法直接测定主要杂质元素,建立了感光级高纯硝酸银中Bi、Cd、Fe、Cr、Ni、Mn、Cu、Pb、Pd同时快速ICP-AES测定法.实验结果表明:当上述元素含量高于50 ng/g时,回收率为92.4%～113.8%,相对标准偏差RSD小于3.2%,测定结果满意.(本文来源于《四川师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年01期）

蔡练兵[3]（2009）在《高纯硝酸银制备研究与生产实践》一文中研究指出硝酸银作为一种银的主要化工产品,在很多领域有着广泛的应用,同时硝酸银也是许多白银深加工产品的原料,是生产各种感光材料、银催化剂、触点材料、抗菌材料、氧化银以及超细银粉和银浆等高附加值白银精细化工产品的基础。当以硝酸银为原料生产包括感光材料、银催化剂以及氧化银等在内的精细化工产品时,生产过程对硝酸银的纯度有很高的要求,其中感光材料由于感光特性及机理的限定,对硝酸银的纯度要求尤为严格,用来生产彩照感光材料的照相级硝酸银绝大部分的杂质离子都要求在0.1ppm左右。国内能生产出这种纯度的厂家还很少,由于搞纯硝酸银的附加值很高,其市场需求量很大,郴州市金贵有色银业公司凭借多年白银生产的经验,以其雄厚的资金优势,想在高纯硝酸银的生产上有所作为。公司与中科院感光化学所合作的基础上,开发了一套生产高纯硝酸银的新工艺,并在实验室小试的基础上进行了工业试验,试验后直接工业生产,本文系统的介绍了整个工艺丌发的与工业生产的全过程,并对工艺的理论作了一定的研究,得到了很不错的结果。本工艺采用白银跟硝酸反应合成硝酸银,与硝酸反应的白银可以是1#也可以是杂银;采用部分硝酸银与分析纯的氢氧化钠反应制成氧化银,氧化银作为除杂剂跟溶液中残余的硝酸反应,剩余的氧化银在溶液中水解,使溶液pH值达到8左右,以离子形式存在于硝酸银溶液中的杂质元素在pH值升高时以氢氧化物的形式从溶液中沉淀出来,由于所能达到的pH值的限定,溶液中的杂质离子不可能完全沉淀出来,余下的杂质离子部分会被溶液中氧化银与水作用生成的氢氧化银絮状体所吸附,从而进一步降低其在溶液中的含量,通过氧化银的除杂过程,得到了合格的除杂后硝酸银溶液;除杂过程得到的合格的硝酸银溶液经过结晶过程进一步去除溶液中的杂质,浓缩后的过饱和硝酸银溶液在缓慢搅拌下自然冷却结晶,当结晶效率在70%的时候得到了优级纯的硝酸银晶体,将一次结晶的产品再一次经过除杂结晶,重结晶后的到了基本上满足照相特级要求的硝酸银,但其中还有盐酸不沉淀物与硫酸盐两项指标没有完全达标,经过用稀硝酸酸洗后得到了完全达标的照相特级硝酸银产品。在小试的基础上,金贵银业公司进行了工业化放大实验,实验除了前面两批没有完全达标外,后面生产的产品都到了照相特级硝酸银的要求。放大实验后直接转入工业生产,经过将近叁个月的生产,产品合格率达到了90%以上,银的回收率在99%以上,各个工序运转良好,生产稳定可靠。通过工业化生产,得到了大量的生产经验,为以后的发展奠定了基础,尤其是为高纯产品的生产积累了宝贵的第一手资料。(本文来源于《中南大学》期刊2009-06-30）

张圣南,李仕雄[4]（2006）在《高纯硝酸银的工业制备及生产过程控制》一文中研究指出文章介绍了国内外硝酸银产品质量状况,通过采用独特的除杂技术和高效耐腐的生产装置,获得银回收率99.8%、每吨硝酸银仅耗银0.635 t、工艺条件适宜、反应周期短、产品质量达到国际先进水平的高纯硝酸银。(本文来源于《湖南有色金属》期刊2006年04期）

赵琳,刘惕生[5]（2006）在《照相用高纯硝酸银的开发和生产》一文中研究指出现代感光材料的主体是卤化银感光材料,是由不同卤化银感光乳剂涂布在支持体上制成的。硝酸银是合成卤化银感光乳剂所必不可少的重要原料。随着现代感光材料生产技术的发展,对硝酸银的质量及其杂质的含量提出了越来越高的要求。硝酸银中影响感光材料性能的主要杂质为重金属和贵金属杂质,主要有铜(Cu)、(本文来源于《中国感光学会第七次全国会员代表大会暨学术年会和第七届青年学术交流会论文摘要集》期刊2006-04-01）

赵琳,刘惕生[6]（2004）在《照相用高纯硝酸银的开发和生产》一文中研究指出本文简述了国内外照相用硝酸银的发展情况,较详尽地阐述了天津远大感光材料公司开发和生产照相用高纯硝酸银的情况、工艺特点、生产工艺流程和达到的水平。(本文来源于《影像技术》期刊2004年03期）

陈杰[7]（2003）在《高纯硝酸银中痕量金属杂质的测定研究》一文中研究指出硝酸银是一种重要的化工产品，在国民经济的多个方面都有着极其广泛的应用。卤化银感光材料是硝酸银用量最大的领域。作为生产感光材料重要原材料的高纯硝酸银，其质量的优劣，特别是某些痕量有害金属杂质极大程度地影响着感光材料的性能。研制和生产高质量的硝酸银对感光工业的发展有着非常重要的意义，同时也对质检部门的检测能力提出了较高的要求。 本文采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)，对感光材料生产所需的主要原材料——高纯硝酸银中Cu、Fe、Pb、Bi、Au、Pd、Ni、Mn、Cd、Cr和Hg等11种痕量金属杂质含量的测定方法进行了较为系统的研究。 本文研究了用盐酸沉淀法或EDTA络合—氯化铵沉淀法分离硝酸银溶液中基体银的最佳工作条件与ICP-AES和ICP-MS测定时的最佳条件。实验结果表明：在选定的ICP-AES法的最佳条件下测定Cu、Fe、Pb、Bi、Au、Pd、Ni、Mn、Cd、Cr和Hg的检出限分别为40ng/mL、50ng/mL、75ng/mL、65ng/mL、70ng/mL、110ng/mL、25ng/mL、50ng/mL、65ng/mL、50ng/mL和100ng/mL，加标回收率为86.6％～105.4％，相对标准偏差为2.79％～4.33％；在选定的ICP-MS法的最佳条件下测定Cu、Fe、Pb、Bi、Au、Pd、Ni、Mn、Cd、Cr和Hg的检出限分别为0.15ng/mL、0.15ng/mL、0.3ng/mL、0.3ng/mL、0.25ng/mL、0.6ng/mL、0.1ng/mL、0.2ng/mL、0.4ng/mL、0.2ng/mL和0.5ng/mL，加标回收率为85.4％～92.3％，相对标准偏差为0.96％～2.54％。本文在测定高纯硝酸银中痕量金属杂质时，结果令人满意。 高纯硝酸银中痕量金属杂质的测定研究 本文在研究过程中，提出了目前国内外文献均无报道的采用EDTA络合一氯化按沉淀分离基体银的新样品预处理方法。该预处理方法具有操作简便、试剂引入的空白值低、多元素同时测定程度高和低酸度条件下操作等优点，在实际分析中取得了较好的成果。 在本文研究结果的基础上，本研究制订了采用ICP一MS测定高纯硝酸银中痕量金属杂质的分析方法。该方法不仅可作为高纯硝酸银生产过程中的控制分析和最终产品的定值分析，也适用于高纯银及其它高纯贵金属的杂质分析。同时可保证长城金银精炼厂高纯硝酸银生产项目的顺利实施，也为先进的现代分析仪器在国内高纯贵金属分析领域的应用做出了较大的贡献。(本文来源于《四川大学》期刊2003-04-08）

万代发,左永伟[8]（2002）在《高纯硝酸银的研制和工业化》一文中研究指出介绍国内硝酸银产品质量状况,研制高纯硝酸银并研究其工业化生产条件,建立生产高质量硝酸银的生产线。(本文来源于《安徽化工》期刊2002年03期）

谢东[9]（2001）在《用杂银为原料生产高纯硝酸银工艺》一文中研究指出对以杂银为原料经化学分离、提纯制成高纯银粉 ,再进一步生产出试剂级和高纯级硝酸银的工艺原理、方法、流程和经济效益进行了分析、探讨 ,该法对中小企业开发有关产品有一定的参考价值(本文来源于《信阳师范学院学报(自然科学版)》期刊2001年03期）

李申平[10]（2000）在《铜陵推出新产品高纯硝酸银》一文中研究指出本报讯：由铜陵有色金泉公司与中国科学院理化技术研究所合作建设的一条年产100吨高纯硝酸银生产线，日前建成投产，并一次性拿出合格产品，填补了安徽省一项空白。 高纯硝酸银是生产感光材(本文来源于《中国企业报》期刊2000-10-13）

### 高纯硝酸银论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究建立高纯硝酸银中杂质元素的简便而快速的分离、富集与测试方法在实践中具有重大意义.为解决以前存在的步骤烦琐问题,采用乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA)作杂质元素的络合保护剂、氨水溶解硝酸银、水合肼还原沉淀除去硝酸银中的大量银,挥发氯化铵后用ICP-AES法直接测定主要杂质元素,建立了感光级高纯硝酸银中Bi、Cd、Fe、Cr、Ni、Mn、Cu、Pb、Pd同时快速ICP-AES测定法.实验结果表明:当上述元素含量高于50 ng/g时,回收率为92.4%～113.8%,相对标准偏差RSD小于3.2%,测定结果满意.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高纯硝酸银论文参考文献

[1].邵坤,赵朝辉,刘卫.沉淀基体分离-电感耦合等离子体质谱法测定高纯硝酸银中痕量杂质元素[J].岩矿测试.2014

[2].李佐才,操飞,赵仕林,顾爱群.水合肼还原高纯硝酸银的ICP-AES同时测定其9种杂质元素的方法研究[J].四川师范大学学报(自然科学版).2013

[3].蔡练兵.高纯硝酸银制备研究与生产实践[D].中南大学.2009

[4].张圣南,李仕雄.高纯硝酸银的工业制备及生产过程控制[J].湖南有色金属.2006

[5].赵琳,刘惕生.照相用高纯硝酸银的开发和生产[C].中国感光学会第七次全国会员代表大会暨学术年会和第七届青年学术交流会论文摘要集.2006

[6].赵琳,刘惕生.照相用高纯硝酸银的开发和生产[J].影像技术.2004

[7].陈杰.高纯硝酸银中痕量金属杂质的测定研究[D].四川大学.2003

[8].万代发,左永伟.高纯硝酸银的研制和工业化[J].安徽化工.2002

[9].谢东.用杂银为原料生产高纯硝酸银工艺[J].信阳师范学院学报(自然科学版).2001

[10].李申平.铜陵推出新产品高纯硝酸银[N].中国企业报.2000

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/823f04734c4b34b302d5cd66.html