# 碳酸盐岩油藏微乳酸化体系研究

### 论文摘要

为增加碳酸盐岩油藏酸化过程中酸液对地层的穿透距离,同时减少酸液在运输及注入过程中设备的腐蚀,本文作者以柴油、盐酸、表面活性剂和助表面活性剂为主要原料,通过阳、非离子表面活性剂复配,制备了缓速、缓蚀性能良好的微乳盐酸体系。在实验室内测试了50℃下微乳盐酸与同浓度盐酸对岩心的静态、动态溶蚀率、对N80钢片的腐蚀率以及微乳盐酸的耐盐性。与同浓度的盐酸相比,微乳盐酸的缓速效果明显,而且可以有效提高岩心渗透率20%以上;在不加入缓蚀剂的情况下,微乳盐酸对N80钢片的腐蚀率仅有同等浓度盐酸的1/5左右。通过添加CaCl2对微乳盐酸体系的耐盐性进行了研究,实验结果表明在CaCl2浓度超过40 mg/L的时候,微乳盐酸的微乳相才开始迅速分解,说明该体系具有较好的耐盐性。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 微乳盐酸的配制

- 1.2 溶蚀性测试

- 1.2.1 静态溶蚀实验

- 1.2.2 动态溶蚀实验

- 1.3 缓蚀性测试

- 1.4 耐盐性测试

- 2 微乳盐酸的作用机理

- 2.1 酸盐反应机理

- 2.2 缓速机理

- 2.3 低界面张力机理

- 2.4 润湿反转机理

- 2.5 表面电性转变机理 （零电位机理）

- 3 结果及讨论

- 3.1 溶蚀性实验

- 3.2 缓蚀性实验

- 3.3 耐盐性实验

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张磊

关键词: 微乳盐酸,缓速,缓蚀,耐盐性

来源: 石油化工应用 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石化胜利油田分公司石油工程技术研究院

分类号: TE357.2

页码: 51-54+76

总页数: 5

文件大小: 332K

下载量: 53

### 相关论文文献

- [1].注水指示曲线在碳酸盐岩油藏的应用研究[J]. 化工管理 2020(14)

- [2].顺北断控碳酸盐岩油藏油柱高度的计算方法研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [3].物探研究院油藏室应邀参加“十三五”国家重大专项“碳酸盐岩油藏缝洞刻画”专题研讨会[J]. 油气地球物理 2017(03)

- [4].海上底水碳酸盐岩油藏增产工艺现状及发展趋势[J]. 内江科技 2016(01)

- [5].碳酸盐岩油藏用表面活性剂的国内外研究进展[J]. 内蒙古石油化工 2015(07)

- [6].厚层碳酸盐岩油藏宏观物理模拟实验研究[J]. 油气地质与采收率 2020(04)

- [7].塔河油田超埋深碳酸盐岩油藏基质的力学试验研究[J]. 实验力学 2015(05)

- [8].提高碳酸盐岩油藏原油采收率技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(17)

- [9].成因控制下厚层碳酸盐岩油藏隔夹层识别方法[J]. 科学技术与工程 2020(19)

- [10].几种适用于碳酸盐岩油藏的堵水技术[J]. 云南化工 2018(12)

- [11].碳酸盐岩油藏自流注水选井选层原则浅析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(20)

- [12].利用水平井进行碳酸盐岩油藏的随钻动态研究与应用[J]. 石油天然气学报 2009(01)

- [13].某碳酸盐岩油藏单井注水替油参数优化研究[J]. 清洗世界 2019(05)

- [14].电缆地层压力测试技术在碳酸盐岩油藏的应用[J]. 化工管理 2018(25)

- [15].碳酸盐岩油藏开发技术对策探讨[J]. 化工管理 2014(11)

- [16].缝洞型碳酸盐岩油藏注氮气可行性研究[J]. 内蒙古石油化工 2008(23)

- [17].缝洞型碳酸盐岩油藏自流注水流动耦合计算模型及应用[J]. 石油化工应用 2019(01)

- [18].塔里木油田碳酸盐岩油藏产量预测方法[J]. 新疆石油地质 2019(05)

- [19].缝洞型碳酸盐岩油藏开发经济评价模型研究[J]. 山东化工 2018(13)

- [20].低渗碳酸盐岩油藏储层综合评价方法[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [21].某碳酸盐岩油藏开发特征及开发对策研究[J]. 辽宁化工 2014(05)

- [22].碳酸盐岩油藏油井产能预测方法研究[J]. 内蒙古石油化工 2011(16)

- [23].厚层孔隙型碳酸盐岩油藏注采优化研究[J]. 石油化工应用 2020(09)

- [24].海上特低渗碳酸盐岩油藏酸化效果分析[J]. 油气井测试 2019(01)

- [25].某碳酸盐岩油藏单元注水治理对策优化研究[J]. 清洗世界 2019(07)

- [26].塔河缝洞型碳酸盐岩油藏注气替油实践与认识[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(23)

- [27].塔河缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞单元油水界面确定方法探讨[J]. 西部探矿工程 2015(11)

- [28].生产数据估算无水碳酸盐岩油藏单井地质储量[J]. 内蒙古石油化工 2011(15)

- [29].碳酸盐岩油藏纤维暂堵分段酸压失利原因分析与对策[J]. 内蒙古石油化工 2020(03)

- [30].缝洞型碳酸盐岩油藏天然水体倍数估算方法[J]. 陕西科技大学学报 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/838b98706aee65c6ed8f11e1.html