# 分银渣论文_蒋伟,蒋训雄,汪胜东,蒋开喜,刘巍

导读:本文包含了分银渣论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:碳酸钠,碘酸,滴定,回收率,热力学,阳极,碱性。

### 分银渣论文文献综述

蒋伟,蒋训雄,汪胜东,蒋开喜,刘巍[1]（2019）在《分银渣综合回收技术研究》一文中研究指出分银渣中主要矿物为硅酸铅,伴生的铋锑等则以氧化物形式包裹于硅酸盐中。为高效回收有价金属,须破坏硅酸盐结构,使稀有元素裸露,以便回收处理。采用盐酸与添加剂混合溶液对分银渣进行选择性浸出,实现铅与铋、锑等的分离。在盐酸浓度2.5mol/L、氯化锌浓度100g/L、液固比4∶1、温度90℃、浸出时间2h的条件下,铋、锑浸出率分别为99%和95%以上。(本文来源于《有色金属(冶炼部分)》期刊2019年08期）

简志超,王日,韩亚丽[2]（2019）在《分银渣脱铅工艺研究》一文中研究指出以分银渣为原料,对比研究了高氯盐脱铅、碱浸脱铅、钠盐转化酸浸脱铅工艺,探寻了最佳的分银渣脱铅工艺。采用高氯盐脱铅工艺,分银渣中铅的浸出率达98.4%,但溶液中氯化钠容易结晶析出。采用碱浸脱铅工艺和钠盐转化酸浸脱铅工艺,分银渣中铅的浸出率分别为87.9%和87.0%,两者浸出率相当,但碱浸脱铅工艺需高浓度碱液,成本较高且生产操作困难,钠盐转化酸浸脱铅工艺具有流程简单、选择性好及成本较低等优点。(本文来源于《铜业工程》期刊2019年03期）

郝璐,范丽新[3]（2019）在《EDTA滴定法测定分银渣中的铅含量》一文中研究指出采用氟化铵-盐酸-硝酸-高氯酸溶解样品,加入氢溴酸除去样品中的砷、锑、锡等共存元素,加入硫酸将样品中的铅转化为硫酸铅沉淀,通过过滤与其它元素分离,滴定前加入巯基乙酸掩蔽铋,在乙酸-乙酸钠缓冲体系下,以二甲酚橙为指示剂,建立了采用EDTA络合滴定法测定分银渣中铅含量的方法。实验方法用于测定分银渣中的铅含量,测定结果的相对标准偏差(RSD,n=11)为0.32%～0.90%,加标回收率为100%～102%。能够满足日常测定需求。(本文来源于《中国无机分析化学》期刊2019年03期）

杨建兵[4]（2019）在《ICP-AES法测定铅冶炼分银渣中铅、铜、铋元素》一文中研究指出研究了在电感耦合等离子发射光谱仪中测定铅冶炼分银渣中铅、铜、铋元素的方法。通过试验建立了最佳工作条件,对溶样方式、介质影响、基体干扰、共存元素干扰进行了优化试验。检测限、精密度与加标回收试验表明本方法准确快速,适合日常分析。(本文来源于《甘肃冶金》期刊2019年03期）

韩亚丽,项亮[5]（2019）在《ICP-OES法测定分银渣中锡的含量》一文中研究指出建立了ICP-OES法测定分银渣中锡含量的分析方法。试样用氢氧化钠、碳酸钠熔融,热水浸出,盐酸酸化,在光谱仪上直接测定锡的含量。锡的检出限为0.0065μg/mL,加标回收率在98%～103%,测定结果的相对标准偏差为1.77%～5.19%。方法流程短,简单快速,易于掌握。(本文来源于《铜业工程》期刊2019年01期）

刘秋波,肖一然,李文莉[6]（2018）在《硫氰酸钾电位滴定法测定铜冶炼分银渣中的银量》一文中研究指出铜冶炼分银渣是铜阳极泥冶炼过程的副产品,但其还有一定量的银等贵金属,准确测定其中银含量具有重要的意义。由于分银渣中除含有大量的银外,还含有铅、碲、铋、金、铂等元素,导致后续的处理比较复杂。采用硫氰酸钾电位滴定法直接测定分银渣中的银量,避免了处理合粒的复杂过程。实验讨论了硅酸度、氧化铅用量、杂质等因素对银含量测定结果的影响。银的加标回收率在98.4%~99.3%。方法精密高,可满足分析检测的需要。(本文来源于《中国无机分析化学》期刊2018年04期）

冯振华,方迪[7]（2018）在《碘酸钾滴定法测定铜阳极泥分银渣中的锡》一文中研究指出建立了碘酸钾滴定法测定铜阳极泥分银渣中锡的含量。通过硝酸溶解,过滤除铜,还原铁粉置换分离锑、铋、砷等元素,消除了铜阳极泥分银渣中的铜、锑、砷等杂质元素对锡测定的干扰。方法加标回收率在99.7%~100%。精密度实验结果表明,相对标准偏差(RSD,n=11)小于1.1%。操作过程简单,能满足生产的需要。(本文来源于《中国无机分析化学》期刊2018年03期）

张静,李栋,田庆华,郭学益,杨英[8]（2018）在《低温碱性一步熔炼处理分银渣》一文中研究指出采用低温碱性一步熔炼处理分银渣生产贵铅合金,产出的碱浮渣再经水浸获得含锡、锑、砷溶液。考察了碱渣比、盐渣比、碳粉加入量、熔炼温度、熔炼时间对锡、锑、砷浸出率以及铅、铋回收率的影响。结果表明:熔炼过程的优化条件为:碱渣比0.6,盐渣比0.4,熔炼温度600℃,熔炼时间6 h,碳粉加入量为20%。在此优化条件下,锡、锑、砷浸出率分别为85.95%、93.06%和98.62%,铅、铋被还原为单质捕集贵金属形成贵铅合金,回收率分别为93.17%和99.99%。本工艺流程短、试剂耗量少,实现了分银渣中有价金属的高效初步分离富集。(本文来源于《中国有色金属学报》期刊2018年06期）

简志超,汪秋雨,王日,韩亚丽,胡意文[9]（2018）在《分银渣中铅的回收及硫酸铅的制备》一文中研究指出采用碳酸钠转化-醋酸浸出工艺回收分银渣中的铅,考察了不同碳酸钠浓度、液固比、反应温度、反应时间等条件对铅浸出率的影响,得到最佳工艺条件。在碳酸钠浓度为20g/L、液固比6∶1、反应时间1.0h、反应温度为常温条件下,分银渣中铅含量由17.17%降低至3.02%,铅的平均浸出率为86.54%。醋酸浸出液采用硫酸沉铅可制备出纯度99.5%以上硫酸铅产品。(本文来源于《铜业工程》期刊2018年02期）

邹祥宇,罗清威,徐峰,艾桃桃,刘艳[10]（2018）在《分银渣中铅、银和锑一步浸出机理及工艺》一文中研究指出采用NaCl-CaCl_2-HCl体系一次浸出分银渣中Pb、Ag、Sb,并利用配合物化学理论,对其进行浸出热力学分析.研究NaCl浓度、HCl浓度、反应温度、液固比和浸出时间对浸出率的影响.在最优工艺条件下,Pb、Ag、Sb的浸出率分别为98.12%、97.31%和83.1%.(本文来源于《材料与冶金学报》期刊2018年01期）

### 分银渣论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以分银渣为原料,对比研究了高氯盐脱铅、碱浸脱铅、钠盐转化酸浸脱铅工艺,探寻了最佳的分银渣脱铅工艺。采用高氯盐脱铅工艺,分银渣中铅的浸出率达98.4%,但溶液中氯化钠容易结晶析出。采用碱浸脱铅工艺和钠盐转化酸浸脱铅工艺,分银渣中铅的浸出率分别为87.9%和87.0%,两者浸出率相当,但碱浸脱铅工艺需高浓度碱液,成本较高且生产操作困难,钠盐转化酸浸脱铅工艺具有流程简单、选择性好及成本较低等优点。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 分银渣论文参考文献

[1].蒋伟,蒋训雄,汪胜东,蒋开喜,刘巍.分银渣综合回收技术研究[J].有色金属(冶炼部分).2019

[2].简志超,王日,韩亚丽.分银渣脱铅工艺研究[J].铜业工程.2019

[3].郝璐,范丽新.EDTA滴定法测定分银渣中的铅含量[J].中国无机分析化学.2019

[4].杨建兵.ICP-AES法测定铅冶炼分银渣中铅、铜、铋元素[J].甘肃冶金.2019

[5].韩亚丽,项亮.ICP-OES法测定分银渣中锡的含量[J].铜业工程.2019

[6].刘秋波,肖一然,李文莉.硫氰酸钾电位滴定法测定铜冶炼分银渣中的银量[J].中国无机分析化学.2018

[7].冯振华,方迪.碘酸钾滴定法测定铜阳极泥分银渣中的锡[J].中国无机分析化学.2018

[8].张静,李栋,田庆华,郭学益,杨英.低温碱性一步熔炼处理分银渣[J].中国有色金属学报.2018

[9].简志超,汪秋雨,王日,韩亚丽,胡意文.分银渣中铅的回收及硫酸铅的制备[J].铜业工程.2018

[10].邹祥宇,罗清威,徐峰,艾桃桃,刘艳.分银渣中铅、银和锑一步浸出机理及工艺[J].材料与冶金学报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8525e809666b4b89cee3a812.html