# 变电站土建施工中防渗漏技术探究和实践

榆林电力设计院陕西榆林719000

摘要：变电站主要是用以改变电压，为输变电提供动力。现代社会的进步和经济的发展，人们生产生活中的用电需求不断扩大，电力供应任务加大，针对这种情况，需要兴建变电站为供电、用电提供便利，由于变电站的施工特性，需要在土建施工中做好防渗漏处理。本篇文章在此基础上，主要对变电站土建施工中防渗漏技术进行研究与分析。

关键词：变电站；土建施工；防渗漏；技术；实践；分析

发电厂发电完成后需要通过变电站的电压变化将电力输送到其他地区，由于输送地区远、输送距离大，变电站需要升高电压将电运输到目的地，电力运送到用户处，再由变电站降低电压，满足用户用电需求。变电站作为输变电的主要调控场所，内部设备工作精密度高，要确保设备的工作效率和运行安全，就要在施工建造中根据渗漏吸现象分析问题成因，采取有效的技术手段，做好变电站土建防渗漏处理。[1]

一、变电站土建施工中的渗漏问题

（一）变电站屋面渗漏问题的出现

变电站是输变电的中转站，主要是在电压变换和电能分配中完成输电工作，但是在建造变电站过程中，由于施工技术和使用材料等问题，导致土建施工中变电站渗漏问题严重，影响变电站的使用效率和使用安全。屋面渗漏是变电站土建施工中常见的渗漏问题之一，变电站主控楼发生渗漏问题较多，多是由于技术工人在使用中损坏屋面防水层，或使用的防水层材料不合格，导致外墙密封度不高。变电站土建施工中工人使用的砂浆、混凝土材料不合格或对外墙洞口处处理不当，导致图层材料在温度、湿度变化下出现不同的膨胀，影响连接墙体的承载力，继而出现隔墙和面板开裂等现象。变电站屋面板和砌砖、女儿墙和山墙由于建造材料使用不同，材料在特殊环境下发生不同程度的质变和形变，这些均会导致变电站屋面渗漏。[2]

（二）变电站外墙渗漏问题的出现

变电站在建造施工中，由于使用的混凝土材料不合格，会导致外墙出现渗漏问题，变电站土建施工中使用的混凝土材料规格和质量均要符合国家建筑工程材料标准，混凝土配比要根据实际情况调整，在浇筑完成后还要进行养护处理。变电站土建施工中对墙体缝处理不当，会在工程完工后出现更长更深的裂缝，建筑结构接头和变形缝要采用科学的技术方法予以处理，否则不利于墙体密封性的保持。变电站土建施工中的防水施工如果使用的防水涂料与基层贴合度不够，后期材料在使用过程中会随环境变化出现变形、变性，整体防渗漏性能下降。墙体材料变形后收缩，砖墙与钢筋混凝土存在物理性质差异，在不同温度下，膨胀系数也不同，继而产生墙体裂缝渗漏。

（三）变电站檐沟和落水口渗漏问题的出现

变电站的落水口设计主要是用于收集楼面和屋面的雨水积水，并集中引入排水口，通过排水管导流排出。变电站的落水口大多设计在女儿墙外侧和檐沟外侧。变电站楼面上也会根据需要设计一个相对较小的排水口，但排水效用有限，仅作辅助用。变电站土建施工中出现落水口渗漏大多是因为混凝土屋面施工操作不当，使落水口的端管未贴紧基层，或者是落水口的总体高度设计高于沟面。变电站土建施工中出现檐沟和落水口渗漏将严重印象变电站的使用质量。变电站建筑设计中需要明确工程基础防水项，保证落水管通畅。落水管在安装前需要进行试水检验，防止异物堵塞后，屋面积水过多，防水层浸泡过久，材料老化，继而出现檐沟和落水口渗漏。[3]

二、变电站土建施工中防渗漏技术实践应用

（一）基础施工

变电站的土建施工中需要在基础施工环节做好质量控制，例如对于施工预埋预留等需要防止电缆、管线穿墙，导致需要进行二次返工修缮。变电站基础工程土建施工中，因质量问题出现返工修整，不仅影响工期和后期工程的设计、使用质量，同时也会影响防水处理效果。变电站土建施工中，要做好电气工程质量检查和土建施工调查。尤其是在管理预埋预设处理中，墙孔有地面内配管线穿过或接地引线工程施工时需要保证打孔、穿线等环节合理、规范。光纤以及其他接线管在预埋时要注意预埋件的固定施工，防止操作不当破坏防水层。变电站土建施工中的基础施工，技术人员需要做好质量控制，钢管预埋和孔洞预留时需要根据施工计划图仔细核对预埋件的数量、位置和尺寸等，对于钢管孔洞的标高问题也需要注意。变电站土建施工中的基础工程需要根据施工图纸规划要求，采取科学的施工工艺和手法，为后期防水施工奠定基础，减少工程返修次数。[4]

（二）结构施工

针对变电站土建施工中容易出现的屋面渗漏和外墙渗漏问题，需要在变电站结构设计中做好安排，工程施工中需要合理控制工序和进度，尤其是混凝土施工环节。变电站屋面渗漏和外墙渗漏的原因之一是混凝土材料和施工问题，因而在结构工程施工中，要严格控制混凝土搅拌比例、搅拌时间和浇筑时间，要保证工程施工质量，还要做好混凝土面的养护，提高其预应力，结构工程施工中的管线暗设工作应逐段逐层进行。管线工程是变电站土建施工的一个关键性环节，结构施工的工序影响最终管线铺设的效果。铁件预埋和孔洞预留时，技术工人要根据工程质量要求，联合电气施工人员，相互配合，做好焊接雷引下线工作。变电站土建施工中，一方面需要做好施工准备，根据管线铺设数量、管线孔径，预留孔洞；另一方面在工程施工中还要结合工程施工图合理安排混凝土施工工序，并与防水工程做好衔接，提高变电站土建防渗施工质量。[5]

（三）材料、施工管理

变电站土建施工中关于防渗漏问题的处理，需要根据工程现状，做好施工监管。例如在变电站落水口和外墙渗漏中，需要选用合格的防水材料，防水涂层、涂料的选用还要进行试水实验，防水涂料的质量直接决定变电站建筑屋面和墙体的抗渗性；同时在混凝土施工中既要控制好混凝土水灰比，又要对混凝土面做好基础养护，提高其密实度。防止檐沟渗漏可以增加其宽度，落水管和落水口要定期检修养护，防止管口堵塞影响正常下水，破坏防水层。外墙渗漏需要根据墙体质量变化情况，铺设新型材质的砖体，提高墙砖的抗形变能力。当墙面已经出现较明显的裂缝时，可以在基层铺设钢丝网，用以降低墙体开裂风险。墙体开裂较深需要重新修补，防水层老化严重、明显脱落的也要重新做防水层。变电站土建施工中出现渗漏问题，需要及时采取有效措施弥补、整修，保证工程使用质量和使用安全性。变电站土建施工防渗漏处理工艺的应用需要根据工程概况和实际施工要求合理选择，在施工过程中，需要做好质量控制和施工监管。[6]

结语：

现代经济发展，生产、制造活动增加，企业对电力供应需求较大，人们在生活水平提高的基础上，家用电器的应用频率提高，变电站的电力供应负荷大。因而兴建变电站过程中需要组好质量监管，尤其是要采取有效措施改善变电站渗水渗漏问题。变电站土建施工中的防渗漏技术需要在实践中总结经验和方法，提高应用效率，保证工程施工质量和使用质量，确保变电站输变电工作安全。

参考文献：

[1]郑品仙.对于建筑外墙防渗漏施工技术的探讨[J].低碳世界，2016，（19）：165-166.

[2]蔡莉莉.变电站土建施工中防渗漏技术探究和实践[J].科技展望，2016，（16）：86.

[3]孙帅.土建施工技术发展趋势的展望及分析[J].赤峰学院学报（自然科学版），2016，（11）：60-61.

[4]姚志光.变电站电气安装与土建施工的优化配合管理[J].中华建设，2016，（05）：124-125.

[5]孙晓云，刘志涛，魏杰.变电站土建施工与电气工程协调管理探讨[J].科技与企业，2016，（04）：139.

[6]郑存强.论变电站土建工程质量的影响因素[J].中外企业家，2012，（23）：125-126.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/855893d84acbbb8e23e036a0.html