# 逆反射效率与逆反射系数的区别与联系

### 论文摘要

在表征逆反射材料的反光能力时,经常出现逆反射效率、逆反射系数两种表述方式混用的情况,给理解和认识带来一定困扰。本文从它们的基本定义出发,通过逻辑分析揭示它们之间的区别和联系。结果表明,逆反射效率是逆反射系数对不同观测方向立体角的积分,逆反射效率对应着反射光锥内逆反射系数的平均值。由逆反射效率的最大值求出逆反射系数的理论上限:对于玻璃微珠型逆反射材料而言,该值为280(cd/lx·m~2),而立方角锥型逆反射材料则为936(cd/lx·m~2)。上述结果对于逆反射材料开发中的过程控制和工艺水平评价有一定参考价值。

### 论文目录

- 1 逆反射效率

- 2 逆反射系数

- 3 逆反射效率与逆反射系数的关系

- 4 逆反射系数的理论上限

- 4.1 玻璃微珠型反光材料逆反射系数的理上论限

- 4.2 立方角锥型反光材料逆反射系数的理上论限

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 袁长迎,张修路,罗雰,竹文坤

关键词: 逆反射效率,逆反射系数,玻璃微珠,立方角锥

来源: 物理与工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 物理学

单位: 西南科技大学国防科技学院

基金: 国家自然科学基金(41574076),西南科技大学龙山人才计划项目(17LZXJ08,18LZXJ10)

分类号: O435.1

页码: 17-22+34

总页数: 7

文件大小: 295K

下载量: 75

### 相关论文文献

- [1].逆反射测量装置校准中角度控制方法研究[J]. 中国计量 2018(11)

- [2].便携式逆反射系数测试仪[J]. 光学精密工程 2017(12)

- [3].中国计量院成功研制材料逆反射系数测量装置[J]. 中国计量 2011(05)

- [4].直接亮度法测量逆反射亮度系数的研究[J]. 计量学报 2017(05)

- [5].反光警示防护服逆反射系数检测仪器研制[J]. 上海纺织科技 2018(06)

- [6].公路交通标志最低逆反射系数极值研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(04)

- [7].基于可视性衰减的高速公路标志标线安全养护[J]. 公路 2019(01)

- [8].玻璃微珠逆反射系数的数值计算[J]. 西南科技大学学报 2019(02)

- [9].服用反光面料的开发及反光性能研究[J]. 天津纺织科技 2017(05)

- [10].高速公路反光型道路标线提质方案应用浅析[J]. 公路交通技术 2019(04)

- [11].自然环境中指路标志反光膜逆反射系数衰减规律[J]. 公路交通科技 2012(03)

- [12].公路交通标志反光膜逆反射系数衰减规律[J]. 居舍 2019(23)

- [13].交通标志反光膜逆反射系数比对及能力验证结果分析[J]. 福建交通科技 2018(02)

- [14].高等级公路沥青路面热熔标线性能变化规律研究[J]. 山东交通科技 2019(04)

- [15].解读美国ASTM E2177《潮湿条件下道路标线逆反射系数的标准测试方法》[J]. 交通标准化 2010(02)

- [16].移动式标线检测仪在沪宁高速公路上应用实践[J]. 科技创新与应用 2020(30)

- [17].浅议学生书袋上反光材料的应用和检测[J]. 中国纤检 2018(09)

- [18].环卫警示服反光性能要求与测试分析[J]. 环境卫生工程 2017(06)

- [19].浅谈车载反光背心技术要求[J]. 中国标准化 2018(21)

- [20].城市道路标线有效寿命分析[J]. 交通标准化 2009(15)

- [21].基于逆反射材料的汽车乘员反光背心夜间视认性验证研究[J]. 标准科学 2019(06)

- [22].影响回归反射织物逆反射系数的因素探讨[J]. 产业用纺织品 2015(04)

- [23].纺织品反光性能及其测试研究[J]. 中国纤检 2014(08)

- [24].微棱镜逆反射材料特性分析及制作[J]. 浙江工业大学学报 2010(03)

- [25].路面标线反光性能影响因素分析[J]. 山西交通科技 2014(05)

- [26].欧美国家对反光材料的研究与应用[J]. 道路交通管理 2011(01)

- [27].指路标志反光膜配比优化技术[J]. 交通运输工程学报 2009(04)

- [28].道路交通标线可视性研究[J]. 中国标准化 2018(20)

- [29].交通标志反光膜逆反射性能与视认性关系试验研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2009(03)

- [30].公路交通标志反光膜逆反射系数衰减规律[J]. 交通运输工程学报 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8565b1ae3f8c980326d081e0.html