# 浅谈建筑工程屋面防水工程技术

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：屋面防水是一项系统而又细致的分部工程，屋面防水设计是否科学、合理，是屋面防水质量的前提条件。而屋面防水施工是手段，更具有直接责任，所以设计和施工单位应予以高度重视。作为施工单位从技术和质量管理要求出发，应将屋面防水纳入特殊过程进行控制，在施工前应制定屋面防水方案，方案应具有针对性和可操作性，在落实的过程中，应加强每道工序检查，严格把关，屋面防水施工质量才能得到保证，屋面质量通病才会彻底杜绝。本文对建筑工程屋面防水工程技术进行了探讨。

关键词：建筑工程；屋面；防水工程；技术措施

前言：

屋面防水建筑施工技术作为房屋建筑施工工序当中的一个基本环节。在实际施工过程中，施工企业必须要始终坚持质量管理意识，在保证各个施工环节质量的基础上，切实提高屋面防水施工质量，实现建筑屋面超高防水性能，从而在为业主带来安全舒适居住环境的同时，为企业屋面防水施工技术的提高与经济效益的增长提供有利的发展条件。

一、屋面产生渗漏问题的影响因素

1.1材料选择规范不明确

建筑施工的质量与其施工材料的质量有着较大的关系，在屋面建筑工程的施工中，施工材料质量影响着施工的效果。我国现行规范对在屋面施工中所采用的材料并没有明确和严格的质量标准，这也使得在施工过程中，材料质量的差异非常大，从而导致了施工结构的质量和使用效果参差不齐。在施工规范完善的条件下，在屋面建筑施工中，甚至会出现偷工减料的现象，不合理的施工材料的选择，以及对材料不科学的应用，造成屋面结构不能充分发挥出防水的作用，造成雨水的渗漏。

1.2设计理念存在缺陷

屋面防水工程的施工阶段需要严格按照施工设计进行准备和实施，因此，对于施工质量而言，与施工设计的完整度和科学性关系密切。屋面建筑结构质量保障的实现不能只在建筑的问题上进行研究，更加重要的是怎样进行屋面的排水，如果排水不畅，必定会对屋面结构产生腐蚀，这对于防水结构的质量是非常大的破坏。

1.3施工技术的不完善

建筑施工中的质量控制经常由施工人员自行完成，而在施工完成之后的验收阶段，对施工结构的质量也存在着漏洞，使得施工技术的实施得不到严格的要求和保证，造成屋面建筑施工出现严重的问题，影响建筑结构的质量。施工人员在施工过程中没有按照相应的工作实施标准进行施工，或者因施工中对突发的情况没有进行有效处理，造成施工质量存在缺陷。

二、建筑工程屋面防水工程的技术措施

2.1对屋面排水系统进行合理设计

屋面的排水系统设计是否合理直接关系到积水是否可以顺利排出，因此，对屋面排水系统进行合理有效的设计，必然可以改进屋面防水建筑施工技术，及时排走污水，保证建筑物不被污水腐蚀。这必须严格根据每年该地区的平均降雨量来设计屋面所需要达到的排水速度，对屋面的坡度进行合理有效的设计，故合理设计屋面排水系统是提高屋面防水建筑施工技术的直接影响因素。

2.2合理选材

屋面防水工程使用的防水材料是屋面防水工程的生命线，因此需要做好材料管理工作，在引入材料的时候要严格的按照《屋面工程技术规范》来进行材料的选择和采购。材料必须具备相应的生产日期、批号、规格、名称等等基本标注。施工单位要对材料进行验收，并且进行签字核实，施工人员对材料质量进行检查，采样试验，以确定材料的质量是否达标，当材料符合标准后，再进入施工场地中使用，并且对其进行妥善的存放和管理，防止出现问题，施工过程一律严禁使用劣质材料。

2.3屋面防水施工

（1）平层处理屋面

首先根据3%的构造寻找坡，接着在构造层面上运用1：3的水泥砂浆展开找坡处置，然后再将水泥砂浆按1：2.5的比例混合建造找平层，厚度为25mm，展开建筑找坡活动的过程中，需要明确泛水坡度与水流角度，运用工程线将泄水口与最高点之间拉直。在展开浇砌活动的过程中，需要展开压感与滚筒活动，需要运用尺方和滚筒两种工具，是为了保证找平层的构造能够严密。

（2）留置分格缝

分隔缝的一般做法是在突出屋面与防水层的连接位置、屋面板的支撑位置进行设置，同时，保证屋面板缝与分隔缝对齐。如果在混凝土结构变形或者温差变化大等因素的影响下，防水层可能出现裂缝，通过上述分隔缝的做法，可以将裂缝集中到分隔缝出，防止屋面板出现裂缝。此外，分隔缝之间的距离需要控制在一定的范围内，如果距离超过6m，可以在中间位置设置“V”形分隔缝，保证分隔缝的深度与防水层的深度一致。

（3）确定钢筋网位置

通常情况下，施工企业愿意选择冷拔钢丝的作为刚性防水层的钢筋，但冷拔钢丝的调直工作存在一定的困难性。为了提高施工效率，施工企业采用了冷轧扭钢筋的方式替换了冷拔钢丝，从而实现了与混凝土良好粘接、施工方便等施工目标。但冷轧扭钢筋也存在低温应力抵抗差、非外荷载等弊端。为了在高效施工的基础上，保证屋面防水质量，在进行钢筋网的安装之前，可以先浇捣一层较薄的混凝土，从而将钢筋网固定在混凝土的刚性防水层当中，实现钢筋网位置、质量及作用的有效控制与提升。

（4）混凝土的施工

在这一施工过程中，与原先所设计的混凝土C30的强度不同，实际的施工过程中，采用的是C35的混凝土强度，而且为了保证混凝土搅拌得均匀，使用的是机械搅拌。采用插入式的振捣器来进行振捣，这样就可以使振捣的密实性得到保证。使用三阶段的抹光方法来进行混凝土的抹光，先是收水前进行一次抹光，然后初凝前再抹光一次，最后在终凝后再进行最后一次的抹光。

（5）灌缝和保护分格缝

对于在前面预留置出来的分格缝，使用石油沥青的密封材料进行灌缝，整个灌缝的施工分为两次进行灌满。而且在分格缝的地方还贴上了一道10cm的保护性油毡，这样就可以保证灌缝材料的持久耐用性。

2.4屋面防水施工的维护管理措施

想要建筑工程结构层面的防水施工质量得到保证，还有一个重要的措施就是对建筑工程结构层面防水施工工程进行维护。一方面，对建筑工程结构层面防水施工的维护可以减少屋面防水工程的渗漏，另一方面还可以对建筑工程的防水施工的质量进行保证。建筑物一般都有一定的使用年限，建筑物使用一定的时间难免会出现老化等现象，这是就可能出现建筑物渗漏等情况。因此，要加大对屋面防水施工的维护，以及对房屋渗漏的维护，定时的对屋面进行维护管理和养护工作，尽力做好屋面防水施工的维护管理措施，这样做可以减少屋面防水施工的维护和投资资本，同时还可以有效的减免建筑物出现渗漏等现象，有效地提高屋面的防水效果。

结束语：

总之，造成房屋防水性能差的原因非常多，但是不管原料选择还是设计方面出现的问题，在加工的过程中都能及时发觉，并且进行修正。建筑整体质量的衡量标准之一是建筑的防水性能，深刻的影响建筑功能的发挥。在加工的过程中，对于加工原料的质量，执行操作单位应严格审查，认真审核设计稿件，保障设计的精确度，在加工的过程中，为了保障建筑工程屋面防水加工质量，必须要恪守各项体系标准，做到准确无误。

参考文献：

[1]金丽华.简述建筑施工中屋面防水施工技术措施[J].黑龙江科技信息，2013，36：196.

[2]杜线茹，赵雪锋.建筑物屋面防水施工技术要点探析[J].科技致富向导，2013，20：155.

[3]鲍仁政，刘伯庆.关于屋面防水的施工技术管理综述[J].科技致富向导，2011，29：260.

[4]姚慧强，徐利强.试论屋面防水建筑施工技术[J].中华民居（下旬刊），2012，11：65-66.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/87ced4b91c3329f32528d7dc.html