# 大罐罐底阴极保护全寿命周期监测技术研究

### 论文摘要

为监测罐底外壁阴极保护效果,建设期在罐底基础砂垫层内埋设长效参比电极(Cu/Cu SO4),由于长效参比电极(Cu/Cu SO4)的寿命最长10 a,而罐底阴极保护设计寿命至少30 a,参比电极失效后不能更换,无法对罐底保护电位进行检测。另外,控制用参比电极一旦失效,恒电位仪无法收到控制参比电极反馈的电位信号,无法自动调节电流输出,阴极保护系统将不能正常运行。因此,在储罐基础中预埋参比电极通道,使参比电极可以在储罐基础内测得储罐罐底电位值十分必要。

### 论文目录

- 0前言

- 1 罐底阴极保护的必要性

- 2 罐底阴极保护

- 2.1 罐底阴极保护系统

- 2.2 罐底阴极保护测试点布置

- 3 罐底阴极保护监测电位准确性

- 4 罐底阴极保护监测新技术

- 4.1 预埋阴极保护通道的选择

- 4.2 解决预埋HDPE管的屏蔽问题

- 4.3 现场测试效果

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵常英,秦海燕,朱加祥,滕彧

关键词: 罐底阴极保护,参比电极,测试管

来源: 天然气与石油 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油工程建设有限公司华北分公司

基金: 中国石油华北石化公司“炼油质量与安全环保技术改造工程”

分类号: TE972

页码: 87-90+130

总页数: 5

文件大小: 931K

下载量: 27

### 相关论文文献

- [1].天燃气长输管道阴极保护防腐技术的应用[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [2].中国工业防腐蚀技术协会关于开展“阴极保护从业人员及企业水平评价”的通知[J]. 全面腐蚀控制 2019(12)

- [3].阴极保护在原油大罐防腐上的应用分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(02)

- [4].核电关键设备阴极保护监测数据管理分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(02)

- [5].牺牲阳极的阴极保护在港工钢管桩防腐中的应用[J]. 中国水运(下半月) 2020(06)

- [6].“绿色”电化学阴极保护研究进展[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [7].阴极保护在大庆油田应用效果分析[J]. 化工管理 2019(02)

- [8].对城市输气管网加阴极保护装置检测应用[J]. 全面腐蚀控制 2019(09)

- [9].基于电流测量的管道阴极保护状态内检测技术[J]. 无损检测 2018(06)

- [10].提高站场区域阴极保护效果实践与认知[J]. 天然气与石油 2018(03)

- [11].光电化学阴极保护的原理及研究进展[J]. 装备环境工程 2017(06)

- [12].杂散电流对阴极保护效果影响的模拟实验[J]. 化工管理 2017(22)

- [13].二氧化钛光生阴极保护材料研究进展[J]. 材料开发与应用 2017(03)

- [14].天然气管道阴极保护率分析报告[J]. 中国石油石化 2017(10)

- [15].阴极保护法在户主水库供水管道中的应用[J]. 山东水利 2016(01)

- [16].改进型TiO_2光生阴极保护研究进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2015(01)

- [17].输油管道阴极保护监测传输系统及其应用[J]. 信息系统工程 2015(04)

- [18].光致阴极保护研究进展[J]. 腐蚀与防护 2015(03)

- [19].厂、站低漏电区域阴极保护设计方案[J]. 腐蚀与防护 2013(08)

- [20].集气管道钢套管穿越阴极保护问题的分析处理与总结[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(16)

- [21].临时阴极保护在长输天然气管道中的应用[J]. 全面腐蚀控制 2020(02)

- [22].电流密度以及管中电流对阴极保护的影响[J]. 化工设计通讯 2018(11)

- [23].储罐阴极保护数值模拟技术研究进展[J]. 全面腐蚀控制 2018(01)

- [24].油气输送站场区域阴极保护研究现状及存在问题[J]. 腐蚀科学与防护技术 2018(01)

- [25].油气输送站场区域阴极保护研究[J]. 全面腐蚀控制 2018(10)

- [26].阴极保护在采输卤管道中的应用及效果[J]. 中国盐业 2015(15)

- [27].接地材料对埋地金属管道阴极保护效果及电流需求量的影响[J]. 腐蚀与防护 2016(12)

- [28].埋地钢质管道阴极保护方式及其维护[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2016(02)

- [29].基于边界元法的站场区域阴极保护设计[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [30].基于阴极保护优化的舰船静电场隐身方法[J]. 海军工程大学学报 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/883da0c07c577d835c9b5a00.html