# 基于高精度数字积分方法的组合型电子式互感器

### 论文摘要

针对传统的互感器存在的易饱和、动态测量范围小、测量频带窄等缺点,提出了一种新型的组合型电子式互感器,其绝缘结构采用倒立式SF6互感器绝缘结构,传感器采用Rogowski线圈和圆柱形同轴电容器,积分环节采用改进的数字积分方法,有效提高了互感器的可靠性和准确性。仿真结果及测试结果表明,该新型组合型电子式互感器测量准确度高,满足0.2S级及0.2级测量要求;与单一功能互感器相比,仅需一个绝缘本体即可实现电压电流的同时测量,具有占地面积小、成本低等优点。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 整体结构设计

- 2 传感器

- 2.1 Rogowski线圈

- 2.2 圆柱形同轴电容器

- 3 信号处理单元设计

- 3.1 基本结构

- 3.2 数字积分

- 4 性能测试及应用

- 4.1 基本准确度测试

- 4.2 温度稳定性测试

- 4.3 现场应用

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李振华,陶渊,张思球,李振兴

关键词: 组合型电子式互感器,数字积分器,圆柱形同轴电容器,线圈,性能测试

来源: 电力自动化设备 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 三峡大学电气与新能源学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51507091)~~

分类号: TM45

DOI: 10.16081/j.issn.1006-6047.2019.03.022

页码: 137-142

总页数: 6

文件大小: 904K

下载量: 143

### 相关论文文献

- [1].电子式互感器在数字变电站的校验技术应用[J]. 上海节能 2020(07)

- [2].电子式互感器可靠性检测关键技术及工程应用[J]. 智慧电力 2020(08)

- [3].电子式互感器原理与实用技术[J]. 供用电 2019(03)

- [4].低温环境对电子式互感器的影响及应对措施分析[J]. 黑龙江电力 2017(06)

- [5].电子式互感器原理及关键技术综述[J]. 电气开关 2018(03)

- [6].电子式互感器在线监测系统设计[J]. 中国科技信息 2018(19)

- [7].电子式互感器的应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(04)

- [8].电子式互感器性能的检测与分析[J]. 计量与测试技术 2017(10)

- [9].计量用合并单元及电子式互感器计量接口规范化探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(22)

- [10].电子式互感器的性能检测存在问题及优化方法[J]. 中国新通信 2016(13)

- [11].基于信号相关性算法的电子式互感器在线监测系统的研究[J]. 电测与仪表 2016(S1)

- [12].电子式互感器在数字化变电站中的应用[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2015(04)

- [13].电子式互感器技术发展趋势[J]. 中国科技信息 2015(16)

- [14].电子式互感器技术及其发展方向[J]. 科技与企业 2015(19)

- [15].电子式互感器现场调试及误差分析[J]. 供电企业管理 2014(02)

- [16].有源电子式互感器误差系统分析[J]. 工业计量 2009(S2)

- [17].电子式互感器[J]. 电世界 2009(03)

- [18].电子式互感器在数字化变电站中的应用[J]. 电世界 2009(09)

- [19].电子式互感器检测中存在的问题及改进策略[J]. 通信电源技术 2019(08)

- [20].大数据时代彰显电子式互感器节能减耗等高性能优势[J]. 电气应用 2017(22)

- [21].电子式互感器电磁兼容性能分析[J]. 中国新通信 2018(03)

- [22].电子式互感器的性能检测与问题分析[J]. 中国高新区 2018(09)

- [23].电子式互感器交直流一体化测试技术[J]. 广东电力 2018(03)

- [24].电子式互感器在智能变电站中的应用研究[J]. 电子世界 2018(19)

- [25].电子式互感器性能检测及问题分析[J]. 品牌(下半月) 2015(06)

- [26].电子式互感器校准方法与技术[J]. 知识文库 2019(16)

- [27].分析110kV智能变电站电子式互感器的选型与使用[J]. 电子技术与软件工程 2014(08)

- [28].电子式互感器可靠性分析与电磁兼容性能研究[J]. 电气应用 2014(09)

- [29].电子式互感器在应用中存在的问题及防范措施[J]. 电世界 2014(07)

- [30].电子式互感器技术和应用评述[J]. 变压器 2013(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8867bd004e650db68d9690e2.html