# MTBE装置剩余碳四中二甲醚高的原因分析及对策

### 论文摘要

中国石油四川石化有限责任公司80 kt/a MTBE装置采用混相床+催化蒸馏工艺,夏季生产中其副产品——剩余碳四中存在大量的副反应产物二甲醚,使得剩余碳四作为下游装置原料时会对系统生产产生不良影响。结合系统工艺流程与生产实际,对剩余碳四中二甲醚含量高的原因进行分析,认为主要是进料温度高、进料甲醇过量、床层空速低所致,并受进料混合碳四中异丁烯含量的影响。找到问题的症结所在后,在不能有效控制进料温度的情况下,通过调整系统醇烯比与操作压力,提高系统循环量,以及控制进料碳四中异丁烯的含量,最终实现了将剩余碳四中二甲醚含量大幅降低的目的。同时,通过原因分析与应对措施总结,对MTBE装置副产品——剩余碳四中二甲醚含量的控制提出了一些合理化建议。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 二甲醚产生的机理

- 2 80 kt/a MTBE装置工艺流程简介

- 3 大量二甲醚产生的原因

- 4 优化措施及效果

- 4.1 调整醇烯比

- 4.2 调整操作压力

- 4.3 提高系统循环量

- 4.4 优化效果

- 4.5 有关分析及探讨

- 5 结论及建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 贾延伟,刘圆元,李申章

关键词: 装置,剩余碳四,二甲醚含量,原因分析,醚化反应器床层温度,进料甲醇过量,空速,优化措施

来源: 中氮肥 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 中国石油四川石化有限责任公司

分类号: TQ223.24

DOI: 10.16612/j.cnki.issn1004-9932.2019.03.023

页码: 78-80

总页数: 3

文件大小: 78K

下载量: 51

### 相关论文文献

- [1].聚甲氧基二甲醚的合成与应用进展[J]. 乙醛醋酸化工 2020(02)

- [2].液化石油气中二甲醚检验方法研究[J]. 化工设计通讯 2016(08)

- [3].一种聚甲氧基二甲醚的制备方法[J]. 乙醛醋酸化工 2016(12)

- [4].一种等离子体活化二氧化碳制备二甲醚的装置[J]. 乙醛醋酸化工 2016(12)

- [5].甲醛、二甲醚联产工艺[J]. 乙醛醋酸化工 2017(02)

- [6].毛细管柱气相色谱法测定液化石油气中二甲醚含量[J]. 化学分析计量 2017(01)

- [7].超临界二甲醚喷雾特性的试验研究[J]. 武汉科技大学学报 2017(02)

- [8].二甲醚在杀虫气雾剂中的风险分析[J]. 化工管理 2017(11)

- [9].邻苯二酚亚甲醚合成工艺探索[J]. 广东化工 2017(16)

- [10].甲醇制二甲醚固体酸催化剂的研究进展[J]. 炼油与化工 2016(01)

- [11].液化石油气中二甲醚检测方法研究进展[J]. 中国市场 2016(06)

- [12].二甲醚介电常数随温度变化特性及应用研究[J]. 西北大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [13].二甲醚检测方法的改进及其应用[J]. 广州化工 2016(08)

- [14].二甲醚在玻璃熔解炉中的燃烧分析[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [15].2014年二甲醚行业市场持续低迷 市场行情整体跌势[J]. 乙醛醋酸化工 2015(02)

- [16].高原地区二甲醚燃烧器的选型研究[J]. 工业加热 2015(02)

- [17].二甲醚对乙醇内燃机性能的影响[J]. 北京工业大学学报 2015(05)

- [18].粗醇生产二甲醚过程中结蜡的解决办法[J]. 化工管理 2015(18)

- [19].浅议二甲醚的合成工艺[J]. 科技致富向导 2014(14)

- [20].二甲醚及其应用技术分析[J]. 民营科技 2013(12)

- [21].论液化石油气中二甲醚含量的检测方法[J]. 科技致富向导 2012(12)

- [22].瓶装民用二甲醚的充装和使用[J]. 科技致富向导 2010(23)

- [23].环戊基甲醚反应精馏模拟与优化[J]. 现代化工 2017(02)

- [24].二甲醚产业何去何从[J]. 中国石化 2017(04)

- [25].一种制备聚甲氧基二甲醚的工艺方法[J]. 乙醛醋酸化工 2017(01)

- [26].固定床一步法制二甲醚催化剂性能[J]. 工业催化 2017(08)

- [27].二甲醚发展前景及加快实施《液化二甲醚钢瓶》地方标准的重要意义[J]. 内蒙古石油化工 2016(Z1)

- [28].二甲醚系统粗甲醚冷凝器改造及应用[J]. 小氮肥 2015(01)

- [29].气雾剂级二甲醚脱胺脱水实验研究[J]. 低温与特气 2015(02)

- [30].一步法合成二甲醚分离工艺的研究进展[J]. 化工技术与开发 2015(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/88a01add9b77818ad0bfc1de.html